# 褐煤干燥系统关键参数控制研究

### 论文摘要

褐煤是重要的能源和化工原料,但由于褐煤的含水量较高、低热值,导致价格低,利用率低,形成大量废渣和燃空气污染。如将褐煤干燥并合理控制水分,就可以提升煤质,大大提高褐煤的市场用量和经济效益。因此,秦冶重工与东北大学合作共同设计了大型振动流化床褐煤干燥系统。基于此背景,本文对褐煤在振动流化床干燥中的关键参数控制进行了研究。通过对褐煤干燥流程、工作原理和在流化床内干燥特性的分析,本文得出了影响褐煤干燥的两个关键参数：烟气温度和氧浓度。褐煤干燥系统中关键参数的控制对象都具有滞后性、时变性、非线性、无法建立精确数学模型的特性。本文将褐煤干燥系统关键参数的控制系统解耦成两个控制回路,即烟气温度控制回路和氧气浓度控制回路。根据控制对象的特点,对烟气温度采用模糊PID控制,对氧浓度采用模糊控制,设计了相应的模糊控制器。并应用MATLAB对这两个控制回路进行仿真研究,通过与传统PID控制方法的比较,证实了模糊控制算法的优越性。关键参数的监控系统由两级计算机组成,上位机采用工控机,实时显示系统运行信息、故障信息和参数设定；下位机采用PLC完成系统中各种参数的检测、信息处理和控制功能。利用虚拟仪器软件LabVIEW实现了良好的人机界面和上下位机之间的通讯。在S7-200PLC中通过查询事先存放在数据块中的模糊控制规则表和编程语言STL语句实现了算法中的模糊、推理和反模糊的过程,从而实现了模糊控制的目的。本文对褐煤干燥系统关键参数的控制采用了模糊控制方案,提高了系统的鲁棒性和适应性的同时,得到较好的控制效果。不仅保证褐煤干燥能达到预期的干燥效果,而且保证干褐煤燥系统安全可靠地运行。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究的背景

- 1.2 褐煤干燥技术国内外研究现状

- 1.3 干燥过程控制的研究现状与进展

- 1.4 课题研究的意义

- 1.5 本文研究的主要内容

- 第2章 褐煤干燥概述

- 2.1 褐煤干燥过程

- 2.1.1 褐煤干燥系统工艺流程

- 2.1.2 褐煤干燥工作原理

- 2.2 褐煤在流化床中的干燥特性

- 2.3 影响褐煤干燥的因素

- 2.3.1 褐煤自身的特性

- 2.3.2 干燥介质的参数

- 2.3.3 褐煤与介质接触状况

- 2.4 关键参数控制策略

- 2.4.1 入口烟气温度的控制

- 2.4.2 氧浓度的控制

- 第3章 控制算法研究

- 3.1 模糊控制概述

- 3.1.1 模糊控制器的组成

- 3.1.2 模糊控制器的结构

- 3.2 模糊控制器设计步骤

- 3.2.1 模糊化

- 3.2.2 模糊规则及模糊推理

- 3.2.3 模糊量的去模糊化

- 3.2.4 模糊控制算法

- 3.3 PID控制算法理论

- 3.3.1 PID控制原理

- 3.3.2 数字PID控制算法

- 3.4 模糊PID控制理论

- 第4章 关键参数控制器设计及仿真

- 4.1 烟气温度模糊PID控制器设计

- 4.1.1 参数自整定模糊PID控制系统结构

- 4.1.2 精确量的模糊化

- 4.1.3 建立模糊控制规则

- 4.1.4 模糊控制表的建立

- 4.2 氧浓度模糊控制器的设计

- 4.2.1 模糊控制器的结构

- 4.2.2 精确量的模糊化

- 4.2.3 建立模糊控制规则

- 4.2.4 求模糊控制表

- 4.3 基于Matlab的控制器仿真

- 4.3.1 仿真软件介绍

- 4.3.2 利用FIS编辑器设计模糊控制器

- 4.3.3 控制器的Simulink仿真

- 第5章 控制系统的硬件组成

- 5.1 测控系统的总体方案

- 5.2 系统中主要硬件配置

- 5.2.1 监控计算机

- 5.2.2 可编程控制器PLC

- 5.2.3 数据采集卡

- 5.2.4 检测器件

- 5.2.5 执行机构

- 5.3 系统供电线路

- 5.4 监控系统的抗干扰措施

- 第6章 控制系统的软件设计

- 6.1 监控系统软件介绍

- 6.2 软件设计总体方案

- 6.2.1 控制界面的设计

- 6.2.2 数据采集面板的设计

- 6.3 模糊控制算法在PLC中的实现

- 6.4 PLC与工控机之间的通信

- 6.4.1 通信协议

- 6.4.2 串口通信实现

- 6.4.3 读写数据

- 第7章 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].稻谷多场协同干燥系统设计与试验[J]. 农机化研究 2017(06)

- [2].送料量对新型生物质干燥系统压力损失影响研究[J]. 机械工程师 2020(09)

- [3].Radio Frequency:高速、环保织物干燥系统[J]. 国际纺织导报 2010(01)

- [4].漂浮干燥在涂布机干燥系统中最佳化应用[J]. 中国设备工程 2017(12)

- [5].锂电池极片干燥系统耗能分析[J]. 热科学与技术 2015(06)

- [6].煤炭干燥系统的仿真[J]. 选煤技术 2012(06)

- [7].国华印电煤干燥系统防爆研究[J]. 能源与节能 2012(10)

- [8].纸张干燥系统发展现状[J]. 纸和造纸 2009(04)

- [9].造纸法再造烟叶品质智能调控-烘润干燥系统工艺研究[J]. 纸和造纸 2017(05)

- [10].煤油气相干燥系统堵塞原因分析及解决措施[J]. 变压器 2016(11)

- [11].新型高速织物干燥系统[J]. 国际纺织导报 2016(05)

- [12].娄底市双星米粉厂节能烤房干燥系统设计[J]. 能源与节能 2016(04)

- [13].洗煤厂干燥系统泄爆设计研究[J]. 工业安全与环保 2019(04)

- [14].一种洗碗机干燥系统的设计[J]. 日用电器 2015(10)

- [15].磨煤干燥系统优化研究[J]. 广州化工 2013(09)

- [16].无热再生干燥系统的应用[J]. 化肥工业 2010(03)

- [17].复合肥干燥系统的改造[J]. 化肥工业 2009(02)

- [18].磨煤干燥系统中热风炉应用研究[J]. 能源与节能 2014(08)

- [19].Radio Frequency:新型高速环保RF织物干燥系统[J]. 国际纺织导报 2013(10)

- [20].划时代的H-UV干燥系统[J]. 印刷杂志 2011(11)

- [21].SHELL煤气化磨煤干燥系统潜在问题分析[J]. 河南科技 2014(10)

- [22].H-UV干燥系统:按需胶印的卓越因子[J]. 印刷经理人 2012(05)

- [23].划时代的H-UV干燥系统[J]. 印刷经理人 2011(10)

- [24].热泵闭环厢式干燥系统试验研究[J]. 农产品加工 2010(10)

- [25].壳牌煤气化磨煤干燥系统设备故障分析与解决对策[J]. 当代化工研究 2019(08)

- [26].仪表风干燥系统故障的原因分析及处理[J]. 炼油技术与工程 2016(03)

- [27].TDI生产装置干区干燥系统改造及水含量调整[J]. 科技风 2011(14)

- [28].智能化太阳能农副产品干燥系统的设计与实现[J]. 计算机工程与设计 2009(10)

- [29].壳牌粉煤气化工艺磨煤与干燥系统(CMD)的分析建模及应用[J]. 化工设计 2015(01)

- [30].PLC在尾气干燥系统中的应用[J]. 当代化工 2014(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/650c5e8edaab6c18c6d64f37.html