# Bi2WO6的水热/溶剂热合成、表征及可见光催化性能

### 论文摘要

Bi2WO6作为一种典型的新型可见光响应材料,其研究将在提高太阳能利用率、环境净化和新能源开发方面具有潜在的实用价值。而具有纳米尺寸的材料,不论是零维的纳米量子点、一维的纳米线、纳米管,二维的纳米带还是三维的纳米球,其特殊的形貌会导致光催化剂的吸附能力、光生电子和空穴的分离速率等发生变化,从而表现出不同于块体材料的特殊的可见光催化性能。因此,关于不同形貌和尺寸的Bi2WO6纳米结构的合成、表征和性能研究是工业化应用的重点。本文在没有添加高分子修饰剂的情况下采用水热法制备了Bi2WO6纳米自组装结构,研究了其生长机理和在可见光照射下对RhB的光催化活性。此外采用溶剂热法制备了Bi2WO6纳米颗粒,考察了反应溶剂、时间、pH值等实验参数对Bi2WO6纳米结构合成的影响。本研究取得的成果主要如下:通过采用矿化剂KOH调节体系的pH值水热合成了几种Bi2WO6的纳米结构,包括Bi2WO6花状球、圆片和纳米片。TEM和HRTEM结果表明Bi2WO6圆片是由纳米片在[001]方向上定向自组装而成,整个圆片表现为类单晶的特点。对Bi2WO6圆片生长机理的研究表明,生长过程是一个Ostwald熟化和取向聚集共同作用的过程。光催化结果表明,随着pH值从1升高到7,所制得的Bi2WO6粉体的对RhB的降解活性从98.9%降低到39.9%。选用乙二醇作溶剂时成功地制备了结晶性好、粒径分布窄的Bi2WO6纳米颗粒（12nm）。若溶剂改用水,得到的是颗粒较大的Bi2WO6纳米片,尺寸范围在30-300nm之间。溶剂热合成的Bi2WO6要比水热合成的Bi2WO6和P-25具有更大的RhB降解率,光催化活性趋势为溶剂热（98.0%）＞水热法（80.8%）＞P-25（20.2%）。通过调节溶剂热反应时间发现随着反应时间从1h延长到16h,纳米颗粒的平均尺寸随之从9.1nm增大到25.3nm。在溶剂热反应16h后产物不仅存在纳米片,而且有少量纳米棒的形成。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 半导体光催化技术在环境净化方面的应用

- 1.2.1 空气净化

- 1.2.2 污水处理

- 1.3 半导体光催化反应机理

- 1.4 影响半导体光催化剂反应活性的主要因素

- 1.4.1 催化剂本身的影响

- 1.4.2 反应条件的影响

- 1.5 光催化新技术研究进展

- 1.5.1 钙钛矿型复合氧化物

- 1.5.2 复合半导体型可见光催化剂

- 1.5.3 卤氧化物光催化剂

- 1.5.4 钨酸盐光催化剂

- 1.6 半导体光催化剂存在的问题和发展趋势

- 1.6.1 半导体光催化剂存在的问题

- 1.6.2 半导体光催化剂发展趋势

- 1.7 本研究工作的研究思路

- 2 实验方法、样品制备及测试技术

- 2.1 实验方法

- 2.2 样品制备

- 2.2.1 实验原料

- 2.2.2 实验设备

- 2.2.3 实验步骤

- 2.3 测试技术

- 2.3.1 X射线衍射（XRD）

- 2.3.2 透射电子显微镜（TEM）和高分辨透射电子显微分析（HRTEM）

- 2.3.3 场发射扫描电镜形貌分析（FESEM）和EDX电子能谱

- 2.3.4 X射线光电子能谱仪（XPS）

- 2.3.5 光催化反应装置

- 2WO6自组装结构的水热合成和可见光催化性能'>3 Bi2WO6自组装结构的水热合成和可见光催化性能

- 3.1 本章引言

- 2WO6的水热合成与表征'>3.2 Bi2WO6的水热合成与表征

- 2WO6圆片的表征'>3.2.1 Bi2WO6圆片的表征

- 2WO6圆片的形成机理'>3.2.2 Bi2WO6圆片的形成机理

- 2WO6形貌的影响'>3.2.3 pH值对Bi2WO6形貌的影响

- 2WO6的可见光催化性能的表征'>3.3 Bi2WO6的可见光催化性能的表征

- 3.4 本章小结

- 2WO6纳米颗粒的溶剂热合成和可见光催化性能'>4 Bi2WO6纳米颗粒的溶剂热合成和可见光催化性能

- 4.1 本章引言

- 2WO6纳米颗粒的合成与表征'>4.2 Bi2WO6纳米颗粒的合成与表征

- 2WO6纳米颗粒尺寸的影响'>4.2.1 溶剂对Bi2WO6纳米颗粒尺寸的影响

- 2WO6纳米颗粒的影响'>4.2.2 溶剂热反应时间对Bi2WO6纳米颗粒的影响

- 2WO6纳米颗粒的形成机理研究'>4.3 Bi2WO6纳米颗粒的形成机理研究

- 2WO6纳米颗粒的可见光催化性能研究及其表征'>4.4 Bi2WO6纳米颗粒的可见光催化性能研究及其表征

- 4.5 本章小结

- 5 结论

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].Bi_2WO_6/石墨烯复合材料的制备与光催化应用研究进展[J]. 材料导报 2020(05)

- [2].亚硫酸盐协助中空Bi_2WO_6微球的光催化性能[J]. 化学研究与应用 2020(01)

- [3].Bi_2WO_6光催化剂的制备及其光催化性能研究[J]. 化学工程师 2016(12)

- [4].乙醇与水协同修饰Bi_2WO_6纳米片形貌及改善其光致发光性[J]. 强激光与粒子束 2015(05)

- [5].Bi_2WO_6光催化剂的研究进展[J]. 上海化工 2014(03)

- [6].Bi_2WO_6粉体光催化剂的制备方法及研究进展[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2012(01)

- [7].方形花状Bi_2WO_6可见光催化降解制革废水[J]. 广西师范大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [8].卷心菜状Bi_2WO_6光催化降解黄药废水[J]. 金属矿山 2020(02)

- [9].熔盐法制备Bi_2WO_6[J]. 稀有金属材料与工程 2010(S2)

- [10].3D-Bi_2WO_6空心微球的制备及其可见光光催化性能[J]. 实验室研究与探索 2014(09)

- [11].花状Bi_2WO_6光催化剂的制备及性能研究[J]. 功能材料 2010(S1)

- [12].水热合成纳米Bi_2WO_6粉末及其可见光催化活性[J]. 中国环境科学 2008(03)

- [13].可见光光催化剂Bi_2WO_6制备研究进展[J]. 唐山师范学院学报 2012(02)

- [14].粉煤灰漂珠负载Bi_2WO_6复合材料的制备及光催化性能研究（英文）[J]. 无机化学学报 2014(12)

- [15].水热法制取Bi_2WO_6及其用于光催化降解含酚废水的研究[J]. 延安大学学报(自然科学版) 2014(01)

- [16].低温固相反应合成Bi_2WO_6粉体及其可见光光催化性能[J]. 过程工程学报 2016(05)

- [17].HNO_3浓度对水热合成Bi_2WO_6形貌及光催化性能的影响[J]. 硅酸盐学报 2017(04)

- [18].Ag改性修饰Bi_2WO_6及其在光催化中的应用[J]. 石油化工 2020(06)

- [19].利用Bi的SPR效应增强Bi_2WO_6的可见光催化NO氧化去除性能（英文）[J]. 催化学报 2019(05)

- [20].柠檬酸辅助水热法制备可见光高效去除甲基橙的Bi_2WO_6纳米片[J]. 催化学报 2011(10)

- [21].改性Bi_2WO_6可见光催化材料的研究进展[J]. 山东化工 2019(24)

- [22].Bi_2WO_6光催化剂的制备及在废水处理中的研究现状[J]. 湖南城市学院学报(自然科学版) 2020(02)

- [23].水热反应条件对多孔球状Bi_2WO_6光催化剂结构及性能的影响[J]. 高等学校化学学报 2020(06)

- [24].微球形Bi_2WO_6催化剂的制备及其光催化性能[J]. 精细石油化工 2020(05)

- [25].Bi_2WO_6新型光催化剂的合成方法及改性的研究现状[J]. 广东化工 2017(03)

- [26].球形Cu_2O修饰Bi_2WO_6层状微球的制备及其光催化制取氢气和烷烃的研究[J]. 人工晶体学报 2017(09)

- [27].Bi_2WO_6在多孔Al_2O_3纤维上的原位生长及其光催化性能表征[J]. 硅酸盐通报 2016(07)

- [28].花状Bi_2WO_6∶Er~(3+)纳米球的纯绿色上转换荧光和增强的光催化活性(英文)[J]. 发光学报 2012(03)

- [29].还原氧化石墨烯修饰Bi_2WO_6提高其在可见光下的光催化性能(英文)[J]. 物理化学学报 2011(06)

- [30].水热合成条件对Bi_2WO_6可见光催化性能的影响[J]. 大连工业大学学报 2011(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/650d2cf80479131624da1c00.html