# 静压桩挤土效应及防治方法研究

### 论文摘要

静压桩引起的挤土效应对工程的建设与周边的环境有重大的影响，因此，对静压桩的挤土效应和减少挤土效应的各种措施的研究具有非常重要的意义。本文首先详述静压桩挤土效应的研究现状和关键问题，然后分析了研究挤土效应的相关分析理论和分析方法，并在此基础之上，做了以下主要工作：1.利用基于圆孔扩张理论的有限差分法，并采用位移贯入方式，建立了二维轴对称模型。模型中考虑了有限变形、接触非线性、弹塑性本构关系、计算机的耗时等问题。从而，能较为真实的对单桩沉桩过程进行模拟。2.阐明了基于FLAC3D拉格朗日差分程序分析桩土相互作用的基本原理，利用模型分析了静压桩压入不同深度时土体的位移场；分析了压桩后土体的应力场；分析对比了不同土体参数（粘聚力、内摩擦角、泊松比、模量比）下土体位移场。3．分析了静压桩挤土效应给周边环境带来的影响，给出了不同阶段（设计阶段、施工阶段）减少静压桩挤土效应的各种常用措施，并指出其原理、特点和在实际工程中的指导意义。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 致谢

- 插图清单

- 第一章 绪论

- 1.1 概述

- 1.2 挤土桩引起的工程问题

- 1.3 挤土效应研究现状

- 1.4 研究挤土效应中的关键问题

- 1.5 本论文的工作内容

- 第二章 与桩的挤土效应研究相关的分析理论

- 2.1 圆孔扩张理论

- 2.1.1 理论的发展与应用

- 2.1.2 推导公式

- 2.2 土的强度理论

- 2.2.1 抗剪强度

- 2.2.2 莫尔-库伦（Mohr- Coulomb）强度准则

- 2.3 土的应力应变特性

- 2.3.1 非线性

- 2.3.2 剪胀性

- 2.3.3 各向异性

- 第三章 与桩的挤土效应研究相关的分析方法

- 3.1 应变路径法

- 3.2 有限单元法

- 3.3 有限差分法

- 第四章 静压桩挤土效应分析

- 4.1 FLAC3D 程序概述

- 4.2 静压桩挤土效应分析

- 4.2.1 基本假定

- 4.2.2 计算简图

- 4.2.3 基本参数

- 4.3 静压桩压入过程中土体的位移

- 4.4 压桩后的土的应力场

- 4.5 土体参数对挤土效应的影响

- 4.5.1 不同土体粘聚力情况下的位移场对比分析

- 4.5.2 不同土体内摩擦角情况下的位移场对比分析

- 4.5.3 不同土体泊松比情况下的位移场对比分析

- 4.5.4 不同桩土模量比情况下的位移场对比分析

- 4.6 本章小结

- 第五章 减少静压桩挤土效应的工程措施

- 5.1 现状

- 5.2 设计阶段的工程措施

- 5.3 施工阶段的工程措施

- 5.3.1 钻孔取土

- 5.3.2 防挤沟

- 5.3.3 砂井排水

- 5.3.4 合理安排施工方式

- 5.3.5 帷幕保护

- 5.3.6 降低水位

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].利用土体自重治理全风化泥岩滑坡[J]. 四川建筑 2017(02)

- [2].土体龟裂研究方法[J]. 岩土力学 2017(S1)

- [3].基于微结构模拟的土体自相关距离分析[J]. 岩土力学 2019(12)

- [4].土体水分蒸发测量装置现状综述[J]. 农村实用技术 2020(03)

- [5].土体固化/稳定技术与固化土性质研究综述[J]. 江西水利科技 2017(05)

- [6].影响土体冻胀的主要因素及冻胀防治[J]. 四川建材 2015(06)

- [7].中国土体动力学研究进展概述[J]. 科学技术与工程 2019(36)

- [8].土体振动二维仿真分析的建模问题[J]. 建筑结构 2020(S1)

- [9].基于土体裂隙迹线方程和土体扰动模型的气爆松土参数优化[J]. 农业工程学报 2018(06)

- [10].坪头水电站首部枢纽变形土体处理设计[J]. 水电站设计 2016(04)

- [11].考虑土体损伤的挤土效应计算探讨[J]. 固体力学学报 2016(04)

- [12].衡水市岩土体剪切波速与土层深度的关系[J]. 科学技术与工程 2014(35)

- [13].土体介质直剪力学特性颗粒尺度效应的理论与试验研究[J]. 岩石力学与工程学报 2015(S2)

- [14].冻融期黄河堤岸土体温湿度变化特征及影响因素研究[J]. 干旱区资源与环境 2021(01)

- [15].微生物改善土体性能研究进展[J]. 微生物学通报 2014(10)

- [16].蒸发条件下土体内部水分分布及变化规律研究[J]. 防灾减灾工程学报 2013(03)

- [17].核磁共振技术在非冻结土体孔隙分析中的应用[J]. 人民长江 2019(11)

- [18].土体充气破坏模式研究[J]. 铁道建筑 2018(04)

- [19].基于模拟退火算法重构土体细观孔隙结构研究[J]. 昆明理工大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [20].大气–植被–土体相互作用:理论与机理[J]. 岩土工程学报 2017(01)

- [21].基于颗粒流方法的土体压密注浆细观机理[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [22].乔木对岩土体的综合作用研究综述[J]. 公路 2017(04)

- [23].土与结构接触面土体软/硬化本构模型及数值实现[J]. 工程力学 2017(07)

- [24].基于无线传感网的土体渗透系数测定方法研究与实现[J]. 中国农机化学报 2015(03)

- [25].岩土体微细结构研究进展[J]. 科学技术与工程 2014(17)

- [26].土体弱化等级及其与地震动关联性初探[J]. 地震工程与工程振动 2013(01)

- [27].土体的流变性研究进展[J]. 山东农业大学学报(自然科学版) 2012(01)

- [28].广域岩土体变化监测研究[J]. 中国水土保持科学 2012(01)

- [29].模型试验土体相似材料关键技术及研究现状[J]. 能源技术与管理 2012(04)

- [30].滑坡岩土体流变机理与本构模型[J]. 山西建筑 2012(22)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/652062f2cdc6b3e171569b3e.html