# 田口方法在测量不确定度评定中的应用研究

### 论文摘要

测量不确定度是与测量结果相关联的参数,表征合理赋予的被测量之值的分散性。测量结果的质量如何,在很大程度上取决于其不确定度的大小。在对产品质量进行检测时,给出测量结果的同时,还应给出其测量不确定度。因此,测量不确定度是测量系统最基本也是最重要的特征指标,对产品质量检测工作具有重要意义。传统的测量不确定度评定方法是通过重复性实验标准差计算A类不确定度,通过经验评定B类不确定度,然后将A类和B类进行合成而得到。但此法由于数学模型的精确程度和评定过程的种种假设而存在某种局限性,实际工作中往往难以操作,同时也很难给出测量范围内任意点的不确定度。田口方法利用测量误差损失函数及测量特性的信噪比等参数来表征测量质量的优劣,可以较好地解决测量过程中任一点的测量不确定度求解难题。本文介绍了传统方法和田口方法评定不确定度的原理及其应用,并通过实例进行了验证。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 误差理论的发展

- 1.2 不确定度的起源

- 1.3 研究现状与发展展望

- 1.4 内容安排

- 2 产品质量检验概述

- 2.1 产品质量检验

- 2.1.1 产品质量检验的概念

- 2.1.2 产品质量检验的类别

- 2.1.3 产品质量的检验过程

- 2.1.4 测量数据与检验结果

- 2.2 测量系统

- 2.2.1 测量系统的波动源

- 2.2.2 检验实验室对测量系统的基本要求

- 2.2.3 测量系统与不确定度

- 2.3 检测实验室开展测量不确定度的必要性

- 3 测量不确定度基础理论概述

- 3.1 关于测量不确定度的基本术语

- 3.2 测量不确定度的分类

- 3.3 测量不确定度与误差

- 3.4 测量不确定度的来源

- 3.5 检测实验室对测量不确定度的控制

- 4 传统方法评定测量不确定度的基本思路和过程

- 4.1 直接测量结果不确定度的评定

- 4.1.1 单次直接测量不确定度的评定

- 4.1.2 多次直接测量不确定度的评定

- 4.2 间接测量不确定度的评定

- 4.3 扩展不确定度的评定

- 4.4 测量不确定度的报告与表示

- 4.5 测量不确定度评定的一般步骤

- 4.6 检测实验室对测量不确定度的简化处理

- 4.7 测量不确定度评定流程图

- 5 田口方法评定测量不确定度的基本思路和过程

- 5.1 田口方法简介

- 5.1.1 测量误差损失函数

- 5.1.2 SN比定义

- 5.2 田口方法在评定测量不确定度中的应用

- 5.2.1 采用田口静态测量 SN比求解测量不确定度

- 5.2.2 采用田口动态测量 SN比求解测量不确定度

- 6 测量不确定度评定应用实例

- 6.1 人造板静曲强度试验说明

- 6.1.1 实验原理

- 6.1.2 试验过程及试验数据

- 6.1.3 试验设备及试验仪器

- 6.2 采用传统方法对人造板静曲强度测量结果不确定度的评定

- 6.3 采用田口静态测量 SN比对人造板静曲强度测量不确定度的评定

- 6.4 采用田口动态测量 SN比对人造板静曲强度测量不确定度的评定

- 6.5 采用正交实验及 SN比对人造板静曲强度测量方法的优化设计

- 6.5.1 试验方案设计

- 6.5.2 试验数据

- 6.5.3 统计分析

- 6.5.4 优选方案

- 7 结论与展望

- 致谢

- 参考文献目录

### 相关论文文献

- [1].山羊绒手排长度不确定度评定[J]. 河北纺织 2010(03)

- [2].测汞仪线性误差测量结果的不确定度评定[J]. 分析仪器 2020(01)

- [3].高温水解-离子色谱法测定煤中氟和氯的不确定度评定[J]. 云南化工 2020(05)

- [4].煤灰白度测量的不确定度评定[J]. 煤炭技术 2020(06)

- [5].土壤中全钾的不确定度评定[J]. 山东化工 2020(11)

- [6].塑料中水分测定不确定度的评定[J]. 塑料工业 2020(09)

- [7].风速不确定度的分析和计算[J]. 风能 2018(08)

- [8].气相色谱法测定饮料中环己基氨基磺酸钠不确定度评定[J]. 山西职工医学院学报 2018(06)

- [9].超高效液相色谱法测定注射用甲泼尼龙琥珀酸钠含量的不确定度评定[J]. 今日药学 2019(03)

- [10].氢化物原子荧光光谱法测定食品接触用纸中砷的不确定度评定[J]. 山东化工 2019(06)

- [11].火焰原子吸收光度法测定水中铜的不确定度评定[J]. 中国资源综合利用 2018(01)

- [12].农产品检测类实验室不确定度评定方法探讨[J]. 河南农业 2018(10)

- [13].液相色谱串联质谱法测定水果中甲氨基阿维菌素苯甲酸盐残留量的不确定度分析[J]. 轻工科技 2018(05)

- [14].电感耦合等离子体质谱法测定水中元素全量的不确定度评定[J]. 广东化工 2018(15)

- [15].滚筒反力式制动检验台示值误差检定结果的不确定度评定方法探究[J]. 汽车与安全 2016(10)

- [16].水质六价铬不确定度评定[J]. 化学工程与装备 2017(03)

- [17].食品中大肠菌群平板计数结果不确定度的评定[J]. 食品安全导刊 2017(27)

- [18].氟试剂分光光度法测废水中的氟化物的不确定度评定[J]. 石化技术 2016(02)

- [19].石墨炉原子吸收法测定大米中铅的不确定度评定[J]. 安徽预防医学杂志 2016(01)

- [20].浮标式氧气吸入器测量值不确定度评定[J]. 计量与测试技术 2016(07)

- [21].原子荧光法测废水中砷的不确定度评定[J]. 化学工程与装备 2016(09)

- [22].出租汽车计价器不确定度评定的研究[J]. 品牌与标准化 2014(17)

- [23].电感耦合等离子体发射光谱法测定钼中铁含量不确定度评定[J]. 中国钼业 2015(01)

- [24].电感耦合等离子体发射光谱法测定镍铂靶材中铂含量的不确定度评定[J]. 检验检疫学刊 2015(01)

- [25].满足最小不确定度关系的波函数及相位的影响[J]. 大学物理 2015(08)

- [26].紫外/可见分光光度计测定食品中亚硝酸盐含量的不确定度评定[J]. 食品界 2017(03)

- [27].纺织助剂中甲醛含量检测结果不确定度[J]. 环球市场信息导报 2017(18)

- [28].剥离强度测量的不确定度评定分析与计算[J]. 环球市场信息导报 2017(31)

- [29].氢化物发生-原子荧光光谱法测定地质样品中痕量锗结果的不确定度评定[J]. 分析仪器 2013(05)

- [30].复杂系统参数不确定度的传递特征与理论建模[J]. 振动.测试与诊断 2015(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/652fca7cb2dbba1cca8c70e7.html