# 基于DSP的永磁同步交流电机矢量控制系统研究

### 论文摘要

永磁同步电动机与其它电机相比,它具有简单的结构,小损耗和高效率,与直流电机相比,永磁同步电动机在机构上省略了电刷和换向器;与异步电动机相比,它不需要励磁装置,所以功率因数高,力矩惯量比大,且各参数可测,容易控制。永磁同步电机矢量控制系统可以实现动态响应速度快,精度高,调速范围广,因此在交流伺服控制领域引起了国内外学者的广泛关注。本文所设计矢量控制系统选用TI公司生产的电机控制专用的TMS320F2812芯片为核心器件,以矢量控制思想为基础,采用电流环和速度环双闭环控制策略,主要研究工作如下:(1)基于坐标变换原理,说明了电机的数学模型。介绍了电机的矢量控制基本原理和空间矢量脉宽调制的具体实现方法。(2)利用Matlab/simulink软件仿真功能,实现了对永磁同步电动机控制系统模型的建立,进行仿真实验,进一步认识了永磁同步电动机矢量控制工作过程,为整个系统实际开发奠定了基础,证明了空间矢量调制方法的可行性。(3)硬件方面设计了主电路、控制电路和驱动电路。以TI公司公司的TMS320F2812为控制核心,包括功率驱动电路、电平转换电路、检测采集电路和保护电路等。(4)针对空间矢量的控制系统进行软件设计,在CCS3.1开发平台下完成主程序和各种中断程序的编写和调试。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- §1-1 课题背景和意义

- §1-2 交流伺服系统控制理论

- §1-3 论文研究的主要内容

- 第二章 永磁同步电机数学模型及控制策略

- §2-1 永磁同步电机的结构组成及特点

- §2-2 永磁同步电机数学模型

- 2.2.1 坐标变换

- 2.2.2 永磁同步电机数学模型

- §2-3 永磁同步电机的矢量控制

- 2.3.1 矢量控制的基本原理

- 2.3.2 永磁同步电机矢量控制策略的选择

- §2-4 SVPWM 实现方法

- §2-5 本章小结

- 第三章 永磁同步电动机建模及仿真实验分析

- §3-1 MATLAB 概述

- §3-2 双闭环控制系统仿真

- §3-3 坐标变换子模块模型

- §3-4 PI 调节子模块模型

- §3-5 SVPWM 仿真子模块模型

- §3-6 仿真结果及分析

- §3-7 本章小结

- 第四章 永磁同步电机矢量控制系统硬件构成

- §4-1 整体系统硬件说明

- §4-2 TMS320F2812 介绍

- §4-3 光电编码电路

- §4-4 电流检测电路

- §4-5 主电路及逆变器驱动

- §4-6 电平转换电路

- §4-7 总结

- 第五章 矢量控制系统的软件设计

- §5-1 CCS 编程环境以及C 语言编程介绍

- §5-2 永磁同步电动机DSP 软件结构

- §5-3 主程序由系统初始化和死循环组成

- §5-4 外部中断 XINT1 程序

- §5-5 定时器 T1 下溢中断子程序

- §5-6 保护中断子程序

- §5-7 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果

### 相关论文文献

- [1].电机矢量控制算法研究与仿真[J]. 中国高新区 2018(12)

- [2].永磁同步电机矢量控制的FPGA设计与实现[J]. 科技视界 2017(10)

- [3].改进滑模变结构永磁同步电机矢量控制方法[J]. 常州信息职业技术学院学报 2017(01)

- [4].基于Matlab/Simulink的异步电机矢量控制仿真分析[J]. 实验科学与技术 2015(02)

- [5].改进的SVPWM异步电机矢量控制[J]. 吉林大学学报(信息科学版) 2020(01)

- [6].MATLAB/SIMULINK永磁同步电机矢量控制系统仿真[J]. 吉林大学学报(信息科学版) 2009(01)

- [7].永磁同步电机矢量控制中的电流控制策略比较[J]. 电气时代 2017(03)

- [8].永磁同步电机矢量控制及其仿真研究[J]. 电气开关 2011(04)

- [9].基于Matlab/Simulink交流电机矢量控制系统建模与仿真[J]. 华东电力 2010(05)

- [10].轮毂式五相永磁同步电机矢量控制仿真研究[J]. 变频器世界 2016(12)

- [11].合康大功率同步电机矢量控制高压变频器传捷报[J]. 变频器世界 2008(07)

- [12].异步电机矢量控制调速系统设计[J]. 科技创新与应用 2016(03)

- [13].基于滑模控制的异步电机矢量控制研究[J]. 信息技术与信息化 2015(09)

- [14].异步电机矢量控制系统仿真研究[J]. 宝鸡文理学院学报(自然科学版) 2012(04)

- [15].ARM平台电机矢量控制分析及性能评估[J]. 计算机系统应用 2017(01)

- [16].感应电机矢量控制系统仿真研究[J]. 中国测试技术 2008(06)

- [17].基于TMS320F2812的永磁同步电机矢量控制研究[J]. 煤矿机械 2008(09)

- [18].从矢量的角度讲解交流电机矢量控制[J]. 电气电子教学学报 2010(01)

- [19].基于SIMULINK异步电机矢量控制仿真实验研究[J]. 实验技术与管理 2009(01)

- [20].永磁同步电机矢量控制与直接转矩控制特性比较研究[J]. 电子质量 2019(10)

- [21].基于预测控制的异步电机矢量控制性能的优化[J]. 变频器世界 2019(11)

- [22].探讨空间矢量脉宽调制的新型永磁同步电机矢量控制原理设计[J]. 信息通信 2017(03)

- [23].基于模糊PID永磁同步电机矢量控制研究[J]. 内燃机与配件 2020(04)

- [24].基于AD5435的永磁同步电机矢量控制系统仿真[J]. 广西科技大学学报 2015(02)

- [25].永磁同步电机矢量控制的两种实现方法比较[J]. 微电机 2012(01)

- [26].基于瞬时无功功率的感应电机矢量控制仿真研究[J]. 系统仿真学报 2012(10)

- [27].双闭环永磁同步电机矢量控制仿真研究[J]. 变频器世界 2019(05)

- [28].基于Matlab/Simulink的异步电机矢量控制系统仿真[J]. 华北电力技术 2011(09)

- [29].异步电机矢量控制系统稳定性优化研究[J]. 计算机仿真 2016(03)

- [30].基于模糊PI控制器的永磁同步电机矢量控制仿真研究[J]. 工业仪表与自动化装置 2009(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/654ab8774c90fbb57f216ee4.html