# 石油天然气管道安全管理存在的问题及对策

1.中国石油天然气管道第二工程有限公司第四项目部江苏徐州2210082.中国石油天然气管道第二工程有限公司第一项目部江苏徐州2210083.中国石油天然气管道第二工程有限公司纪委监察部江苏徐州2210084.中国石油天然气管道第二工程有限公司质量安全监督中心江苏徐州2210085.中国石油天然气管道第二工程有限公司外联协调部江苏徐州221008

摘要：目前，人们生活与生产所需的一项重要资源就是石油天然气资源，它经过开采以后需要由管道进行储运，所以管道的安全管理至关重要。但就目前石油天然气管道的安全管理现状来看，其中还存在一些问题，若不及时采取合理有效的对策予以解决，将会带来严重的后果。论文针对石油天然气管道安全管理存在的问题展开了论述，并就此提出了相关建议。

关键词：石油天然气；管道安全管理；问题；对策

前言

石油天然气目前是我国社会生活生产必不可少的能源之一，特别是天然气，由于其燃烧对环境产生的污染物量极小，因此越来越深入的走进了人们的日常生活和工业生产。探究石油天然气管道安全管理，分析所存在的问题及风险，及时地发现问题和解决问题，是维持其正常运转、提高其运转效率的重点工作内容。本文便是针对目前石油天然气管道安全管理的问题风险现状，作以简要分析，并就这些问题，提出相应的解决措施。

1现阶段石油天然气管道安全管理工作当中所表现出的问题分析

1.1天然气管道自身存在腐蚀和破坏的问题

通过对天然气管道施工的现状进行观察，可以看出管道会遭受到严重的破坏，主要原因就是管道本身会遭到腐蚀和受到外部环境的影响。天然气管道都是埋在地下，而且具有很长的路线，从而因为内外力和化学物质的影响使管道受到严重的腐蚀。如我国重要的天然气工程西气东输，其涉及较多的省份，8000多里是管道的长度，如果线路中的某个环节出现问题，就会影响管道的质量。另外，由于外部环境的影响，从而使多种物质对管道造成侵蚀和破坏，而且管道本身也会出现老化的问题。

1.2石油天然气管道出现泄露的情况

因为石油天然气管道已经投入使用工作寿命较长，同时受到当地自然气候环境、及施工技术和管道自身材质等多方面因素的影响，会导致石油天然气管道出现腐蚀状况之外，还会导致石油天然气管道出现泄露的情况。依据有关调查数据，现阶段我们国家所使用和运行的所有石油天然气管道，其中百分之七十的石油天然气管道运行年份已经超出二十年，这已经远远超出了规定使用年份，属于超出使用运行时间和超负荷运行。并且在二十年的管道运行过程当中出现了多次腐蚀及泄露的情况。一旦石油天然气管道出现泄露将会直接产生经济损失，更严重的是对自然生态环境造成污染和破坏，而且非常容易发生爆炸事故直接威胁到人们的生命财产安全。所以，应时刻关注和重视石油天然气管道泄露问题，应做到及时发现及时解决，以免产生更大的损失。

1.3缺少安全监管机制

近年来天然气管道施工的许多安全事故是因为没有到位的施工造成的，从而使人员伤亡惨重，对社会经济也造成严重的损失，使其产生不利的影响。石油天然气的安全监工工作直接影响着管道施工的质量，由于相关工作人员没有足够的安全监管意识，也就没有严格监督施工的设计图纸、方案、技术和工艺等，从而为施工埋下许多的安全隐患，进而引发燃气泄漏的问题。

2解决石油天然气管道安全管理问题的对策

2.1管道防腐工作的力度要加强

在针对石油天然气管道的防腐问题时，可以加强对天然气管道内部的防腐保护工作，产生腐蚀的现象是因为石油天然气内有腐蚀性的酸性物质，天然气管道内部容易被破坏，这也会在一定程度上加深石油天然气管道内壁的腐蚀程度，最终结果就会导致管道出现开裂，石油天然气泄漏，会造成很严重的后果。针对管道内壁的防腐，我们可以使用缓蚀剂来进行抑制，针对石油天然气管道表面的防腐问题，可以采用涂层保护的方法，在管到表面图上三层聚乙烯以及煤焦油磁漆等不被腐蚀的涂层材料，我国西气东输工程就采用了这种涂层防腐技术，极大的保证了运输管道的安全问题。应用极阴保护技术也可以对石油天然气管道进行保护，这种技术应用的也比较普遍，而且保护的效果也非常的好，极阴保护技术主要是依靠化学原理使金属与土壤或是海水中的物质发生氧化还原反应，从而保护金属管道不被腐蚀。

2.2加强管道泄漏监测

石油管道泄漏事故是管道安全运行的关键性问题，因此，需要强化管道泄漏与定位技术运用的成效。管道泄漏监测与定位技术是传感器、模式识别、远程通信、信号识别等技术以及神经网络、模糊逻辑、专家系统、粗糙集理论等人工智能技术的发展。如今，单一的泄漏监测方式难以同时满足管道泄漏监测灵敏度、定位准确度以及报警及时等多方面的要求，应有机整合多种泄漏监测手段，可以采用虚拟仪器技术，开发不同的测试与分析软件模块，利用滤波方法与信号识别、提取、分析技术，构成集测试、信号转换、数据分析以及网络通信为一体的计算机综合性监测系统。

2.3建立健全管道安全管理体系

首先，重视管道建设的质量，强化管道管理维护工作，规范化管道的管理，定期维护、检验和评价，提高法规体系的完整性和执行力度。其次，结合多方力量，如政府、人民群众等多方面共同努力，从多维度、多层次进行协同管理，共同保护油气管道安全。同时，实施多部们协作管理，各部门应积极主动完成管理任务，避免出现管理瓶颈。再次，重视安全基础工作，建立健全管道分布地理情况地图、事故数据分析等基本工作与数据模型，为油气安全管理工作提供有力的数据支撑，便于及时分析、发现和处理存在的安全隐患和事故。最后，要不断总结和探索，制定具有可操作的规章制度和执行方法，并且建立相应的考核制度及鼓励机制。通过不同的工作项目对不同的考核制度进行管理，同时考核制度的建立需要遵循延续性、保证考核的长效性。

2.5加强对先进施工技术的引进

在天然气管道施工中施工技术水平将会对整体施工质量产生直接影响。通过积极的引进先进施工技术，并熟练了解和掌握施工要领，加强参数控制，严格控制好管道施工安全威胁。目前在天然气管道施工富过程中，建筑施工单位会采用模拟综合评价法等方法来进行安全管理质量评估，这样就能够有效的合理化控制施工安全管理。除此之外，还加强了对地理空间信息系统、数据采集系统、监控技术等多种现代化信息技术的应用，通过收集各种相关的施工数据信息，来形成相应的数据表格和基本形态，为安全施工提供有价值的参考依据，以便及时的排除安全隐患。

总结

总而言之，管道安全管理能够有效的提高石油天然气管道的运行效率，避免重大事故及严重后果。结合目前所存在的问题，积极研究解决对策，尽快建立完整、健全、有效的管理体系，才能保证石油天然气管道的安全运营，以及社会生活生产的正常发展。

参考文献

[1]周彬.石油天然气管道安全管理存在问题及对策分析[J].中国石油和化工标准与质量，2013(08)：234-256.

[2]辛力.浅析天然气管道的安全运输[J].企业管理，2014，5（3）23-29.

[3]王宏飞,胡宁,赵项羚子.天然气长输管道施工的安全风险分析和对策[J].石化技术,2015(09):263.

[4]寿丹.天然气管道施工中的安全管理措施分析[J].科技创新与应用，2017（12），04:126.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/655d4b11a10251c069d279fe.html