# 乙酰甲胺磷农药的纳米TiO2-UV光催化降解特性研究

### 论文摘要

论文为上海市自然基金项目（10ZR1420700）的重要组成部分，并得到了上海市研究生创新基金项目（JWCXSL1022）及微创基金项目的资助。本研究以乙酰甲胺磷为底物，首先对磷钼蓝分光光度法及光催化降解反应器进行了改进。在此基础上，对降解过程中的多种影响因素进行了研究，并通过响应曲面试验对乙酰甲胺磷UV-TiO2/类Fenton光催化降解过程进行了优化，进而对降解过程的反应动力学进行了研究。主要研究结果如下：磷钼蓝分光光度法的改进。研究了检测波长、显色反应条件、共存离子等因素对测定结果的影响，并与国标GB/T6913-2008比较了检测灵敏度、准确度、精密度、稳定性。研究表明当检测波长为890nm；反应体系为2.0mL钼酸铵溶液（26g/L）、1.0mL抗坏血酸溶液（100g/L）并添加0.4g/L EDTA；45℃水浴条件下显色10min时，测定吸光度与质量呈线性关系，PO43-的量在0～160μg范围内符合比耳定律，磷酸盐测定回归方程为Y=0.00453X-0.00229，相关系数（R2）=0.999，表观摩尔吸光系数为2.118×104L/（mol·cm），方法回收率为95.20%～102.10%。此方法操作简单，可满足有机磷农药残留量的检测要求。光催化降解反应器的优化。对有机磷农药的纳米TiO2光催化反应器的光源、反应器结构及两者之间的结合方式、反应器材质等影响因素进行了研究。以石英材质加工冷阱部分、钠钙玻璃加工外层反应瓶的内照式反应器配以450W、主波长365nm的高压汞灯搭建的反应平台，经评估，反应60min可使乙酰甲胺磷农药降解率达96.55%。纳米TiO2-UV光催化降解乙酰甲胺磷的可行性研究。就高压汞灯照射时间及照射方式、催化剂种类及用量、pH值、反应温度、乙酰甲胺磷初始浓度等对光催化降解效率的影响进行了研究，并探索了催化剂的重复利用。当乙酰甲胺磷的起始浓度为20mg/L，添加0.1g/L的纳米TiO2（德国P25），温度控制在25℃，调节反应体系的pH为11时，以高压汞灯持续照射80min即可实现对乙酰甲胺磷99.9%的光催化降解。在此基础上进一步探讨外界条件的影响，重点就通入气体、外加H2O2、添加铁离子、铜离子及其与H2O2的复配效果、添加乙醇和丙酮等对乙酰甲胺磷光催化降解过程的影响进行了研究。结果表明，氧气比例相对较高的反应气体比例、添加H2O2、Fe3+、Cu2+能促进乙酰甲胺磷的光催化降解；而乙醇、丙酮的添加不利于乙酰甲胺磷的光催化降解。在前期确定的乙酰甲胺磷的UV-纳米TiO2反应体系中，当反应体系中的氧气比例达80%时，添加0.2mmol/L的Cu2+和10mmol/L的H2O2时，仅反应20min后，乙酰甲胺磷的光催化降解率即可达98.03%。在单因素试验的基础上，应用响应面法对乙酰甲胺磷纳米TiO2-UV/类Fenton光催化降解过程中纳米TiO2添加量、农药初始浓度、添加类Fenton试剂及反应时间等因素进行了优化，建立并验证了所得到的预测模型。结果表明，乙酰甲胺磷纳米TiO2-UV/类Fenton光催化降解过程可应用所建立的二次多项回归拟合方程进行预测，模型拟合良好；同时，除类Fenton组成比例与乙酰甲胺磷初始浓度之间无交互作用外，其他各因素之间均存在显著交互作用；计算得到的优化工艺条件为：纳米TiO2添加量0.1g/L、H2O2:Cu2+添加比例26.34、乙酰甲胺磷初始浓度23.09mg/L、光照时间25.42min，在此条件下，乙酰甲胺磷降解率预测值为100.41％，验证值为99.99%。说明响应面法对筛选光催化降解工艺条件，提高光催化降解效率是十分有效的。乙酰甲胺磷光催化降解过程符合Langmuir-Hinshwood动力学规律。即随底物浓度减少，反应级数的变化为由零级反应逐渐过渡到一级反应。就催化剂用量、温度、初始pH、反应体系中气体比例对20mg/L乙酰甲胺磷光催化降解过程的影响而言，均符合零级反应动力学；添加H2O2及Cu2+对20mg/L乙酰甲胺磷光催化降解过程的影响较符合一级反应动力学方程。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- §1.1 有机磷农药的概述

- §1.1.1 有机磷农药在农药体系的地位

- §1.1.2 有机磷农药的分类

- §1.1.3 有机磷农药残留与食品安全现状

- §1.2 光催化氧化处理有机污染物的基本原理

- §1.2.1 光催化氧化还原机理

- §1.2.2 光催化反应的动力学研究

- §1.3 影响光催化反应活性的因素

- §1.3.1 光催化反应器的构成

- §1.3.2 催化剂

- §1.3.3 有机磷农药的初始浓度

- §1.3.4 反应温度

- §1.3.5 溶液 pH 值

- §1.4 影响光催化反应活性的辅助因素及优化

- §1.4.1 通入气体对降解过程的影响

- §1.4.2 添加氧化剂对降解过程的影响

- §1.4.3 添加金属离子对降解过程的影响

- §1.4.4 光化学降解过程中光敏（猝灭）剂作用研究

- §1.5 课题研究意义及主要内容

- §1.5.1 课题研究意义

- §1.5.2 课题主要研究内容

- 第二章 机磷农药磷钼蓝分光光度检测法的改进

- §2.1 引言

- §2.2 材料与方法

- §2.2.1 材料与仪器

- §2.2.2 试验方法

- §2.2.3 数据分析处理

- §2.3 结果与分析

- §2.3.1 检测波长的选择

- §2.3.2 还原剂体系的优化

- §2.3.3 显色体系酸度的确定

- §2.3.4 反应温度及时间对显色液稳定性的影响

- §2.3.5 共存离子的影响

- §2.3.6 精密度和加标回收率试验

- §2.3.7 线性范围及方法的灵敏度试验

- §2.4 本章小结

- 2-UV 光催化反应器的优化'>第三章 有机磷农药纳米 TiO2-UV 光催化反应器的优化

- §3.1 引言

- §3.2 材料与方法

- §3.2.1 材料与仪器

- §3.2.2 测定方法

- §3.2.3 试验方法

- §3.2.4 数据分析处理

- §3.3 结果与分析

- §3.3.1 光源对光催化反应器降解效果的影响

- §3.3.2 反应器结构对光催化反应器降解效果的影响

- §3.3.3 应器的材质对光催化反应器降解效果的影响

- §3.4 本章小结

- 2-UV 光催化降解影响因素的研究'>第四章 乙酰甲胺磷纳米 TiO2-UV 光催化降解影响因素的研究

- §4.1 引言

- §4.2 材料与方法

- §4.2.1 材料与仪器

- §4.2.2 试验方法

- §4.2.3 数据分析处理

- §4.3 结果与分析

- §4.3.1 单纯光解或氧化作用对乙酰甲胺磷的降解作用

- §4.3.2 高压汞灯照射时间及方式对乙酰甲胺磷降解效果的影响

- §4.3.3 催化剂种类选择及用量对降解效果的影响

- §4.3.4 乙酰甲胺磷初始浓度对降解效果的影响

- §4.3.5 温度对对乙酰甲胺磷降解效果的影响

- §4.3.6 pH 值对乙酰甲胺磷降解效果的影响

- §4.4 本章小结

- 2-UV 光催化降解效果的影响'>第五章 外加助剂对乙酰甲胺磷纳米 TiO2-UV 光催化降解效果的影响

- §5.1 引言

- §5.2 材料与方法

- §5.2.1 试剂与仪器

- §5.2.2 试验方法

- §5.2.3 数据分析处理

- §5.3 结果与分析

- §5.3.1 反应体系中气体比例对乙酰甲胺磷降解效果的影响

- 2O2对降解过程的影响'>§5.3.2 添加 H2O2对降解过程的影响

- §5.3.3 铁离子的选择及复配作用对降解过程的影响

- §5.3.4 铜离子的选择及复配作用对降解过程的影响

- §5.3.5 添加乙醇或丙酮对乙酰甲胺磷降解效果的影响

- §5.4 本章小结

- 2-UV 光催化降解过程的响应面法优化'>第六章 乙酰甲胺磷纳米 TiO2-UV 光催化降解过程的响应面法优化

- §6.1 引言

- §6.2 材料与方法

- §6.2.1 材料与仪器

- §6.2.2 试验方法

- §6.2.3 数据分析处理

- §6.3 结果与分析

- §6.3.1 响应面法试验设计结果

- §6.3.2 模型分析

- §6.3.3 模型的验证

- §6.4 本章小结

- 2-UV 光催化降解反应动力学的研究'>第七章 乙酰甲胺磷纳米 TiO2-UV 光催化降解反应动力学的研究

- §7.1 引言

- §7.2 材料与方法

- §7.2.1 材料与仪器

- §7.2.2 试验方法

- §7.2.3 数据分析处理

- §7.3 结果与分析

- §7.3.1 降解底物初始浓度的影响

- §7.3.2 催化剂用量的影响

- §7.3.3 温度的影响

- §7.3.4 初始 pH 的影响

- §7.3.5 反应体系中气体比例的影响

- 2O2添加量的影响'>§7.3.6 H2O2添加量的影响

- §7.3.7 铜离子添加量的影响

- §7.4 本章小结

- 第八章 结论与展望

- §8.1 总结

- §8.2 展望

- 参考文献

- 在读期间公开发表的论文和承担科研项目及取得成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].纳米TiO_2-UV联合(类)Fenton试剂光催化降解乐果[J]. 应用化工 2013(03)

- [2].纳米TiO_2-UV光催化降解乙酰甲胺磷影响因素的研究[J]. 应用化工 2012(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6573bac5df50e748eee66c70.html