# 基于蚁群算法的无线传感器网络多路径路由协议研究

### 论文摘要

无线传感器网络是一种特殊的自组织网络,与传统的Ad Hoc网络相比既有相似之处又存在很大的区别,其中能量有限性是约束无线传感器网络考虑的关键因素之一,因此设计一个能量有效,负载均衡的无线传感器路由协议是研究人员面临的首要挑战。无线传感器网络的节点通常部署在恶劣环境中,节点的能量一般无法得到补充,再加上节点失效而带来的网络拓扑动态变化,因此,无线传感器网络需要设计适应于其自身特点的无线路由协议。本文首先对无线传感器网络的大体结构、特点以及关键的网络路由技术进行了比较深入的研究。并深入地分析了蚁群算法及其的一些改进算法,同时综述了无线自组织网络中,多路径路由协议研究方面的一些最新工作,对典型的多路径路由协议进行了深入的介绍,同时重点介绍了AntHocNet协议。由于目前已经提出的一些基于蚁群算法的多路径路由协议,像应用在Ad Hoc网络的AntHocNet协议,没有考虑节点的能量,不能很好地完成能量有效性,因此,在AntHocNet协议基础上,结合蚁群算法的理论,提出一种多路径蚁群路由算法,记为MABR。该算法在以下几个方面做了改进。该算法在蚂蚁数据包结构、信息素更新公式、多路径建立机制等方面进行改进。在前向蚂蚁报文中加入了链路上节点中能量最小值(Emin字段),该字段记录的是前向蚂蚁所经过路径上能量最小节点的能量值；信息素更新公式中加入了节点的时延和能量因素,本文中的信息素更新公式可表示为,跳数的倒数乘于当前后向蚂蚁所有经过节点中剩余能量中的最小值(MBR)与后向蚂蚁发送时延之积；多路径建立机制等方面进行改进,能够建立更多条可选的链路不相交的多路径信息。描述如下,中间节点在收到前向蚂蚁报文时,若中间节点存储的路由信息S中的每条路径信息Ri的跳数都小于蚂蚁报文路径信息的跳数,则丢弃该蚂蚁请求报文。反之,则转发该蚂蚁请求报文。通过这种转发报文的方式,在源节点与目的节点之间建立起多条链路不相交的备选路径。在数据发送阶段,通过概率选择公式,来选择较好的路径来发送数据。接着,从定量方面分析和评价了MABR算法的性能并将它同AODV协议.AOMDV协议对比。仿真结果表明：与AODV、AOMDV协议相比,前者的网络的总能量消耗要更大,但由于蚁群多路径的机制,以及考虑节点的能量,使得网络中节点的能耗更加均衡,因此延长了网络寿命,同时减小了数据包分组端到端时延。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.2 课题研究的目的和意义

- 1.3 国内外相关研究现状

- 1.4 本文章中的主要工作与内容

- 1.5 本文的组织结构

- 第二章 无线传感器网络综述

- 2.1 引言

- 2.2 无线传感器网络的概念

- 2.3 无线传感器网络的体系结构

- 2.3.1 无线传感器网络的体系和系统结构

- 2.3.2 无线传感器网络的节点结构

- 2.3.3 无线传感器网络的协议栈

- 2.4 无线传感器网络的特点

- 2.4.1 WSN与传统Ad Hoc网络的不同

- 2.4.2 无线传感器网络的特点

- 2.5 WSN的关键技术和性能指标

- 2.5.1 WSN的关键技术

- 2.5.2 WSN的性能指标

- 2.6 无线传感器网络的路由协议研究

- 2.6.1 WSN路由协议概述

- 2.6.2 无线传感器网络路由协议的特点

- 2.6.3 WSN路由协议的评价标准

- 2.6.4 WSN路由协议的分类

- 2.7 WSN的应用

- 2.8 本章小结

- 第三章 基于蚁群算法的多路径路由相关技术介绍

- 3.1 蚁群路由算法

- 3.1.1 蚁群算法的基本原理

- 3.1.2 蚁群算法的优点及其应用于WSN路由设计的优势

- 3.1.3 蚁群路由算法基本原理

- 3.1.4 蚁群路由算法分类

- 3.2 多路径路由协议概述

- 3.2.1 WSN多路径路由协议研究现状

- 3.2.2 多路径路由协议概念

- 3.2.3 多路径路由协议特点

- 3.2.4 多路径路由协议分类

- 3.3 典型多路径协议介绍

- 3.3.1 AOMDV协议

- 3.3.2 MSR协议

- 3.3.3 EEABR协议

- 3.3.4 ARA协议

- 3.3.5 AntHocNet协议

- 3.4 本章小结

- 第四章 基于蚁群算法的无线传感器网络多路径路由算法

- 4.1 基于蚁群算法WSN多路径路由设计

- 4.1.1 引言

- 4.1.2 网络模型

- 4.1.3 无线通信模型

- 4.1.4 蚁群多路径路由算法（MABR）

- 4.2 仿真环境及算法仿真分析

- 4.2.1 NS2简介

- 4.2.2 NS2仿真的大致流程

- 4.2.3 NS2中的无线节点的模型

- 4.2.4 NS2的能量模型

- 4.2.5 NS2环境中添加MABR协议代码

- 4.2.6 仿真场景与参数设置

- 4.2.7 评价标准与结果分析

- 4.3 本章小结

- 第五章 总结及展望

- 5.1 工作总结

- 5.2 未来工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].几种典型无线传感器网络中的自身定位算法[J]. 巴音郭楞职业技术学院学报 2012(02)

- [2].浅析无线传感器网络技术的特点与应用[J]. 广东职业技术教育与研究 2019(06)

- [3].基于剩余能量的认知无线传感器网络频谱分配[J]. 传感技术学报 2019(12)

- [4].山区地形无线传感器网络覆盖机制研究[J]. 计算机产品与流通 2020(01)

- [5].无线传感器网络技术在物联网中的应用及其发展趋势[J]. 信息记录材料 2019(11)

- [6].无线传感器网络的异常检测[J]. 电子技术与软件工程 2019(24)

- [7].以实践能力为培养目标的“无线传感器网络”教学改革与实践[J]. 科技资讯 2020(01)

- [8].无线传感器网络技术在物联网中的应用及其发展趋势[J]. 海峡科技与产业 2019(07)

- [9].基于遗传算法的茶园无线传感器网络的优化方法[J]. 科学技术创新 2020(02)

- [10].可充电传感器网络能量管理策略研究[J]. 电子测试 2020(04)

- [11].通信类课程创新能力培养研究与改革——以“无线传感器网络”课程为例[J]. 教育教学论坛 2020(08)

- [12].无线传感器网络研究现状与应用[J]. 通信电源技术 2020(03)

- [13].基于无线传感器网络的桥梁结构健康监测设计研究[J]. 工程技术研究 2020(03)

- [14].基于ZigBee技术的矿用无线传感器网络的分析与设计[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(19)

- [15].无线传感器网络在矿山环境监测中的应用研究[J]. 中国新通信 2020(06)

- [16].无线传感器网络中移动充电和数据收集策略[J]. 电子元器件与信息技术 2020(02)

- [17].无线传感器网络定位精度的优化研究[J]. 浙江水利水电学院学报 2020(02)

- [18].无线传感器网络在智能电网中若干关键问题的研究[J]. 中国新通信 2020(07)

- [19].无线传感器网络中基于邻域的恶意节点检测[J]. 湖北农业科学 2020(05)

- [20].无线传感器网络在煤矿安全智能监控系统中的运用[J]. 电子技术与软件工程 2020(08)

- [21].无线传感器网络发展应用[J]. 电脑知识与技术 2020(14)

- [22].异构分级式认知传感器网络分簇优化[J]. 产业与科技论坛 2020(09)

- [23].一种无线传感器网络感知覆盖空洞搜寻与修复方法[J]. 传感技术学报 2020(05)

- [24].无线传感器网络定位精度的优化研究[J]. 信息记录材料 2020(06)

- [25].无线传感器网络中能量问题研究进展[J]. 无线通信技术 2020(02)

- [26].无线传感器网络在工业网络中的应用研究[J]. 现代工业经济和信息化 2020(08)

- [27].新一代箭载无线传感器网络系统架构综述[J]. 宇航计测技术 2020(04)

- [28].无线传感器网络在船舶通信系统中的应用[J]. 舰船科学技术 2020(18)

- [29].无线传感器网络故障诊断分析与研究[J]. 科技视界 2020(31)

- [30].无线传感器网络的特点和应用[J]. 电子技术与软件工程 2019(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/657f382d4740af6d2df53f30.html