# PVA含硫改性材料的制备、表征及其对Cu（Ⅱ）和Ag（Ⅰ）吸附性能研究

### 论文摘要

螯合树脂对金属离子具有较好的吸附性能和选择性,在湿法冶金、污水处理、分析化学等领域都有大量的应用,故越来越引人关注。PVA有大量的活性基团、较好的机械强度,在一定条件下具有水溶性和生物降解性等特点,使其成为一种用途非常广泛的水溶性高分子物质。但是,PVA结构上含有大量的羟基,容易吸水溶胀;虽然PVA有大量的羟基存在、但作为吸附材料其吸附性能特别是吸附选择性存在着缺陷,限制了PVA的使用范围。因此在通常情况下,要对PVA进行改性处理。含硫树脂对贵金属离子有优良的亲和性,特别是对Au（Ⅲ）、Ag（Ⅰ）、Pt（Ⅱ）、Pd（Ⅱ）、Cu（Ⅱ）等离子具有较高的吸附容量和吸附选择性。本研究内容主要包括:1. PVA-Tu球状树脂的制备用单因素法研究了PVA浓度、PVA/Tu（硫脲,Thioutea）配比、凝固浴中H3BO3和Na2HPO4的浓度对PVA-Tu球状树脂的吸附性能、含水率、质量磨损率的影响;对PVA-Tu球状树脂吸附Cu（Ⅱ）进行了吸附动力学研究;对于不同洗脱剂EDTA二钠盐、5-磺基水杨酸、8-羟基喹啉、Tu/HNO3对Cu（Ⅱ）洗脱效果进行直接评价。傅立叶红外光谱和扫描电镜对PVA-Tu球状树脂的结构和表面形貌进行表征。结果表明:单因素法确定PVA-Tu球状树脂的制备最佳工艺条件,当PVA的质量分数为8.0%,PVA/Tu的质量比为3:1,凝固浴中的H3BO3和Na2HPO4的质量浓度分别为62.5g·L-1和37.5 g·L-1制备出的PVA-Tu球状树脂,对Cu（Ⅱ）的吸附量随吸附时间和Cu（Ⅱ）初始浓度的增加而不断增大,饱和吸附容量Qm为31.11 mg·g-1;EDTA二钠盐与Tu/HNO3的洗脱效果好,洗脱率分别达到76.6%和87.1%;而通过SEM对树脂的表面形貌观察,加入Tu后树脂的表面变得凹凸不平,吸附Cu（Ⅱ）后表面沟壑减少;通过FT-IR分析,推测树脂中的N、S、O均可能与Cu（Ⅱ）的最外层轨道形成了配位键,吸附过程并非单纯的物理吸附。2. CMT/PVA材料的制备用单因素法研究了活化液浓度、活化时间、CMT（环硫氯丙烷,Chloro Methyl Thiirane）的浓度、NaOH（ω,0%）的添加量、反应时间、反应温度对CMT/PVA的吸附性能、含水率的影响;对CMT/PVA材料吸附Ag（Ⅰ）进行吸附动力学进行研究;讨论溶液pH值对CMT/PVA材料吸附Ag（Ⅰ）吸附量的影响;研究CMT/PVA材料对Ag（Ⅰ）、Cu（Ⅱ）、Pb（Ⅱ）、Zn（Ⅱ）的选择吸附能力;用傅立叶红外光谱和X-射线衍射仪对CMT/PVA的结构和结晶状态进行表征。单因素法确定CMT/PVA的制备最佳工艺条件,在活化剂NaOH质量分数为30%,活化时间为2h,CMT的二氧六环溶液体积分数20%,NaOH（ω,10%）添加量为3mL,反应温度为70℃,反应时间为14h条件下,制备的CMT/PVA对Ag（Ⅰ）的吸附量随吸附时间和Ag（Ⅰ）初始浓度的增加而不断增大,饱和吸附容量Qm为69.52 mgg·-1;且对Ag（Ⅰ）具有好的选择吸附性能;吸附的pH值范围为2～6;通过FT-IR分析CMT/PVA中S、O原子有进入Ag（Ⅰ）最外层空轨道的可能性,双方以金属配键相结合,形成较为稳定的配合物;通过XRD分析,PVA中的弥散衍射峰发生变化。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 高分子吸附剂的种类及其吸附机理

- 1.1.1 高分子吸附剂的种类

- 1.1.2 各种高分子吸附剂的吸附机理

- 1.2 PVA 及PVA 材料

- 1.2.1 PVA 的性质

- 1.2.2 PVA 材料的应用

- 1.3 PVA 的改性及改性材料

- 1.3.1 PVA 的改性方法

- 1.3.2 PVA 的共混改性及常用改性材料

- 1.3.3 PVA 的化学改性及改性材料

- 1.4 硫脲（Tu）及Tu 树脂

- 1.4.1 硫脲（Tu）

- 1.4.2 Tu 树脂

- 1.5 CMT 及CMT 改性材料

- 1.5.1 CMT 的性质

- 1.5.2 CMT 材料的研究现状

- 1.6 本课题研究目的、意义及研究内容

- 1.6.1 课题提出的目的和意义

- 1.6.2 本课题主要研究内容

- 1.7 本次研究的技术路线

- 参考文献

- 第2章 PVA-Tu 共混球状树脂的制备

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 主要试剂

- 2.2.2 主要仪器

- 2.3 实验步骤

- 2.3.1 PVA 球状树脂与PVA-Tu 球状树脂的制备

- 2.3.2 PVA-Tu 球状树脂对Cu（Ⅱ）吸附率和吸附量的测定

- 2.3.3 PVA 球状树脂含水率的测定

- 2.3.4 PVA-Tu 球状树脂质量磨损率的测定

- 2.3.5 洗脱效果的评价

- 2.3.6 PVA-Tu 树脂的红外光谱分析

- 2.3.7 PVA-Tu 树脂的SEM 形貌观察

- 2.4 结果与讨论

- 2.4.1 PVA 浓度对PVA-Tu 球状树脂性质的影响

- 2.4.2 PVA 和Tu 的配比对PVA-Tu 球状树脂性质的影响

- 3BO3 浓度对PVA-Tu 球状树脂性能的影响'>2.4.3 H3BO3 浓度对PVA-Tu 球状树脂性能的影响

- 2HPO4 浓度对PVA-Tu 球状树脂性质的影响'>2.4.4 Na2HPO4 浓度对PVA-Tu 球状树脂性质的影响

- 2.4.5 吸附时间对PVA-Tu 球状树脂吸附容量的影响

- 2.4.6 Cu（Ⅱ） 初始浓度对PVA-Tu 球状树脂吸附容量的影响

- 2.4.7 不同洗脱剂的洗脱效果评价

- 2.4.8 PVA-Tu 球状树脂循环使用性能

- 2.4.9 FT-IR 分析

- 2.4.10 SEM 形貌观察

- 2.5 本章小结

- 参考文献

- 第3章 CMT/PVA 材料的制备

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 主要试剂

- 3.2.2 主要仪器

- 3.3 实验步骤

- 3.3.1 CMT 的制备

- 3.3.2 CMT/PVA 材料的制备

- 3.3.3 CMT/PVA 材料对Ag（Ⅰ）吸附量的测定

- 3.3.4 CMT/PVA 材料含水率的测定

- 3.3.5 CMT/PVA 的红外光谱分析

- 3.3.6 X 射线衍射分析

- 3.4 结果与讨论

- 3.4.1 活化剂浓度对CMT/PVA 材料性质的影响

- 3.4.2 活化时间对CMT/PVA 材料性质的影响

- 3.4.3 CMT 的浓度对CMT/PVA 材料的影响

- 3.4.4 反应过程中NaOH 的添加量对CMT/PVA 材料性质的影响

- 3.4.5 反应时间对CMT/PVA 材料性质的影响

- 3.4.6 反应温度对CMT/PVA 材料的影响

- 3.4.7 CMT/PVA 材料的红外分析

- 3.4.8 CMT/PVA 材料的XRD 分析

- 3.5 本章小结

- 参考文献

- 第4章 CMT/PVA 材料吸附性能研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 实验仪器与试剂

- 4.2.2 吸附性能研究

- 4.2.3 选择性吸附实验

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 Ag（Ⅰ）初始浓度对CMT/PVA 材料吸附量的影响

- 4.3.2 吸附时间对CMT/PVA 材料吸附量的影响

- 4.3.3 溶液pH 值对CMT/PVA 材料吸附量的影响

- 4.3.4 CMT/PVA 选择吸附性研究

- 4.4 本章小结

- 参考文献

- 第5章 结论

- 5.1 PVA-Tu 球状树脂

- 5.2 CMT/PVA 材料

- 5.3 创新点与不足之处

- 5.4 展望

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].川维化工开发羧基改性聚乙烯醇[J]. 聚酯工业 2020(04)

- [2].欧盟对华聚乙烯醇进行反倾销立案调查[J]. 橡塑技术与装备 2019(18)

- [3].化工大数据 聚乙烯醇[J]. 广州化工 2019(21)

- [4].生物改性聚乙烯醇可降解包膜材料的特征及其光谱特性[J]. 中国土壤与肥料 2017(04)

- [5].我国聚乙烯醇生产技术研究新进展[J]. 乙醛醋酸化工 2017(10)

- [6].国内外聚乙烯醇的供需现状及未来发展趋势[J]. 乙醛醋酸化工 2018(03)

- [7].水溶性聚乙烯醇在药物缓释中应用进展[J]. 赣南医学院学报 2016(06)

- [8].首条生物聚乙烯醇生产线贯通[J]. 河南化工 2012(19)

- [9].聚乙烯醇的改性研究及应用[J]. 山东化工 2016(12)

- [10].世界聚乙烯醇生产情况[J]. 合成纤维工业 2015(01)

- [11].聚乙烯醇-碘复合物在水溶液中的形成[J]. 高分子通报 2008(01)

- [12].国内外聚乙烯醇的市场现状及发展前景[J]. 上海化工 2011(04)

- [13].聚乙烯醇生产技术进展及市场分析[J]. 塑料制造 2011(05)

- [14].国内外聚乙烯醇供需现状及发展前景[J]. 中国石油和化工经济分析 2011(08)

- [15].国内外聚乙烯醇市场发展分析[J]. 中国石油和化工经济分析 2009(12)

- [16].聚乙烯醇中的紫外偏振线性聚炔分子（英文）[J]. Chinese Journal of Chemical Physics 2019(02)

- [17].我国聚乙烯醇生产技术研究进展[J]. 精细与专用化学品 2018(01)

- [18].聚乙烯醇生产技术及市场状况[J]. 上海建材 2016(06)

- [19].阳离子聚乙烯醇的合成及表征[J]. 皮革与化工 2013(01)

- [20].聚乙烯醇胶自动配制系统的设计与应用[J]. 化工自动化及仪表 2019(11)

- [21].醋酸乙烯与聚乙烯醇生产工艺分析及综合优化[J]. 科技创新与应用 2016(11)

- [22].环保型聚乙烯醇缩丁烯醛胶的制备研究[J]. 化工技术与开发 2010(01)

- [23].3D打印水溶性聚乙烯醇材料的研究与应用[J]. 化工新型材料 2019(03)

- [24].聚乙烯醇装置的重大危险源辨识[J]. 广州化工 2018(10)

- [25].聚乙烯醇的阳离子化改性研究[J]. 化工科技 2016(04)

- [26].水热氧化还原法制备聚乙烯醇碳微球[J]. 高分子材料科学与工程 2018(07)

- [27].配方及时间对壳聚糖/聚乙烯醇复合纤维形态的影响[J]. 郑州大学学报(工学版) 2016(06)

- [28].皖维高新:聚乙烯醇产能将成世界第一[J]. 股市动态分析 2010(12)

- [29].化学交联柔性聚乙烯醇型蓄冷剂的制备[J]. 赤峰学院学报(自然科学版) 2019(08)

- [30].聚乙烯醇水溶纤维纺丝稳定性影响因素的分析[J]. 安徽科技 2017(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6592d11f2e04a5b4fc6ca8f4.html