# 牛粪堆肥中添加石灰氮对粪肠球菌的杀灭效果及堆肥发酵影响的研究

### 论文摘要

目前,畜禽粪便产生的污染已成为我国农村面污染的主要来源。堆肥化技术是世界上许多国家和地区应用较广泛的一种畜禽粪便及其它有机固体废弃物转变为再生资源的有效方法。本试验是结合内蒙古地区对畜禽粪便处理中存在的实际问题,并借助国内外的研究成果,主要研究了奶牛粪便致病性粪肠球菌的分离鉴定和在较低温度条件下,牛粪堆肥中添加石灰氮对杀灭病原性粪肠球菌的效果及其对堆肥发酵的影响。整个研究内容与结果如下:1从呼和浩特市地区某奶牛场40头健康荷斯坦泌乳奶牛直肠新鲜粪便中共分离出36株粪肠球菌,经鉴定致病性粪肠球菌为11株,致病株检出率为30.6%。2在不同温度(20℃、30℃、37℃、50℃)下,牛粪堆肥中添加石灰氮时,30℃是杀灭粪肠球菌较理想的堆肥温度。在此温度条件下添加不同比例的石灰氮(0%、1%、2%、3%)进行堆肥试验,结果表明,处理组Ⅲ在堆肥第3 d时已检测不到粪肠球菌;其余各组在堆肥的第10d时仍能检出粪肠球菌。3采用通风和翻堆等方式,在室内进行堆肥试验,对照组不添加石灰氮,处理组Ⅰ、处理组Ⅱ和处理组Ⅲ:石灰氮的添加量分别为1%、2%、3%。分析了堆肥过程中堆料的物理特性、温度、水分、pH、有机质、T—N、GI、大肠杆菌和粪肠球菌数量的变化情况。结果表明,石灰氮的添加虽起到杀灭大肠杆菌、粪肠球菌等病原菌的效果但使堆肥发酵受到影响,对照组堆体温度迅速升高,而添加石灰氮的各处理组却出现高温推迟现象。堆肥各组大肠杆菌迅速达到检出界限以下,而粪肠球菌的检出除了处理组Ⅲ外,其余各组到堆肥结束时仍能检测到粪肠球菌。随着石灰氮添加量的增加各处理组T—N的增加量逐渐减少、堆体达到腐熟所需的时间相对越长。对照组与各处理组堆肥结束时均已达到腐熟。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 引言

- 1.1 我国畜禽粪便产生状况及对环境的危害

- 1.2 高温堆肥研究现状

- 1.3 粪肠球菌病理学特点及其致病性

- 1.4 石灰氮的特性及其作用

- 1.5 研究目的和意义

- 2 试验部分

- 2.1 奶牛粪便中致病性粪肠球菌的分离与鉴定

- 2.1.1 材料与方法

- 2.1.2 结果

- 2.1.3 讨论

- 2.1.4 小结

- 2.2 牛粪堆肥中添加石灰氮对粪肠球菌的杀灭效果

- 2.2.1 材料与方法

- 2.2.2 结果与分析

- 2.2.3 讨论

- 2.2.4 小结

- 2.3 牛粪堆肥中添加石灰氮对堆肥发酵的影响

- 2.3.1 材料与方法

- 2.3.2 结果与讨论

- 2.3.3 小结

- 3 论文总体讨论与结论

- 3.1 总体讨论

- 3.2 总体结论

- 致谢

- 参考文献

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].硫酸亚铁添加剂对鸡粪堆肥发酵保氮效果的研究[J]. 畜牧业环境 2020(10)

- [2].规模化羊场粪便自然堆肥发酵技术[J]. 畜牧兽医科技信息 2020(07)

- [3].园林枝叶粉碎机[J]. 农业知识 2017(04)

- [4].绿植垃圾堆肥好氧发酵技术的初探[J]. 山西青年 2017(08)

- [5].鸡粪与秸秆耐低温堆肥发酵效果研究[J]. 现代农业科技 2020(16)

- [6].微生物对堆肥发酵进程影响的研究进展[J]. 畜牧与饲料科学 2020(04)

- [7].鸡粪堆肥发酵试验[J]. 上海畜牧兽医通讯 2016(04)

- [8].仓箱式堆肥发酵法处理病死猪试点情况初报[J]. 江西畜牧兽医杂志 2014(06)

- [9].畜禽粪便塔式堆肥发酵无害化处理工艺与设备[J]. 现代农业装备 2015(03)

- [10].仓箱式堆肥发酵法[J]. 江西农业 2014(07)

- [11].不同微生物菌剂处理对鸡粪堆肥发酵的影响[J]. 天津农业科学 2009(03)

- [12].堆肥发酵法无害化处理病死猪的推广措施[J]. 科学种养 2016(02)

- [13].堆肥发酵法无害化处理病死猪的推广措施[J]. 基层农技推广 2016(03)

- [14].双孢菇堆肥发酵工艺[J]. 农村科技 2010(05)

- [15].堆肥发酵工艺流程及主要设备[J]. 现代农业装备 2017(04)

- [16].玉米芯与畜禽粪便混合袋装堆肥发酵技术研究[J]. 江苏农业科学 2013(08)

- [17].日本鸡场的粪便堆肥发酵处理[J]. 中国家禽 2008(03)

- [18].农村中小型蛋鸡场新鲜鸡粪堆肥发酵技术研究[J]. 中国畜禽种业 2017(10)

- [19].各种堆肥发酵处理装置及特征[J]. 中国家禽 2008(03)

- [20].鸡粪堆肥发酵处理与技术分析[J]. 农业与技术 2018(14)

- [21].基于蓝牙技术的堆肥发酵仓参数检测系统的设计[J]. 农机化研究 2013(11)

- [22].鸡粪堆肥发酵生产技术[J]. 北京农业 2011(30)

- [23].不同微生物菌剂对农业废弃物堆肥发酵效果的影响[J]. 福建农业科技 2011(05)

- [24].堆肥发酵粪污处理模式示范推广[J]. 家禽科学 2017(12)

- [25].怒江州仓式堆肥发酵法无害化处理病死猪技术及推广成效[J]. 云南畜牧兽医 2018(01)

- [26].接种复合菌剂对牛粪堆肥发酵的影响[J]. 浙江农业学报 2012(02)

- [27].鸡粪堆肥发酵处理的主要方式[J]. 中国家禽 2008(03)

- [28].畜禽粪污堆肥发酵技术及装备[J]. 农业工程 2019(09)

- [29].嗜热除臭型发酵菌剂筛选及其在鸡粪堆肥发酵中的应用[J]. 中国家禽 2018(18)

- [30].畜禽废弃物堆肥发酵环节翻抛机械优化与改进[J]. 农业开发与装备 2019(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/65952820c5bfd2b65f4045ba.html