# 基于SVM的CFRW复合材料导电特性分析预测研究

### 论文摘要

碳纤维增强木质复合材料是随着科学技术的提高而产生的一种新型的功能型复合材料,对这种材料的研究已经取得了一定的进展,但是关于其性能和特点的研究较为欠缺,它的性能和特点的不同使其应用范围和环境不同,因此对碳纤维增强木质复合材料的特性研究是十分必要的。利用碳纤维增强木质复合材料的导电性不仅可以在腐蚀环境中代替金属材料满足导电的要求,还能够满足一些其它特殊应用的需求,因此对碳纤维增强木质复合材料导电性的研究也逐渐成为其研究的主要方向之一。本文采用热压模工艺制备了碳纤维增强木质复合材料,通过实验测量了施加不同碳纤维比例的碳纤维增强木质复合材料的静曲强度、弹性模量、吸水厚度膨胀率、内结合强度等力学性能,还测量了不同比例碳纤维的CFRW在不同温度时的表面电阻率。根据数据分析了静曲强度、弹性模量、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面电阻率与碳纤维比例的关系及表面电阻率与温度的关系,从而确定了碳纤维增强木质复合材料导电性能的影响因素为碳纤维含量、木质纤维含量、弹性模量、温度、制作工艺方式。支持向量回归机是一种基于统计学习理论、专门针对小样本的学习机器,由于以结构风险最小化原则为基础,克服了神经网络中的过学习等缺点,具有很强的泛化能力。本文针对碳纤维增强木质复合材料的导电性具有非线性的特点,采用基于支持向量回归机的机器学习方法建立碳纤维增强木质复合材料导电性预测模型。碳纤维增强木质复合材料的导电性能的影响因素很多,本文就其主要影响因素碳纤维含量、木质纤维含量、弹性模量、温度、制作工艺等五方面,利用支持向量回归机建立了五输入一输出的碳纤维增强木质复合材料导电性能模型,并对其性能进行了仿真预测。分析了支持向量机参数不同时对预测结果的影响。预测结果表明所建模型的预测精度高、泛化能力强,运用网格搜索选出最优参数方式下进行的ε-SVM和v-SVM的建模预测电阻率是有效的。此研究对CFRW功能材料的设计和研究具有重要的指导意义和一定的工业实用价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 本文研究的目的意义

- 1.2 碳纤维及其复合材料概述

- 1.2.1 碳纤维特点及应用

- 1.2.2 碳纤维复合材料的特点及应用

- 1.3 木质复合材料的研究现状

- 1.4 本文主要研究内容

- 2 支持向量回归机

- 2.1 回归问题

- 2.1.1 支持向量回归机

- 2.1.2 线性支持向量回归机

- 2.1.3 非线性支持向量回归机

- 2.2 支持向量机的训练算法

- 2.2.1 核函数

- 2.2.2 支持向量机参数选择方法

- 2.2.3 支持向量机的应用

- 2.3 本章小结

- 3 CFRW试样制备与测试

- 3.1 主要实验材料及仪器

- 3.1.1 主要实验材料

- 3.1.2 主要实验仪器及设备

- 3.2 试样制备

- 3.2.1 制备单面板

- 3.2.2 制备双面板

- 3.3 试样性能及测试

- 3.3.1 力学性能测试

- 3.3.2 导电性能测试

- 3.4 本章小结

- 4 基于SVM的CFRW特性建模预测研究

- 4.1 实验结果分析

- 4.1.1 碳纤维含量对力学性能的影响

- 4.1.2 碳纤维含量对导电性能的影响

- 4.1.3 温度对导电性能的影响

- 4.2 基于SVM的CFRW导电特性建模预测

- 4.2.1 基于SVM的CFRW的导电特性模型描述

- 4.2.2 基于SVM的CFRW导电特性建模预测算法步骤

- 4.2.3 基于ε-SVM的CFRW的特性建模预测仿真

- 4.2.4 基于ν-SVM的CFRW的特性建模与仿真

- 4.3 支持向量回归机的参数优化

- 4.3.1 不同参数的支持向量回归机的仿真结果

- 4.3.2 网格搜索参数优化

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].“木质复合材料制造关键技术研究与示范”项目启动[J]. 木材工业 2016(01)

- [2].碳纤维增强木质复合材料电阻率-温度特性研究[J]. 材料开发与应用 2013(06)

- [3].国家科技支撑计划农业领域“木质复合材料制造关键技术研究与示范”项目启动会在京召开[J]. 中国人造板 2016(01)

- [4].轻质空心木质复合材料热和力学性能分析[J]. 西北林学院学报 2018(06)

- [5].新农村住宅生态建筑材料的应用研究[J]. 内蒙古林业调查设计 2011(03)

- [6].碳纤维增强木质复合材料及其制备方法[J]. 高科技纤维与应用 2010(06)

- [7].淀粉处理方法对淀粉-木质复合材料性能的影响[J]. 西南林业大学学报 2014(04)

- [8].碳纤维木质复合材料电镜图像分析及形态特征研究[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [9].粉状酚醛树脂木质复合材料的耐腐性能[J]. 木材工业 2016(05)

- [10].基于模糊C均值聚类算法的碳纤维木质复合材料图像分割[J]. 合成材料老化与应用 2020(04)

- [11].高速公路防眩板生产制备与应用进展[J]. 中国人造板 2016(02)

- [12].木质复合材料的性能与造型设计应用性研究[J]. 科技信息 2009(17)

- [13].国内外木质复合材料甲醛释放量的相关标准及测试方法[J]. 木工机床 2009(04)

- [14].陶瓷刀具车削木质复合材料的切削性能[J]. 林业工程学报 2017(01)

- [15].软硬涂层刀具材料与木质复合材料的摩擦特性[J]. 林业科学 2017(11)

- [16].基于计算机仿真分析的碳系木质复合材料的电学性能研究[J]. 黑龙江大学自然科学学报 2017(03)

- [17].“木质材料表面装饰关键技术研究与示范”课题启动[J]. 木材工业 2016(04)

- [18].水泥基木质复合材料力学性能研究[J]. 林产工业 2019(11)

- [19].木质复合材料的研究进展[J]. 木材加工机械 2010(01)

- [20].碳纤维木质复合材料电学性能的有限元分析[J]. 木材加工机械 2014(04)

- [21].中密度纤维板的尺寸稳定性改良技术[J]. 林产工业 2013(04)

- [22].基于FCM与小波变换的碳纤维木质复合材料图像分割研究[J]. 木材加工机械 2018(01)

- [23].短切碳纤维木质复合材料导电性能数值分析[J]. 东北林业大学学报 2011(02)

- [24].木质复合材料防腐方法综述[J]. 南京林业大学学报(自然科学版) 2009(06)

- [25].木质复合材料与实木的防腐性能比较[J]. 林业科技开发 2009(04)

- [26].碳纤维木质复合材料SEM图像分割与性能微观表征研究[J]. 林业科技 2013(02)

- [27].我国沙生灌木基木质复合材料研究进展[J]. 世界林业研究 2018(05)

- [28].胶合板湿变形预测模型[J]. 南京林业大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [29].碳纤维增强木质复合材料的制备与电学性能研究[J]. 中国材料进展 2016(11)

- [30].关注潜力巨大的OSB市场[J]. 国际木业 2014(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/65a2fd6f6af1d1c5848cb28c.html