# 随机型双边装配线问题的平衡与仿真分析

### 论文摘要

装配线在当前大规模生产中具有重要地位和作用。本文在分析现有装配线平衡方法的基础上,针对目前随机型装配线研究较少的情况,根据随机型装配线的特点,对各工作元素操作时间的随机性进行研究,将操作时间转换成确定型时间,建立数学模型、提出相应的平衡方法,并将该方法应用到双边装配线平衡中。在大型产品的装配过程中,由于空间的限制,大多数企业开始使用双边装配线。尽管双边装配线能缩短装配线长度,提高工装、夹具等利用率和工人的工作效率,但由于其结构的特殊性,即各工作元素操作方位的限制和作业先后操作顺序的约束,传统简单的装配线平衡方法已不再适用于解决这类问题,因此本文在结合现有平衡理论的基础上,提出了适用于随机型双边装配线的平衡方法。首先,根据随机型双边装配线的特点,建立了相应的数学模型来解决大型产品装配线平衡问题。在双边装配线中,考虑到伴随工位之间操作顺序、操作时间以及操作方位的相互关联、相互制约,本文提出一种基于操作时间的启发式方法,通过分析各任务的操作时间和操作方位,确定任务的分配顺序以及任务的装配方位。该算法不仅能有效实现随机型双边装配线的平衡,同时为随机型双边装配线平衡问题的数学解析求解奠定了基础。其次,本文进一步提出使用遗传算法来求解随机型双边装配线平衡问题,由于双边装配线比单边装配线结构复杂,在进行解空间搜索的时候,本文采用基于序列的编码方法,同时设计了新的合理的交叉、变异等操作,通过算例分析,验证了该算法具有较高的寻优效率。最后通过对某企业装载机整机装配线为例,使用eM-Plant建立仿真模型,验证以上算法的实用性和有效性,在缩短装配线长度的同时,提高了产量和装配线利用率降低了产品装配成本,具有一定的经济效益。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的研究意义

- 1.2 国内外现状分析

- 1.2.1 国外研究现状

- 1.2.2 国内研究现状

- 1.3 课题研究目标、研究内容、拟解决的关键问题

- 1.4 采取的研究方法、技术路线、试验方案

- 1.5 创新性

- 1.6 论文结构和主要内容

- 第2章 装配线的概念和优化算法

- 2.1 装配线的概念

- 2.1.1 装配线的基本原理

- 2.1.2 装配线设计原则

- 2.1.3 装配线改善原则

- 2.2 装配线平衡算法研究

- 2.3 装配线分类

- 2.3.1 装配线平衡问题的分类

- 2.3.2 装配线基本要素分析

- 第3章 双边装配线平衡问题描述

- 3.1 双边装配线平衡

- 3.1.1 双边装配线平衡问题的定义

- 3.1.2 双边装配线平衡的特点

- 3.2 双边装配线平衡问题的复杂性

- 3.2.1 任务分配方位的选择

- 3.2.2 任务操作顺序的选择

- 3.3 双边装配线研究现状

- 3.4 eM-Plant仿真软件

- 3.4.1 eM-Plant介绍

- 3.4.2 eM-Plant的功能特点

- 第4章 随机型双边装配线平衡问题的启发式算法

- 4.1 随机型双边装配线的数学模型

- 4.2 启发式算法介绍

- 4.3 随机型双边装配线的启发式算法

- 4.3.1 平衡方案的评价指标

- 4.3.2 求解步骤

- 4.3.3 算例分析

- 4.4 本章小结

- 第5章 随机型双边装配线的遗传算法研究

- 5.1 遗传算法简介

- 5.1.1 遗传算法的特点

- 5.1.2 遗传算法的应用

- 5.1.3 遗传算法步骤

- 5.2 遗传算法应用于装配线平衡问题

- 5.2.1 双边装配线平衡的遗传算法编码

- 5.2.2 产生初始种群

- 5.2.3 适应度函数和选择策略

- 5.2.4 交叉和变异

- 5.2.5 终止条件

- 5.3 算法的实现过程

- 5.4 测试结果与分析

- 5.4.1 测试问题

- 5.5 实例分析

- 5.5.1 装载机装配线现状

- 5.5.2 装载机装配线平衡

- 5.5.3 eM-Plant仿真分析

- 5.6 本章小结

- 结论与展望

- 结论

- 展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果

### 相关论文文献

- [1].关于汽车底盘装配线工艺及应用研究[J]. 科技风 2020(21)

- [2].某发动机双边装配线的再平衡问题研究[J]. 制造业自动化 2015(05)

- [3].工作研究在受电弓生产装配线优化的应用[J]. 技术与市场 2017(07)

- [4].柔性装配线缓冲区设计[J]. 机械制造与自动化 2015(05)

- [5].随机双U型装配线优先权值平衡方法[J]. 吉林大学学报(工学版) 2020(06)

- [6].采用半自动化装配线装配电液转辙机的优势[J]. 科技与创新 2014(03)

- [7].可重构装配线管理系统关键技术研究[J]. 机床与液压 2010(21)

- [8].轿车保险杠装配线改善研究[J]. 机械工程师 2016(03)

- [9].模块化汽车装配线的应用[J]. 山东工业技术 2016(10)

- [10].转向单元装配线仿真建模及优化研究[J]. 制造业自动化 2011(22)

- [11].浅析汽车装配线先进性[J]. 科技创新与应用 2014(31)

- [12].某越野型车内饰装配线工艺设计优化[J]. 湖北汽车工业学院学报 2019(01)

- [13].基于仿真的柴油机双边装配线第二类平衡问题研究[J]. 柴油机设计与制造 2012(04)

- [14].多装配线车间人力资源优化配置方法研究[J]. 机械研究与应用 2010(03)

- [15].考虑工人行为激励的装配线产出率的实验研究[J]. 上海管理科学 2008(05)

- [16].可重构装配线管理系统研究[J]. 机械设计与制造 2011(11)

- [17].可重构装配线多目标优化调度研究[J]. 中国机械工程 2008(16)

- [18].基于ε-约束法的多目标双边装配线再平衡问题[J]. 计算机集成制造系统 2016(11)

- [19].以人为主的U型装配线生产效率仿真[J]. 北京工业大学学报 2016(01)

- [20].基于CC-Link的装配线控制系统设计[J]. 企业技术开发 2011(13)

- [21].随机混合装配线的启发式平衡设计方法[J]. 工业工程与管理 2008(01)

- [22].装配线中的信息化和网络化建设[J]. 科技资讯 2017(35)

- [23].启发式算法的装配线的平衡改善应用[J]. 上海电机学院学报 2014(05)

- [24].装配线生产节拍优化系统的研究与开发[J]. 计算机工程与应用 2013(16)

- [25].U型装配线人员步行路线规划[J]. 科技资讯 2015(06)

- [26].丰田混合型装配线的排序方法[J]. 拖拉机与农用运输车 2012(01)

- [27].雷管装配线自动分送控制系统的优化设计[J]. 中国高新技术企业 2012(28)

- [28].产品装配线自动化改造的动机分析及风险预估——以某汽车配件厂装配线改造项目为例[J]. 科教文汇(中旬刊) 2020(02)

- [29].基于柔性化的汽车仪表台装配线技术及其应用[J]. 内燃机与配件 2020(02)

- [30].基于流程程序分析的点火器装配线改善[J]. 精密制造与自动化 2017(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/65bf8c0d2d16a83ad89d7548.html