# 微波能硬盘销毁设备的研制

### 论文摘要

微波加热技术是以电磁能接触物体,使被加热物体本身成为发热源,具有不需要热传导过程、内外同热、、加热快、效率高、控制方便等特点,已广泛应用于医学、陶瓷和材料等行业中。随着信息技术的发展,信息安全变得越来越重要。通常硬盘在使用完后数据很难消除,特别是硬盘损坏以后,数据更难彻底消除。硬盘在多次格式化后,其数据仍可恢复,所以涉及保密性的硬盘在遗弃之前,需要寻求数据销毁之道。特别是对于政府部门、军队和科研院所等有着高安全保密要求的单位来说,办公室用小型硬盘销毁设备是迫切之需。本文详细论述了微波能硬盘销毁设备应用微波加热技术方便、智能、环保地销毁硬盘、电路板的解决方案。该设备不受物质是否吸收微波能的限制。论文围绕微波能硬盘销毁设备的控制系统的构建,主要完成了以下工作：1.进行了高效吸收微波能量的坩埚和坩埚外保温耐火材料的选型,确保了温度的快速升高以熔化焚烧物料,实现了节能、高效。2.设计了固体吸收和液体吸收相结合的烟气处理系统,使该设备更加适合对空气质量要求较高的室内环境,实现了清洁,环保。3.对微波加热器工作原理进行了研究,并对加热器的温度自动控制原理进行了深入研究,主要包括磁控管及供电电源设计、间接测温设计、PID控制技术、脉冲调制技术等。4.设计了以单片机AT89S52为核心的自动控制系统的硬件电路及软件系统。硬件电路主要包括温度采样电路、数码显示电路、按键设置电路和功率控制电路。单片机软件编程基于Keil C51,采用模块化设计,各模块通过调用完成控制要求。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本课题研究目的与意义

- 1.4 本文主要研究内容

- 第二章 微波加热原理与应用

- 2.1 微波加热技术

- 2.1.1 微波加热原理

- 2.1.2 微波加热的特点

- 2.1.3 微波技术的应用

- 2.2 吸收微波能的坩埚

- 2.2.1 国内外高温吸波材料现状

- 2.2.2 坩埚材料的选择

- 2.2.3 坩埚形状设计

- 2.3 微波高温保温耐火材料

- 2.3.1 保温耐火材料简介

- 2.3.2 微波环境中的保温耐火材料的选择

- 第三章 微波能硬盘销毁装置整体设计

- 3.1 微波加热系统介绍

- 3.1.1 磁控管

- 3.1.2 电源电路

- 3.1.3 微波加热炉腔

- 3.2 温度检测与控制

- 3.2.1 微波场中温度的检测

- 3.2.2 测温元件的选择及安装

- 3.2.3 温度控制原理

- 3.2.4 温度PID控制策略

- 3.2.5 间接测温原理

- 3.3 废气处理方案

- 3.3.1 废气处理方法——固体吸收法

- 3.3.2 废气处理方法——液体吸收法

- 3.3.3 本装置废气处理方案

- 第四章 设备控制系统软/硬件设计

- 4.1 单片机主控系统硬件设计

- 4.1.1 单片机简介

- 4.1.2 单片机最小系统设计

- 4.1.3 系统电源设计

- 4.2 温度检测模块电路硬件设计

- 4.2.1 热电偶温度补偿电路

- 4.2.2 A/D转换电路

- 4.3 显示模块硬件电路设计

- 4.4 按键输入电路硬件设计

- 4.5 功率调节电路硬件设计

- 4.5.1 D/A转换电路

- 4.5.2 脉宽调制电路

- 4.5.3 过零检测驱动电路

- 4.6 报警电路硬件设计

- 4.7 系统软件设计

- 第五章 实验数据分析及总结

- 5.1 间接测温实验数据分析

- 5.2 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 硕士期间发表的论文和科研成果

- 硕士期间参加的科研工作

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].数据无价,借助“工具软件”为硬盘健康保驾护航[J]. 电脑知识与技术(经验技巧) 2020(01)

- [2].重要的东西[J]. 思维与智慧 2020(09)

- [3].上海科学家研发全球首款“蚕丝硬盘”:可植入人体，可控销毁[J]. 高科技纤维与应用 2020(04)

- [4].硬盘柜也能走出游戏风[J]. 计算机与网络 2020(18)

- [5].管理虚拟硬盘[J]. 网络安全和信息化 2017(05)

- [6].小心! 固态硬盘≠普通硬盘[J]. 网络安全和信息化 2016(05)

- [7].机械硬盘与固态硬盘的介绍与市场情况[J]. 中国新通信 2017(08)

- [8].为本本配置精巧的硬盘监控灯[J]. 电脑知识与技术(经验技巧) 2017(09)

- [9].为本本硬盘健康“把脉”[J]. 电脑知识与技术(经验技巧) 2016(10)

- [10].让硬盘飞起来[J]. 职业技术 2014(10)

- [11].电视节目硬盘自动播出技术探讨[J]. 西部广播电视 2015(08)

- [12].老电脑巧用大硬盘[J]. 电脑知识与技术(经验技巧) 2015(06)

- [13].如何用好无线硬盘[J]. 电脑知识与技术(经验技巧) 2015(07)

- [14].巧妙混搭,提升本本硬盘存取性能[J]. 电脑知识与技术(经验技巧) 2015(07)

- [15].1元钱1GB 硬盘卖到了白菜价[J]. 电脑迷 2008(15)

- [16].硬盘:没有质变的升级[J]. 电脑爱好者 2008(19)

- [17].春节过后硬盘价格不涨反降[J]. 电脑爱好者 2009(05)

- [18].硬盘暴跌 买啥最超值[J]. 电脑爱好者 2010(15)

- [19].击碎涨价谣言 硬盘2TB最低660元[J]. 电脑爱好者 2010(23)

- [20].升级硬盘 请留心厚度差异[J]. 电脑爱好者 2013(06)

- [21].主流之势无可阻挡 1TB硬盘价格再度破冰[J]. 现代计算机 2010(08)

- [22].硬盘降温、减噪我全行![J]. 电脑爱好者 2008(02)

- [23].给你的硬盘降降噪[J]. 电脑爱好者 2008(08)

- [24].硬盘不是地摊 3·15整理不闹着玩儿[J]. 电脑爱好者 2009(06)

- [25].硬盘“咔咔”闪不停,难道是性能不够吗?[J]. 电脑爱好者 2009(13)

- [26].33MB? 1TB硬盘怎么了![J]. 电脑爱好者 2010(09)

- [27].旧硬盘拆下收藏 存细目随时检索[J]. 电脑爱好者 2011(19)

- [28].巧设虚拟硬盘 文件“藏”起来[J]. 电脑爱好者 2011(19)

- [29].让老硬盘焕发青春[J]. 电脑爱好者 2012(07)

- [30].告别短板 硬盘性能提升我有招[J]. 电脑爱好者 2013(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/65c0a9d8264410a83eba9922.html