# 电絮凝气浮法处理偶氮染料废水的实验研究

### 论文摘要

随着染料工业的迅速发展，染料的品种和数量日益增加，染料废水给环境带来的污染也日益加大。其中偶氮染料是构成工业用染料的最大一部分，这类染料的废水具有色度高、毒性强、难降解，在还原条件下易分解产生致癌性芳香胺的特点，被视为现今亟待治理的废水之一。为此，本论文以具有典型偶氮染料结构的甲基橙的水溶液作为研究对象，利用电絮凝气浮技术，采用自制的实验装置，通过正交试验考察电解反应的主要因素（电解电压、支持电解质浓度、溶液pH值和电解时间）对甲基橙溶液CODCr降解率和色度去除率的影响。试验结果表明，各因素对COD降解率的影响程度为：电解电压>电解时间>支持电解质浓度>溶液pH值；各因素对色度去除率的影响程度为：电解电压>支持电解质浓度>电解时间>溶液pH值。初步确定电絮凝气浮技术处理甲基橙染料废水的优化条件为：电解电压为15V；电解时间为5min；支持电解质浓度为8g/L；pH为5。在此条件下：溶液的COD降解率为81.76%，色度去除率为98.2%。同时，本文利用紫外可见分光光度计，通过对甲基橙溶液处理前后的紫外-可见光谱所反映的结构变化，对降解效果进行初步的分析评价。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 偶氮染料的研究进展

- 1.1.1 偶氮染料的发色理论

- 1.1.2 偶氮染料毒性和危害

- 1.2 偶氮染料废水的处理现状

- 1.2.1 生物法

- 1.2.2 物理法

- 1.2.3 化学法

- 1.3 电絮凝气浮技术的研究现状

- 1.3.1 电絮凝气浮技术的历史

- 1.3.2 电絮凝气浮技术的原理

- 1.3.3 电凝聚气浮技术的研究动态

- 1.3.4 电絮凝气浮技术的局限性

- 1.4 本文的选题依据和研究内容

- 1.4.1 本文的选题依据

- 1.4.2 本文的研究内容

- 2 试验原理与方法

- 2.1 实验原理

- 2.2 电极材料的选择

- 2.3 模拟废水的配制

- 2.4 试验药剂和试验仪器

- 2.4.1 试验药剂

- 2.4.2 试验仪器

- 2.5 试验装置

- 2.6 分析项目和测定方法

- 2.6.1 色度的测定

- 2.6.2 COD 的测定

- 2.6.3 数据处理

- 3 正交试验

- 3.1 正交因子及水平的确定

- 3.2 试验步骤

- 3.3 试验结果与分析

- 3.3.1 各因素影响程度分析

- 3.3.2 确定最优水平组合

- 3.3.3 各因素对降解效果的影响分析

- 3.4 本章小结

- 4 降解甲基橙溶液紫外光谱分析

- 4.1 甲基橙溶液的UV-Vis 扫描

- 4.2 甲基橙溶液降解过程的初步探索

- 5 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].脉冲电絮凝-电催化氧化对减轻膜污染的影响[J]. 环境保护与循环经济 2020(06)

- [2].在线反冲下电絮凝对可逆及不可逆膜污染的影响[J]. 水处理技术 2019(05)

- [3].铁板电絮凝同时去除氟和镉[J]. 水处理技术 2019(05)

- [4].电絮凝-超滤除氟控铝工艺参数优化[J]. 环境工程学报 2018(11)

- [5].电絮凝-气浮-砂滤组合工艺除氟[J]. 环境工程学报 2012(06)

- [6].脉冲电絮凝-混凝-吸附工艺预处理阳离子染料废水[J]. 污染防治技术 2008(04)

- [7].有机配体对铁电絮凝体系中羟基自由基氧化降解苯胺的影响[J]. 环境工程学报 2020(03)

- [8].电絮凝结合活性焦技术除磷试验研究[J]. 工业水处理 2019(05)

- [9].电絮凝同步去除水中铜(Ⅱ)和铬(Ⅵ)复合污染物的影响因素及其作用机理[J]. 环境工程学报 2018(02)

- [10].脉冲电絮凝处理电镀废水的工艺优化与应用[J]. 中国给水排水 2020(05)

- [11].电絮凝-膜分离反应器还原-絮凝-超滤一体化处理六价铬废水[J]. 环境工程学报 2018(01)

- [12].脉冲交流电絮凝含铬(Ⅵ)废水的研究[J]. 湖南师范大学自然科学学报 2018(01)

- [13].铁板电絮凝联合活性炭吸附处理含铬电镀废水的研究[J]. 电镀与环保 2018(02)

- [14].电絮凝用于焦化废水脱色的研究[J]. 武钢技术 2011(05)

- [15].低频交变脉冲电絮凝气浮法修复重度富营养化水体[J]. 中国给水排水 2011(09)

- [16].新型电絮凝喷涂废水净化除渣技术的应用[J]. 现代涂料与涂装 2019(09)

- [17].高压脉冲电絮凝+加载磁絮凝工艺处理电镀废水[J]. 广州化工 2013(08)

- [18].阴极负载电絮凝动态膜反应器运行研究[J]. 工业水处理 2018(08)

- [19].高压脉冲电絮凝与硅藻精土组合工艺处理电镀废水[J]. 中国给水排水 2008(02)

- [20].絮凝与电絮凝对含铀废水的处理效果对比[J]. 环境工程学报 2018(02)

- [21].电絮凝协同过硫酸盐处理含甲醛有机废水的研究[J]. 山东化工 2018(12)

- [22].高压脉冲电絮凝和交变电场水处理技术在电镀企业水资源管理中的应用[J]. 电镀与涂饰 2017(04)

- [23].基于响应面的电絮凝除乳化油研究[J]. 实验室研究与探索 2018(12)

- [24].高压脉冲电絮凝污水处理器[J]. 中国环保产业 2013(03)

- [25].铁电絮凝产羟自由基氧化降解地下水中磺胺[J]. 环境工程学报 2019(04)

- [26].电极周期转换电絮凝预处理油气田产出水蒸发浓缩母液[J]. 环境科技 2018(05)

- [27].电絮凝气浮处理城市生活垃圾渗滤液的试验研究[J]. 四川环境 2008(02)

- [28].高压脉冲电絮凝应用于含铬废水处理工程改造[J]. 能源与环境 2020(02)

- [29].电絮凝与化学絮凝法去除电厂循环水中硅元素的研究[J]. 宁波化工 2018(04)

- [30].高浓度切削液废水电絮凝破乳及影响因素实验研究[J]. 广州化工 2019(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/65c206128c185984ad8f977d.html