# 小直径镁合金丝材的制备工艺、组织及性能研究

### 论文摘要

组织工程材料（如血管支架）是目前生物医用材料研究的热点。镁合金生物兼容性好,与当前医用钛合金、不锈钢等血管内支架材料相比,具有更好的血液相容性。例如,将镁合金制做成细直径的血管支架材料,植入心血管疾病及冠状动脉病变患者血管内,血管恢复后,随着时间推移,镁合金将在血液中溶解而有效得到释放。当然,因血液流动,血管内支架材料需要一定的柔韧性和径向支撑强度。因此,研究制备细直径、兼具高强度高韧性的镁合金丝材,将镁合金用作生物医用支架材料具有重要意义。本文通过普通凝固技术,分别获得AZ91D、ZK60及Mg-5Bi-1.5Ca合金试棒,经过不同均匀化处理后,采用热挤压工艺分别获得三种表面光洁、柔韧性较好的φ1mm～φ2mm镁合金丝材,确定出试验条件下的最佳挤压工艺参数。对AZ91D、Mg-5Bi-1.5Ca挤压丝材进行T5热处理。通过光镜、扫描电镜、X射线衍射分析挤压丝材及挤压+T5热处理丝材的组织与相组成;分别测试两种状态下丝材的力学性能。结果表明（1）三种合金丝试验条件下的最佳工艺参数分别为:AZ91D丝材挤压温度410℃,挤压力10MPa,挤压速度30mm/min;ZK60丝材挤压温度384℃,挤压力8MPa,挤压速度15mm/min;Mg-5Bi-1.5Ca丝材挤压温度350℃,挤压力9MPa,挤压速度120mm/min;挤压比均为16.08,润滑剂为MoS2。（2）热挤压获得的φ1mm～φ2mm镁合金丝,其组织均为细小的等轴晶粒,晶粒尺寸在5～10μm之间。T5时效热处理能显著改善挤压丝材的组织。在不同的时效处理条件下,AZ91D丝材主要析出相为棒状或粒状的β-Mg17Al12相;Mg-5Bi-1.5Ca丝材时效8h时主要析出相为颗粒状的Mg3Bi2相。（3）挤压丝材的力学性能分别为:410℃挤压时AZ91D丝材的抗拉强度在～342MPa,屈服强度在～257MPa,延伸率在～16.7%;ZK60丝材的抗拉强度在～301MPa,屈服强度在～231MPa,延伸率最高为～21.2%;Mg-5Bi-1.5Ca丝材的抗拉强度在177MPa以上,屈服强度在～102MPa,延伸率在（5.9～8.4）%之间。T5处理后,AZ91D强度上升,延伸率下降;Mg-5Bi-1.5Ca丝材随时效时间的延长,强度变化不大,而延伸率显著上升,8h时达12.5%。（4）热挤压过程中均发生动态再结晶。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 镁合金概述

- 1.1.1 镁及镁合金性质

- 1.1.2 Mg-Al系合金

- 1.1.3 Mg-Zn系合金

- 1.1.4 Mg-Bi-Ca合金

- 1.2 镁合金的强化途径

- 1.2.1 固溶强化

- 1.2.2 析出强化（沉淀强化）

- 1.2.3 弥散强化

- 1.2.4 细晶强化

- 1.2.5 形变强化

- 1.2.6 复合强化

- 1.3 镁合金的大塑性变形技术

- 1.4 挤压工艺的特点和研究现状

- 1.5 镁合金丝材的制备方法及现状

- 1.5.1 丝材制备方法

- 1.5.2 镁合金丝材研究现状

- 1.6 本课题研究的意义

- 2 研究内容及方法

- 2.1 试验材料

- 2.2 研究目标与内容

- 2.3 实验方法与过程

- 2.3.1 试验合金及丝材制备

- 2.3.2 挤压丝材的T5热处理

- 2.4 分析测试方法

- 2.4.1 组织观察

- 2.4.2 力学性能

- 2.5 技术路线

- 3 镁合金丝材的挤压工艺

- 3.1 引言

- 3.2 试验主要设备

- 3.3 挤压坯料及挤压前处理

- 3.3.1 挤压坯料

- 3.3.2 挤压前预处理

- 3.4 挤压工艺参数的确定

- 3.4.1 挤压温度

- 3.4.2 挤压速度

- 3.4.3 挤压比

- 3.4.4 挤压力

- 3.4.5 润滑条件

- 3.4.6 丝材制备过程

- 3.4.7 三种挤压丝材最佳工艺参数

- 3.4.8 丝材实物形貌

- 3.5 小结

- 4 AZ91D合金丝材的组织及性能

- 4.1 铸态组织

- 4.2 挤压丝材组织

- 4.3 T5时效热处理对丝材组织的影响

- 4.4 断口形貌

- 4.5 力学性能

- 4.5.1 挤压态丝材的力学性能

- 4.5.2 T5时效热处理对丝材力学性能的影响

- 4.6 小结

- 5 ZK60合金丝材的组织及性能

- 5.1 铸态组织

- 5.2 挤压丝材的组织

- 5.3 断口形貌

- 5.4 挤压丝材的力学性能

- 5.5 小结

- 6 Mg-5Bi-1.5Ca合金丝材的组织及性能

- 6.1 铸态Mg-5Bi-1.5Ca合金组织

- 6.2 挤压丝材的组织

- 6.3 T5热处理对Mg-5Bi-1.5Ca丝材组织的影响

- 6.4 力学性能

- 6.4.1 挤压态丝材的力学性能

- 6.4.2 T5热处理后丝材的力学性能

- 6.4.3 热处理后丝材性能改善的原因

- 6.5 Mg-5Bi-1.5Ca丝材拉伸变形及断裂分析

- 6.5.1 丝材室温拉伸变形

- 6.5.2 断裂分析

- 6.6 小结

- 7 结论

- 致谢

- 参考文献

- 在校期间发表论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/65d5f0ddadaed37db216f25f.html