# 丙炔噁草酮在稻田环境中的行为研究

### 论文摘要

以丙炔噁草酮为对象,研究了该药剂在环境和植物样品中的残留分析方法,并利用此检测手段研究了丙炔噁草酮在实验室内的土壤吸附、土壤降解、水解、光解等行为特性,比较了丙炔噁草酮在稻田环境中的降解特性。研究结果将有助于进一步了解丙炔噁草酮在环境中的迁移和转化过程,系统评价其在环境中的归宿和潜在危害,从而为该药剂的注册登记和安全合理使用以及最终消除可能产生的环境污染提供科学依据。主要结果如下：本文建立了一种测定水、土壤、稻苗、稻米样品中水稻田除草剂丙炔噁草酮残留的气相色谱分析方法。前处理方法以QuEChERS方法为基础进行优化,节约了溶剂用量、样品前处理时间与人工,将此方法应用于除食物蔬菜样品外的环境样品检测的前处理。使用带ECD检测器的Agilent6890气相色谱仪进行检测,测得检测器对丙炔噁草酮的最小检出量为1.0×10-12g,各类样品的最低定量检出限均为0.01 mg/kg.水、土壤、稻苗、稻米样品中丙炔噁草酮的添加回收率范围为82.9-112.0%,标准偏差范围为0.2-6.2%。本气相色谱条件下该方法准确度、精密度及灵敏度均达到农药残留检测的要求。丙炔噁草酮在土壤中的吸附能力为黄红壤>壤土>青紫泥,Kd值分别为103.35、97.45、76.52,属于较易吸附类型。吸附自由能△G均小于40KJ/mol,说明其在土壤中的吸附以物理吸附为主。土壤中的有机质含量与丙炔噁草酮的吸附Kd值成显著正相关,pH值、阳离子交换量及粘粒含量对其影响较小丙炔噁草酮在青紫泥和黄红壤中属于较难降解类型,在壤土中属于中等降解类型,降解半衰期分别为277.3d、233.6d、182.4d。土壤中的有机质含量与丙炔噁草酮降解半衰期成显著的负相关,粘粒含量、pH值及阳离子交换量对其影响较小丙炔噁草酮在pH=9.6、pH=7.1、pH=5.0缓冲溶液中水解半衰期分别为3.7 d、192.5d、147.5d,碱性环境中水解速率比在中性和酸性环境中迅速。分解产物经GC-MS检测,其碎片信息表明丙炔噁草酮在溶液中发生水解反应时,母体的杂环内酯键水解开环,有产物N-（2,4-二氯-5-β-丙炔氧苯基）-N’-（2,2-二甲基丙酰基）-肼甲酸生成。紫外灯照射下丙炔噁草酮的光解速率远大于氙灯,半衰期分别为3.09min、1.43h。增加光照强度、升高光解时溶液体系温度均能加快丙炔噁草酮在模拟太阳光（氙灯）下的光降解反应速度。光解反应溶液体系中丙酮含量的增加对丙炔噁草酮的光解有促进作用,而乙腈含量增加对光解反应略有抑制,甲醇对丙炔噁草酮的光降解几乎没有影响；二氧化钛的存在及含量的增加,能显著促进丙炔噁草酮的光解作用。丙炔噁草酮在缓冲溶液中的光解反应,根据光解产物质谱信息可知母体苯环上的脱氯作用是其主要作用机理,5-叔丁基-3-（4-羟基-3-β-丙炔氧苯基）-1,3,4-恶唑啉-2-酮或5-叔丁基-3-（3-p-丙炔氧苯基）-1,3,4-恶唑啉-2-酮或5-叔丁基-3-（2-羟基-5-β-丙炔氧苯基）-1,3,4-恶唑啉-2-酮均可能是其主要的光解产物。施用在水稻田的丙炔噁草酮,在大田环境中迅速消解,远快于室内的降解试验结果。其原因除药剂本身的降解以外,降雨和土壤吸附可能是丙炔噁草酮在田水中迅速消解的重要因素；大田土壤中丙炔噁草酮消解迅速的主要原因则可能是雨水冲刷的流失和稻苗的吸收有关。

### 论文目录

- 目录

- 致谢

- 术语和缩略语表

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1. 农药环境毒理学研究的意义

- 2. 农药环境行为研究的主要内容

- 2.1 农药在土壤中的迁移

- 2.2 农药在土壤中的吸附

- 2.2.1 农药在土壤中的吸附及影响因素

- 2.3 农药在土壤中的降解

- 2.3.1 农药在土壤中的降解及影响因素

- 2.4 农药的水解

- 2.4.1 农药水解及影响因素

- 2.5 农药的光化学降解

- 2.5.1 农药的光解及其影响因子

- 3. 农药残留检测前处理方法

- 4. 噁草酮类稻田除草剂概况

- 5. 丙炔噁草酮的研究背景

- 第二章 丙炔噁草酮残留分析方法的建立

- 1. 材料与方法

- 1.1 实验材料

- 1.1.1 试剂与药品

- 1.1.2 仪器与设备

- 1.2 实验方法

- 1.2.1 标准溶液的配制

- 1.2.2 样品的前处理

- 1.2.3 仪器色谱条件

- 2. 结果与讨论

- 2.1 GC仪器检测线性范围

- 2.2 方法的最低检测限（LOD）与最低检出量（LOQ）

- 2.3 回收率

- 2.4 前处理方法

- 3. 小结

- 第三章 丙炔噁草酮在土壤中吸附作用

- 1. 材料与方法

- 1.1 实验材料

- 1.1.1 试剂与药品

- 1.1.2 仪器与设备

- 1.1.3 土壤样品处理方法

- 1.2 实验方法

- 1.2.1 丙炔噁草酮在土壤中的吸附试验

- 1.2.2 统计方法

- 2. 结果与讨论

- 2.1 丙炔噁草酮在土壤中的吸附等温线

- 2.2 丙炔噁草酮在土壤中的吸附自由能

- 2.3 土壤性质对丙炔噁草酮吸附的影响

- 3. 小结

- 第四章 丙炔噁草酮在土壤中降解作用

- 1. 材料与方法

- 1.1 实验材料

- 1.1.1 试剂与药品

- 1.1.2 仪器与设备

- 1.1.3 土壤样品处理方法

- 1.2 实验方法

- 1.2.1 丙炔噁草酮在土壤中的渍水降解试验

- 1.2.2 统计分析

- 2. 结果与讨论

- 2.1 不同土壤中的降解速率

- 2.2 影响丙炔噁草酮在土壤中降解的因子

- 3. 小结

- 第五章 丙炔噁草酮水解作用

- 1. 材料与方法

- 1.1 实验材料

- 1.1.1 试剂与药品

- 1.1.2 仪器与设备

- 1.1.3 供试缓冲液及水样准备方法

- 1.2 实验方法

- 1.2.1 稻田水、不同pH缓冲液中水解

- 1.2.2 不同pH缓冲液中水解产物试验

- 1.2.3 气相色谱-质谱分析条件

- 2. 结果与讨论

- 2.1 丙炔噁草酮在不同缓冲液中的水解速率

- 2.2 丙炔噁草酮水解机理研究

- 2.2.1 水解产物分析

- 2.2.2 水解途径推导

- 3. 小结

- 第六章 丙炔噁草酮光解作用机理及光解产物鉴定

- 1. 材料与方法

- 1.1 实验材料

- 1.1.1 试剂与药品

- 1.1.2 仪器与设备

- 1.1.3 供试液准备方法

- 1.2 实验方法

- 1.2.1 不同波长对丙炔噁草酮光解的影响

- 1.2.2 不同光强对丙炔噁草酮光解的影响

- 1.2.3 不同温度对丙炔噁草酮光解的影响

- 1.2.4 不同有机溶剂和光敏剂的作用

- 1.2.5 光解产物试验

- 1.2.6 数据计算

- 2. 结果与讨论

- 2.1 不同波长对丙炔噁草酮光解的影响

- 2.2 不同光强对丙炔噁草酮光解的影响

- 2.3 不同温度对丙炔噁草酮光解的影响

- 2.4 溶剂效应和光敏剂的作用

- 2.4.1 不同溶剂的光解效应

- 2.4.2 腐殖酸对丙炔噁草酮光解的影响

- 2.4.3 二氧化钛对丙炔噁草酮光解的影响

- 2.5 光解反应途径和机理研究

- 2.5.1 产物分析

- 2.5.2 光解途径推导

- 2.5.3 光解产物试验可改进之处

- 3. 小结

- 第七章 丙炔噁草酮在稻田环境中的降解试验研究

- 1. 材料与方法

- 1.1 实验材料

- 1.1.1 试剂与药品

- 1.1.2 仪器与设备

- 1.2 试验设计与方法

- 2. 结果与讨论

- 2.1 丙炔噁草酮在稻田环境的降解动态

- 2.2 丙炔噁草酮田水中降解的影响因子

- 2.3 丙炔噁草酮土壤中降解的影响因子

- 2.4 室内环境行为试验对田间试验结果的意义

- 第八章 结论与展望

- 1. 全文总结

- 2. 主要创新点

- 3. 不足与展望

- 参考文献

- 附录:作者简历

### 相关论文文献

- [1].37%丙炔氟·丙草悬乳剂的气相色谱分析[J]. 现代农药 2016(06)

- [2].丙炔的合成[J]. 精细化工原料及中间体 2009(09)

- [3].N-(2-氧代-2-芳乙基)丙炔酰胺的合成[J]. 浙江化工 2015(09)

- [4].分子筛用于丙炔/丙烯的高效分离[J]. 石油学报(石油加工) 2019(05)

- [5].水稻中丙炔草酮、西草净和丁草胺的残留检测分析方法[J]. 农药 2020(02)

- [6].丙炔的合成[J]. 精细化工原料及中间体 2012(10)

- [7].右旋反式氯丙炔菊酯农药的光化学降解研究[J]. 江苏科技信息 2014(07)

- [8].丙炔氟草胺合成新工艺[J]. 世界农药 2019(03)

- [9].铂催化吲哚丙炔酯合成咔唑类化合物[J]. 化工科技 2016(03)

- [10].丙炔■草酮的合成新方法[J]. 农药 2020(04)

- [11].1,3-二环己基碳化二亚胺(DCC)为脱水剂低温合成丙炔酸酯的研究[J]. 应用化工 2013(05)

- [12].新型芳基丙炔酸乙酯类化合物的合成[J]. 合成化学 2015(07)

- [13].丙炔对Pt-Sn-K/Al_2O_3催化丙烷脱氢过程的影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2019(01)

- [14].丙炔噁草酮在水环境中的降解行为研究[J]. 农药学学报 2008(03)

- [15].24%丙炔·吡嘧磺隆油悬浮剂的液相色谱分析[J]. 安徽化工 2013(06)

- [16].pH值对合成聚苯丙炔酸的影响[J]. 功能材料 2012(10)

- [17].丙炔噁草酮在马铃薯和土壤中的残留及安全使用评价[J]. 农药 2012(05)

- [18].丙炔噁草酮原药和制剂登记情况[J]. 农药市场信息 2018(05)

- [19].氯丙炔菊酯及其衍生物对斜纹夜蛾的细胞毒力[J]. 植物保护学报 2010(01)

- [20].碳酸银催化N-氟代二苯磺酰亚胺与丙炔酸衍生物的氢胺化反应[J]. 有机化学 2020(05)

- [21].2018年公开的低GWP化合物专利[J]. 化工生产与技术 2018(06)

- [22].N-烯丙基-3-(三甲基硅基)丙炔酰胺的合成新工艺[J]. 农药 2018(07)

- [23].2018年国内新增17个丙炔噁草酮产品 部分制剂剂型梯度已满3个[J]. 农药市场信息 2018(18)

- [24].新型除草剂丙炔氟草胺的合成研究[J]. 世界农药 2011(02)

- [25].25%丙炔噁草酮水悬浮剂的高效液相色谱分析[J]. 安徽化工 2016(04)

- [26].25%敌草隆·丙炔氟草胺悬浮剂高效液相色谱分析[J]. 现代农药 2019(04)

- [27].丙炔噁草酮80%可湿性粉剂高效液相色谱分析方法研究[J]. 农药科学与管理 2009(07)

- [28].25%丙炔恶草酮油悬浮剂的配方研究[J]. 安徽化工 2012(05)

- [29].丙炔噁草酮的气相色谱分析[J]. 安徽化工 2010(06)

- [30].丙炔恶草酮高效液相色谱分析研究[J]. 安徽化工 2009(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/65eb6d2a57fd97b7c7b2b378.html