# 新型无机/有机复合绝热材料的研究

### 论文摘要

随着经济的高速发展,能源短缺和需求速度增加的矛盾日益突出,成为制约经济发展的巨大障碍。在这样严峻的形势下,节约能源就成为缓解这一矛盾最有效的手段,而节约能源最直接的途径就是进一步加强对绝热材料的开发和应用,特别是开发研究高效性、复合型的绝热材料。因此,本文旨在研究一种新型的无机/有机复合绝热材料。在绝热材料领域,无机绝热材料占有很大比例,其中纤维类绝热制品,能耐较高温度,导热系数很小;此外,膨胀珍珠岩绝热制品,产品资源丰富,生产简便,耐高温,耐酸碱,导热系数小,产量最大,应用最为广泛;有机类绝热材料中的聚苯乙烯绝热制品因为含有大量气泡而具有以下性质:容重小,具有吸收冲击载荷的能力,隔热性能好,具有隔音能力等。基于以上绝热制品各自具备的优良性质,本课题主要研究以水镁石纤维和蛇纹石纤维为增强材料,以膨胀珍珠岩颗粒和聚苯颗粒为填料,以磷酸铝/聚丙烯酰胺和水玻璃为粘结剂,分别制备半硬质和硬质的绝热材料制品,经检验制品的导热系数均达到理想效果。在试验过程中,通过正交试验,探讨了水镁石纤维与蛇纹石纤维的加入比例、磷酸铝与聚丙烯酰胺的加入比例、膨胀珍珠岩颗粒与聚苯颗粒的加入比例、纤维与填料的加入比例、烘干温度、粘结剂用量、纤维用量、膨胀珍珠岩颗粒作为骨料的级配等因素对材料导热系数、容重、抗冲击性能等的影响,并得出了制备该绝热材料最佳的工艺步骤和试验参数。由于本课题所采用的制备工艺和设备简单,原料来源广泛、成本低廉,制品绝热效果较为突出、综合性能较好,是一种高效的复合型绝热新材料,因此产品具有广阔的应用前景和极大的工业推广价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 绝热材料概述

- 1.1.1 绝热材料的定义

- 1.1.2 绝热材料的绝热机理

- 1.1.3 绝热材料的一般性能要求

- 1.1.4 绝热材料的分类

- 1.1.5 绝热材料的应用

- 1.1.6 绝热材料的研究现状

- 1.1.7 国内外绝热材料研究发展趋势

- 1.2 本课题选题思路及主要研究内容

- 1.2.1 选题思路

- 1.2.2 主要研究内容

- 第二章 主要试验原料

- 2.1 石棉等无机纤维及其绝热制品

- 2.1.1 石棉概述

- 2.1.2 蛇纹石纤维

- 2.1.3 水镁石纤维

- 2.1.4 石棉绝热材料制品

- 2.2 膨胀珍珠岩及其绝热制品

- 2.2.1 性质及化学成分

- 2.2.2 影响膨胀珍珠岩制品绝热保温性能的因素

- 2.2.3 膨胀珍珠岩绝热保温制品的应用举例

- 2.3 聚苯乙烯颗粒及其绝热制品

- 2.3.1 聚苯颗粒

- 2.3.2 聚苯颗粒的主要应用特性及技术质量要求

- 2.3.3 聚苯乙烯泡沫塑料绝热制品

- 2.4 粘结剂

- 2.4.1 磷酸铝

- 2.4.2 聚炳烯酰胺

- 2.4.3 水玻璃

- 第三章 试验及检测设计

- 3.1 正交试验设计

- 3.1.1 磷酸铝/聚丙烯酰胺作粘结剂的复合绝热材料

- 3.1.2 水玻璃作粘结剂的复合绝热材料

- 3.2 样品性能检测

- 3.2.1 导热系数

- 3.2.2 容重

- 3.2.3 抗冲击性能

- 第四章 以磷酸铝/聚丙烯酰胺为粘结剂制备复合绝热材料的研究

- 4.1 前言

- 4.2 试验设备及原料

- 4.2.1 仪器设备

- 4.2.2 试验原料

- 4.3 试验工艺过程

- 4.4 试验结果分析

- 4.4.1 试验结果记录

- 4.4.2 对导热系数的影响

- 4.4.3 对容重的影响

- 4.4.4 对抗冲击性能的影响

- 4.5 试验结论

- 第五章 以水玻璃为粘结剂制备复合绝热材料的研究

- 5.1 前言

- 5.2 试验设备及原料

- 5.2.1 仪器设备

- 5.2.2 试验原料

- 5.3 试验工艺过程

- 5.4 试验结果分析

- 5.4.1 试验结果记录

- 5.4.2 对导热系数的影响

- 5.4.3 对容重的影响

- 5.4.4 强度分析

- 5.5 试验结论

- 第六章 结论

- 6.1 以磷酸铝/聚丙烯酰胺为粘结剂制备复合绝热材料

- 6.2 以水玻璃为粘结剂制备复合绝热材料

- 6.3 制备新型无机/有机复合绝热材料的研究

- 参考文献

- 攻读学位期间取得的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].《绿色产品评价技术要求绝热材料》送审稿通过审议[J]. 墙材革新与建筑节能 2017(07)

- [2].保温及绝热材料[J]. 建筑与预算 2016(03)

- [3].纳米二氧化硅复合绝热材料研究现状及发展趋势[J]. 无机盐工业 2013(11)

- [4].国内外绝热保温材料的研究现状分析及发展趋势[J]. 材料导报 2010(S1)

- [5].外墙保温中存在的问题与绝热材料的选用[J]. 科技信息 2009(31)

- [6].防护热板法测定绝热材料导热系数结果的不确定度评定[J]. 福建建材 2020(07)

- [7].亚太地区成为全球柔性泡沫绝热材料市场领导者[J]. 建材发展导向 2017(20)

- [8].建筑用绝热材料导热系数的测试及其应用[J]. 山西建筑 2016(25)

- [9].低温保冷绝热材料生产工艺[J]. 技术与市场 2010(10)

- [10].LNG船将用上国产绝热材料[J]. 深冷技术 2008(01)

- [11].我国研制成功新型绝热材料[J]. 电子元件与材料 2008(05)

- [12].高性能绝热材料生产中的微孔原理[J]. 耐火与石灰 2008(05)

- [13].橡塑绝热材料市场需求大 多企业加大投入力度[J]. 环球聚氨酯 2019(12)

- [14].不同橡胶基绝热材料性能对比分析[J]. 固体火箭技术 2019(01)

- [15].基于气凝胶绝热材料的隔热油管传热特性研究[J]. 当代化工 2020(01)

- [16].气凝胶及其复合绝热材料的导热系数测量[J]. 工程热物理学报 2011(04)

- [17].气相二氧化硅在超级绝热材料中的应用[J]. 有机硅氟资讯 2008(05)

- [18].利用固体废弃物制备硅酸钙绝热材料综述[J]. 宁夏工程技术 2018(02)

- [19].绝热材料标准化工作的排头兵——记第五届全国建材行业十大科技创新人物崔军[J]. 中国建材 2018(09)

- [20].过载条件下不同配方体系绝热材料筛选及烧蚀特性[J]. 推进技术 2011(04)

- [21].柔性防火绝热材料及结构的研究进展[J]. 产业用纺织品 2009(02)

- [22].复合硅酸盐绝热材料现状及发展[J]. 新疆化工 2010(03)

- [23].积极发展适应节能建筑要求的优质绝热材料[J]. 砖瓦 2010(04)

- [24].非金属绝热材料低温热导率测试装置[J]. 低温工程 2009(04)

- [25].硅橡胶绝热材料气相环境烧蚀特性试验研究[J]. 化工新型材料 2019(06)

- [26].纳米绝热材料在核电站的应用探讨[J]. 沿海企业与科技 2010(07)

- [27].纳米超级绝热材料的绝热原理及建筑领域的应用[J]. 科技风 2010(04)

- [28].信息大观[J]. 石油和化工节能 2010(02)

- [29].应用于低温推进剂在轨贮存的组合绝热材料综述[J]. 载人航天 2016(03)

- [30].可瓷化的纳米蒙脱土/EPDM绝热材料[J]. 宇航材料工艺 2014(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/65eb81fe455a7d96d0d82b3b.html