# 聚丙交酯共聚物的合成及其性能研究

### 论文摘要

众所周知,聚丙交酯及其共聚物因其固有的优异生物降解性及生物相容性,而广泛用于人体组织工程及药物释放体系的基材,故这类生物降解性聚酯一直是生物医用材料领域中研究的热点之一。但这类聚酯因其固有的疏水性大,在应用中还存在对多肽、蛋白质药物包覆量太低、存放过程中易于失活及药物释放过程难于控制等问题。 本研究以解决上述问题为目的,首先以苯甲醇、3-氯-1,2-丙二醇和固体光气等为原料,制备了一种亲水性更强的五元环状脂肪族碳酸酯,然后与丙交酯共聚,研究其降解性能。所得主要结论如下: （1）首次以新的合成路线,用苯甲醇、3-氯-1,2-丙二醇先合成了含保护的羟基的五元环状碳酸酯的中间体,合成过程仅两步反应,产率85.5%。然后与固体光气反应生成4-苄氧甲基-1,3-二氧戊环-2-酮（BPC）单体,该方法具有成本低、操作安全、精制容易及收率高等特点。 （2）优化了丙交酯的传统合成工艺。采用低温高真空脱水、然后再加入催化剂、脱水及高温高真空裂解工艺,并在精制丙交酯过程采用去离子水、无水乙醇、乙酸乙酯快速洗涤、抽滤,充分干燥后

### 论文目录

- 第一章 文献综述

- 1.1 前言

- 1.2 医用可生物降解高分子材料的研究现状

- 1.2.1 医用生物降解性聚酯的现状及发展趋势

- 1.2.2 聚丙交酯的研究现状

- 1.2.3 生物降解性聚碳酸酯的研究现状

- 1.2.4 脂肪族聚碳酸酯的发展趋势

- 1.3 本课题的研究内容和意义

- 第二章 实验部分

- 2.1 原料及仪器

- 2.1.1 原料

- 2.1.2 实验仪器及型号

- 2.2 实验步骤、工艺

- 2.2.1 4-苄氧甲基-1，3-二氧戊环-2-酮（BPC）的制备

- 2.2.2 丙交酯的制备和纯化

- 2.2.3 BPC均聚物的制备

- 2.2.4 BPC与DL-丙交酯共聚物的制备

- 2.2.5 BPC与DL-丙交酯共聚物的保护基的脱除

- 2.2.6 BPC与DL-丙交酯共聚物薄膜的制备

- 2.2.7 BPC与DL-丙交酯共聚物薄膜的降解

- 2.3 分析测试

- 2.3.1 吸水率的测定

- 2.3.2 仪器分析

- 第三章 结果与讨论

- 3.1 4-苄氧甲基-1，3—二氧戊环-2-酮（BPC）的合成及表征

- 1H-NMR）分析'>3.1.1 核磁共振光谱（1H-NMR）分析

- 13C-NMR)分析'>3.1.2 核磁共振光谱(13C-NMR)分析

- 3.1.3 质谱（MS）分析

- 3.1.4 红外吸收光谱（FT-IR）分析

- 3.1.5 元素分析

- 3.2 丙交酯的合成及表征

- 3.2.1 催化剂加入时间对丙交酯收率的影响

- 3.2.2 丙交酯精制方法对丙交酯收率和纯度的影响

- 3.2.3 催化剂用量对丙交酯收率的影响

- 3.2.4 脱水温度对丙交酯收率的影响

- 3.2.5 脱水时间对丙交酯收率的影响

- 3.2.6 解聚温度对丙交酯收率的影响

- 3.2.7 丙交酯纯度的表征

- 3.3 BPC均聚物的制备和表征

- 3.3.1 BPC均聚物的制备

- 3.3.1.1 催化剂种类对PBPC分子量的影响

- 3.3.1.2 催化剂用量对PBPC分子量的影响

- 3.3.1.3 聚合温度对PBPC分子量的影响

- 3.3.1.4 聚合时间对PBPC分子量的影响

- 3.3.2 BPC均聚物的表征

- 3.4 BPC改性丙交酯的共聚物的制备、表征和降解

- 3.4.1 BPC改性丙交酯的共聚物的制备

- 3.4.1.1 聚合反应温度的确定

- 3.4.1.2 催化剂用量对共聚物分子量的影响

- 3.4.1.3 聚合反应时间对共聚物分子量的影响

- 3.4.1.4 BPC摩尔含量对共聚物分子量的影响

- 3.4.2 BPC与D，L-LA的共聚物的表征

- 3.4.2.1 分析测试

- 3.4.2.2 BPC改性丙交酯的共聚物的吸水率

- 3.4.3 BPC改性丙交酯的共聚物的降解

- 3.4.3.1 材料的失重

- 3.4.3.2 分子量的变化

- 第四章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士研究生期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].乙丙共聚物粘度指数改进剂生产技术及研究进展[J]. 石化技术 2016(03)

- [2].乙烯–丙烯酸类共聚物开发技术和市场调研[J]. 工程塑料应用 2020(03)

- [3].降冰片烯与α-烯烃共聚物薄膜的性能研究[J]. 合成纤维 2016(11)

- [4].衣康酸-天冬氨酸共聚物合成及其阻垢性能的研究[J]. 化学研究与应用 2017(04)

- [5].含磷阻燃耐高温聚芳醚/聚芳醚酮共聚物合成与表征[J]. 高分子学报 2016(04)

- [6].氟-硅-醋-丙共聚物制备及其在石质文物保护中的应用[J]. 中国胶粘剂 2016(07)

- [7].水溶性AA/AM/AHPSE/DNDA四元共聚物驱油剂的合成及性能研究[J]. 化工新型材料 2015(10)

- [8].共聚物的应用和研究进展[J]. 实用医学杂志 2011(12)

- [9].Polymer Latex上调SBR法共聚物价格[J]. 上海塑料 2010(01)

- [10].二氧化碳共聚物研发创三项世界第一[J]. 河南化工 2009(02)

- [11].二氧化碳共聚物研发创3项世界第一[J]. 橡塑技术与装备 2009(04)

- [12].我国二氧化碳共聚物产业化开拓获新突破[J]. 深冷技术 2009(03)

- [13].我国二氧化碳共聚物研究创七项世界第一[J]. 上海化工 2009(08)

- [14].我国二氧化碳共聚物研究创7项世界第一[J]. 中外能源 2009(08)

- [15].氨基酸衍生联酚与聚乙二醇两亲共聚物的合成与表征[J]. 塑料 2009(04)

- [16].蓖麻油与乳酸的共聚物合成与表征[J]. 化学研究与应用 2008(08)

- [17].苯乙烯-苯乙烯磺酸钠共聚物的制备及其流变性能[J]. 功能高分子学报 2017(01)

- [18].羟基聚硅氧烷共聚物的合成与表征[J]. 有机硅材料 2016(02)

- [19].丙烯酸十八酯共聚物的合成及性能研究[J]. 材料导报 2016(06)

- [20].新型四元共聚物的合成及阻垢性能评价[J]. 工业用水与废水 2015(01)

- [21].聚丙烯酸甲酯-甲基丙烯酸甲酯共聚物改性聚乳酸的研究[J]. 工程塑料应用 2015(04)

- [22].可熔融丙烯腈-N-乙烯基咪唑共聚物及纤维的制备与性能[J]. 高等学校化学学报 2015(10)

- [23].己内酰胺与八甲基环四硅氧烷共聚物的合成及性能研究[J]. 杭州师范大学学报(自然科学版) 2015(06)

- [24].乙烯-乙烯醇共聚物的合成研究进展[J]. 石油化工 2013(12)

- [25].AM/AA/AMPS/NPAB四元共聚物驱油剂的合成及性能研究[J]. 精细石油化工 2014(01)

- [26].丙烯酸丁酯/异戊二烯共聚物的合成及性能研究[J]. 化工新型材料 2014(07)

- [27].聚丙烯酸-聚氨酯-丁烯醛共聚物的复鞣应用研究[J]. 中国皮革 2013(13)

- [28].无卤阻燃丙烯腈共聚物的制备及性能[J]. 高等学校化学学报 2013(09)

- [29].苯胺与吡咯共聚物空心球的自组装制备及性能[J]. 高分子学报 2012(03)

- [30].新型两性共聚物阻垢剂的合成及性能研究[J]. 工业水处理 2012(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6613baca3c7eacd1e88acf94.html