# 既有钢筋混凝土拱桥检测、评估及加固技术研究

### 论文摘要

近十几年来,早期修筑的钢筋混凝土拱桥,随着交通量的不断增加、重载车辆的不断增多,加之运营过程中桥梁日渐老化以及环境影响等因素的作用,导致桥梁结构出现不同程度的损伤和缺陷,使其难以适应公路运输的发展。因此,对既有钢筋混凝土拱桥进行检测,明确病害特点及成因,从而采取经济合理的维修加固措施已显得非常必要。针对这种情况,结合已建桥梁岷江一桥,从检测、评估到加固本文开展的主要工作包括以下几个方面：(1)总结了国内外对既有桥梁检测评估与加固技术研究的基本理论,并对以后同类型桥梁的检测评估与加固技术提出了展望；(2)分析了既有钢筋混凝土拱桥的常见病害及机理,并对桥梁检测的基本理论及实际应用进行了论述,还对桥梁荷载试验的相关原理进行了简要介绍；(3)介绍了桥梁结构常用评估理论,通过评估结论判断桥梁结构的承载能力和使用性能是否满足要求,从而为桥梁的维修加固提供可靠的技术依据；(4)在总结既有钢筋混凝土拱桥常见维修加固方法的基础上,以岷江一桥为例,对该桥进行荷载试验,依据现场检测与荷载试验的结果对其进行技术评估,并对该桥病害机理进行了详细分析,从而提出了合理的维修加固技术,同时为以后同类型桥梁的维修加固提供了技术参考。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 选题背景及研究意义

- 1.2 国内外研究现状及发展趋势

- 1.2.1 国内研究现状及民展趋势

- 1.2.2 国外研究现状及民展趋势

- 1.3 既有桥梁检测与评估的目的及意义

- 1.4 论文的主要内容

- 1.5 本章小节

- 第2章 既有钢筋混凝土拱桥检测

- 2.1 概述

- 2.2 常见病害及机理分析

- 2.2.1 混凝土碳化

- 2.2.2 氯离子侵蚀

- 2.2.3 钢筋锈蚀

- 2.2.4 碱—骨料反应

- 2.2.5 混凝土结构裂缝

- 2.3 检测的内容及方法

- 2.3.1 表观检测

- 2.3.2 裂缝检测

- 2.3.3 钢筋锈蚀检测

- 2.3.4 混凝土强度检测

- 2.3.5 碳化深度检测

- 2.3.6 桥梁几何线形测量

- 2.3.7 支座检测

- 2.3.8 墩台及基础检测

- 2.4 桥梁荷载试验

- 2.4.1 荷载试验的目的和意义

- 2.4.2 静力荷载试验

- 2.4.3 动力荷载试验

- 2.5 本章小结

- 第3章 既有钢筋混凝土拱桥评估

- 3.1 概述

- 3.2 既有桥梁常用评估方法

- 3.2.1 基于实桥外观调查的方法

- 3.2.2 基于设计规范的方法

- 3.2.3 基于荷载试验的方法

- 3.2.4 基于结构可靠性理论的方法

- 3.2.5 基于计算机有限元模拟的方法

- 3.2.6 层次分析法（Analytical Hierarchy Process）

- 3.2.7 模糊综合评判法（Fuzzy Comprehensive Evaluation Method）

- 3.3 本章小结

- 第4章 既有钢筋混凝土拱桥维修加固

- 4.1 维修加固的基本原则

- 4.2 常见维修加固措施

- 4.2.1 上部结构维修加固措施

- 4.2.2 下部结构维修加固措施

- 4.2.3 其它病害维修加固措施

- 4.3 本章小结

- 第5章 岷江一桥检测、评估及维修加固

- 5.1 工程概况

- 5.2 桥梁现场检测

- 5.2.1 检测目的

- 5.2.2 检测内容

- 5.2.3 试验内容

- 5.2.4 检测结果及分析

- 5.2.5 试验结果与分析

- 5.2.6 检测及试验结论

- 5.3 桥梁技术状况评定

- 5.3.1 外观检测评定

- 5.3.2 荷载试验评定

- 5.3.3 桥梁综合评定

- 5.4 民江一桥维修加固措施

- 5.4.1 维修加固建议

- 5.4.2 维修加固措施

- 5.4.3 桥梁运营养护建议

- 5.5 本章小结

- 结论与展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间实习与项目经历

### 相关论文文献

- [1].600m跨钢筋混凝土拱桥静风失稳全过程分析[J]. 西部交通科技 2016(09)

- [2].钢筋混凝土拱桥台后处理方法讨论[J]. 四川建材 2017(03)

- [3].特大跨钢筋混凝土拱桥静风稳定性影响因素分析[J]. 西部交通科技 2017(06)

- [4].实腹式钢筋混凝土拱桥的设计与研究[J]. 黑龙江交通科技 2017(06)

- [5].施工顺序对钢筋混凝土拱桥力学性能的影响[J]. 内蒙古公路与运输 2016(01)

- [6].大跨径钢筋混凝土拱桥的新作为[J]. 中国公路 2019(05)

- [7].铁路钢筋混凝土拱桥使用安全现状评估[J]. 铁道工程学报 2016(05)

- [8].钢筋混凝土拱桥悬壁浇筑施工技术研究[J]. 中国建材科技 2014(05)

- [9].增大截面法加固钢筋混凝土拱桥分析[J]. 山西建筑 2013(11)

- [10].劲性骨架对钢筋混凝土拱桥极限承载力的影响[J]. 科技创业家 2013(17)

- [11].劲性骨架对钢筋混凝土拱桥极限承载力的影响[J]. 科技与企业 2013(19)

- [12].现浇钢筋混凝土拱桥裂缝案例分析及处理方法[J]. 居舍 2018(01)

- [13].大跨径钢筋混凝土拱桥动力特性分析[J]. 黑龙江交通科技 2013(02)

- [14].某上承式钢筋混凝土拱桥静载试验分析[J]. 黑龙江交通科技 2015(10)

- [15].软弱地基钢筋混凝土拱桥顶推施工技术[J]. 建筑 2014(14)

- [16].浅谈切割法拆除钢筋混凝土拱桥的施工工艺[J]. 山西交通科技 2010(04)

- [17].钢筋混凝土拱桥荷载试验设计与评定[J]. 四川建筑科学研究 2009(03)

- [18].某大跨径钢筋混凝土拱桥的加固实例[J]. 山西建筑 2018(03)

- [19].山区大跨度钢筋混凝土拱桥建设阶段风险分析及对策[J]. 贵州大学学报(自然科学版) 2015(06)

- [20].组合法施工钢筋混凝土拱桥[J]. 黑龙江交通科技 2013(08)

- [21].钢筋混凝土拱桥单箱悬臂吊装施工技术探讨[J]. 广东建材 2009(05)

- [22].钢筋混凝土拱桥复合式加固及加固前后性能分析[J]. 四川建筑 2019(03)

- [23].钢筋混凝土拱桥的精细化分析[J]. 住宅与房地产 2018(02)

- [24].钢筋混凝土拱桥的检测[J]. 科技信息 2012(33)

- [25].大跨径钢筋混凝土拱桥裂缝产生原因探析[J]. 中外公路 2008(02)

- [26].某钢筋混凝土拱桥的加固方法研究[J]. 中外公路 2014(03)

- [27].钢筋混凝土拱桥的检测与评估研究[J]. 铁道建筑 2011(09)

- [28].大跨径钢筋混凝土拱桥主拱圈优化设计[J]. 北方交通 2018(01)

- [29].浅谈特大跨度钢筋混凝土拱桥收缩徐变试验方案与实施成果[J]. 建设科技 2017(10)

- [30].软弱地基钢筋混凝土拱桥顶推施工技术研究[J]. 建筑技术开发 2011(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/666aad24469104a2498c2343.html