# 永乐油田源23区块开发方案设计

### 论文摘要

以源23区块葡萄花油层为研究对象,通过测井资料及开发动态资料的统计分析,对永乐油田源23区块葡萄花油层从宏观到微观、从定性到定量进行了详细研究。永乐油田源23区块葡萄花油层沉积相为三角洲前缘亚相,与已开发区块对比,该区块葡萄花油层主要发育PI2—4三个小层,主要的储层微相为前缘薄层席状砂。预测平均单井钻遇砂岩4.0 m,平均单井钻遇有效厚度2.3 m。主力油层为PI2、PI3、PI4,PI2层0.6 m,PI3层1.3 m,PI4层0.4 m。该区葡萄花油层具有砂岩成片分布,单井厚度较薄的特点。鉴于开发层系,开发方式的原因该区块采用小站集输方式开采。根据区内探评井产能特征分析源23区块不压裂投产井采油强度采用0.7t/m.d。分析源23区块压裂投产井采油强度可以达到1.0t/m.d。因此该区块选择30%的井压裂投产,采油强度可达到0.8t/d.m。该区块的主要评价指标--税后的内部收益率、投资回收期均高于行业标准。从敏感性分析看,该项目具有较强的抗风险能力。经济评价各项指标均属可行。通过对永乐油田的储层研究,进一步认识了永乐油田油藏的地质、渗流机理等特征,进行了开发方案设计,对大庆类似储层的开发具有一定的指导意义。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 前言

- 1.研究的目的和意义

- 2.目前国内外研究现状及发展趋势

- 3.具体研究内容和重点要解决的问题

- 4. 预期的研究成果及应用价值

- 第一章 源23 区块概况

- 第二章 油藏地质特征

- 2.1 区域地质特征

- 2.2 构造、断层特征

- 2.3 储层特征

- 2.4 储层岩石结构

- 2.5 油水分布特征及油藏类型、驱动类型

- 2.6 油藏流体性质

- 第三章 储层渗流物性特征

- 3.1 储层岩石润湿性

- 3.2 储层岩石敏感性

- 第四章 产能评价

- 4.1 区内探评井产能特征

- 4.2 已开发区块生产情况

- 第五章 油藏工程设计

- 5.1 开发层系

- 5.2 开发方式

- 5.3 井网布署原则

- 5.4 井网设计

- 第六章 井位部署及开发指标预测及经济效益评价

- 6.1 井位设计原则

- 6.2 布井区块及井位部署结果

- 6.3 产能及开发指标预测

- 6.4 经济评价基本参数

- 第七章 方案实施要求

- 7.1 钻井工程要求

- 7.2 完钻后下套管施工要求

- 7.3 测井系列要求

- 7.4 射孔要求

- 7.5 压裂地质要求

- 7.6 方案实施存在的问题

- 结论

- 参考文献

- 附图

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].葡萄花油层定向挖潜技术应用效果分析[J]. 内蒙古石油化工 2020(07)

- [2].三肇凹陷葡萄花油层高分辨率层序地层划分及沉积特征研究[J]. 沉积学报 2008(03)

- [3].油田葡萄花油层储层概况研究[J]. 化工设计通讯 2019(03)

- [4].敖西斜坡葡萄花油层油水分布规律研究[J]. 化学工程与装备 2019(04)

- [5].三肇凹陷白垩系姚一段葡萄花油层浅水三角洲高分辨率层序地层新认识[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2010(04)

- [6].大庆油田葡萄花油层图版革新[J]. 石化技术 2015(05)

- [7].葡萄花油层递减规律及控制对策[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(02)

- [8].朝长地区葡萄花油层成藏主控因素[J]. 中国石油和化工标准与质量 2014(02)

- [9].精细储层预测在英台地区葡萄花油层的应用[J]. 石油天然气学报 2014(07)

- [10].葡萄花油层地层压力分布规律研究[J]. 科学技术与工程 2012(18)

- [11].葡萄花油层分层注水工艺[J]. 内蒙古石油化工 2014(12)

- [12].古龙南地区茂15-1区块葡萄花油层划分对比研究[J]. 内蒙古石油化工 2013(09)

- [13].基于储层构型理论的致密砂岩成藏过程分析——以松辽盆地古龙向斜葡萄花油层为例[J]. 石油与天然气地质 2018(02)

- [14].葡萄花油层污染原因及应对方法研究[J]. 内蒙古石油化工 2014(13)

- [15].葡萄花油层污染原因及应对方法研究[J]. 内蒙古石油化工 2014(16)

- [16].松辽盆地北部肇41-州58区块葡萄花油层高分辨率层序地层学研究[J]. 内蒙古石油化工 2013(05)

- [17].松辽盆地太东地区葡萄花油层油成藏主控因素及模式[J]. 大庆石油地质与开发 2014(03)

- [18].松辽盆地朝长地区葡萄花油层成藏模式及控制因素[J]. 石油与天然气地质 2017(05)

- [19].大庆葡北油田东部葡萄花油层井震结合沉积微相研究[J]. 地质科学 2014(04)

- [20].古龙南地区葡萄花油层低阻成因实验研究[J]. 科学技术与工程 2011(07)

- [21].“亮点”、“暗点”技术在太平川南地区葡萄花油层油气检测中的应用效果分析[J]. 科学技术与工程 2012(09)

- [22].榆树林葡萄花油层油气富集规律主控因素[J]. 大庆石油学院学报 2009(01)

- [23].大情字井葡萄花油层油气分布规律[J]. 科学技术与工程 2011(31)

- [24].肇州油田芳483区块葡萄花油层井网适应性分析[J]. 油气田地面工程 2010(09)

- [25].新店油田葡萄花油层边水治理实践[J]. 中外能源 2009(07)

- [26].卫星油田葡萄花油层老井复查成果与认识[J]. 价值工程 2013(33)

- [27].葡萄花油层液固耦合渗流问题实验研究[J]. 科学技术与工程 2012(13)

- [28].升平油田葡萄花油层水淹层识别及评价方法研究[J]. 科学技术与工程 2010(31)

- [29].古龙油田凹陷区葡萄花油层构造演化史研究[J]. 内蒙古石油化工 2012(22)

- [30].葡南地区及敖包塔油田边部葡萄花油层低阻成因机理及综合识别[J]. 大庆石油地质与开发 2017(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/668653fc0cf565102676e441.html