# 金属盖板型屋面变形缝施工技术

中铁二十局集团第三工程有限公司重庆市南岸区400000

摘要：随着铁路行业的发展，现有轨道车库的长度已无法满足各类机车检修和维修的要求。本文主要介绍黄韩侯铁路澄城车站接触网工区作业车库、材料库原设计房屋与二次加长连接变形缝的构造特征和类型、技术要求以及金属盖板型屋面变形缝施工工艺和质量要求。

关键词：作业车库材料库变形缝构造特征和类型材料及技术要求施工技术

1.工程概况

澄城接触网工区作业车库材料库原设计长48米，建筑面积为463.86m2，二次加长12米，增加面积为80.61m2，合计总建筑面积为544.47m2，共一层（高度6.80米），库内设检查坑、挡车器等专用设备。

本工程采用框架结构形式，抗震烈度：七级；建筑耐火等级：二级；框架抗震等级：三级；场地类别：Ⅲ类；屋面防水等级：Ⅲ级。基本雪压0.25kN/m2，基本风压0.2kN/m2。

屋面类型为坡屋面，部分活荷载：0.5kN/m2；屋面防水等级为Ⅲ级；具体做法（自上而下）：满涂银粉保护剂；一道4mm厚度SBS改性沥青防水卷材；20mm厚1：3水泥砂浆找平层；1：0.2：0.25水泥粉煤灰页岩陶粒进行2%找坡；160mm厚憎水膨胀珍珠岩保温板；现浇钢筋混凝土屋面板。

2.变形缝装置的构造特征和类型

澄城接触网工区作业车库材料库变形缝设计宽度为100mm，表面宽度为100mm，伸缩量为50mm；屋面采用金属盖板型变形缝。

金属盖板型屋面变形缝：（QCC）平面型。由铝合金基座、铝合金中心盖板、不锈钢滑杆、橡胶嵌条以及各种专用胶条组成。适用缝宽50～450mm（设计100mm）金属盖板型的特点是在盖板与固定于变形缝两侧的基座之间采用不锈钢滑杆连接，安装时滑杆按45°斜放，当基座变位时，金属盖板始终保持位于缝的中心。并对建筑物因温差、沉降、地震等因素引起的位移起到良好的保护和装饰作用。如图1：屋面变形缝（QCC）平面型

屋面变形缝除了应有的伸缩功能之外，还起到了很好的防水作用。其防水功能通过三个部件来实现:

①带有折边的金属盖板：能够有效防止雨水因为风的影响而渗入伸缩缝内。

②橡胶止水带：这个止水带能够让因为风等因素导致的进水不至于直接渗漏下去，起到第二层的保护作用。

③带有折边的铝合金基座：不会因为风的因素导致雨水进入变形缝，能够更好地辅助产品的防水性能。

3.材料及技术要求

3.1.铝合金型材及铝板：采用牌号为6063-T5及6061-T6的型材，执行GB/T3880和GB/T5237-2000标准。

3.2.不锈钢板：不锈钢板材质应符合GB/T3280-1992标准，外装饰表面处理由项目交待或做发纹处理。

3.3.橡胶条：采用美国AES生产的Santoprene热塑性橡胶条。伸缩处的硬度为50°，插入铝槽处的硬度为87°。除单列嵌平型与双列嵌平型的橡胶条颜色可以地面装饰材料相配外，其余橡胶条均为黑色。

3.4.止水带：采用三元乙丙橡胶卷材，执行GB18173.1标准。

3.5.填缝胶：单组份聚氨酯邵氏15度，执行JC482-92标准。

3.6.阻火带：用双层不锈钢卷材中间夹特种防火棉制成，不锈钢表面压纹，通常为每卷30-50米，减少接驳。耐火极限为4小时，执行《建筑构件耐火性能实验方法》GB/T9978-1999标准。

4.施工安装方法

4.1.施工准备

①材料准备：

铝合金基座、铝合金盖板、橡胶止水带、止水胶条、膨胀螺栓、填缝密封膏等。

②机具准备

锤子、梯子、墨斗、细钢丝、冲击钻、手枪钻、活动扳手、套筒扳手、卷尺。

4.2.

工艺流程：槽口处理→安装止水带及阻火带→放样→铝合金基座及框架的安装→滑杆及中心板安装→铝合金盖板安装→交验

4.3.槽口处理：

①量好变形缝装置铝合金尺寸确定出槽口的宽度，并用墨斗打线。

②清理槽口面至平整，并保证施工基面的平整度、直线度、垂直度。

4.4.安装止水带及阻火带

①二次平整清洁混凝土表面，不得有酥松，为确保表面平整特殊情况下可用水泥砂浆找平，尽量使其较为干燥才宜进行安装。

②在缝两侧平面层及止水带、阻火带两边，用胶粘剂按每平米200克的比例涂刷，待不沾手时，将阻火带、止水带按照先下后上平铺在混凝土基层上并用表面平整的板材压平压实。

③确保止水带、阻火带接口无污物的情况下，然后在止水带、阻火带接口涂上专用搭接胶；待完全干燥后再次涂抹。等胶粘剂不粘手，再次压平，压实。

④当止水带、阻火带遇到水平转接、阴角或阳角时接头处根据现场情况剪截。

4.5.放样（安装配件前准备工作）

将铝合金基座放置在变形缝两侧且切合紧密无缝隙，用墨斗打线确定出铝合金框架位置，同时确定出膨胀螺栓的位置，并作出标记。

4.6.铝合金基座及框架的安装

①根据确定的膨胀螺栓位置，用电锤钻孔安装。

②以缝为中心（W）将铝合金基座对称放入槽口，用膨胀螺栓将其固定。（确保铝合金基座在同一平面，务必确保各个基座接头处基座的滑杆放置口连接一致，以便滑杆能在轨道内水平移动）

4.7.滑杆及中心板安装

①在中心板两侧及铝合金基座，打M8的孔，用镙杆与丝帽固定。

②在中心板（底层铁板）上纵向画与中心线平行的两条直线，在按每50mm间距在（中心板）上打孔（配合螺钉），装上螺钉，并在下方轻旋上滑杆至不能自动掉下为宜。

③平衡拿起中心板（带有滑杆及小件型材），依次从铝合金基座（大）一侧将滑杆两头穿入其中（注：各个滑杆均向同一方向倾斜）按上面步骤依次装中心板，压入橡胶嵌条并调整位置，确保同一工作面内两边橡胶嵌条呈平行状。

④最后紧旋螺钉，紧固变形缝装置。

4.8.铝合金盖板安装

①根据现场变形缝实际宽度尺寸用细钢丝在变形缝两侧从上到下挂通线，经过调整后使铝合金盖板完全覆盖变形缝两侧墙体。

②确保铝合金盖板伸缩部分能够塞入变形缝内，然后在变形缝两侧的混凝土或砌体墙上弹墨线，墨线之间宽度即为铝合金盖板的实际宽度，随后即可进行铝合金盖板的安装。

③安装时要从下至上进行，上一块压下一块，搭接长度为50mm，铝合金盖板固定时采用40mm长水泥钉于变形缝两侧钉入混凝土或砌体墙水平灰缝中，同一侧上下钉距为500mm，每个水泥钉钉入位置距镀锌铁皮边缘不小于20mm，且同一侧的水泥钉上下成一直线。将盖板及框的连接处用油膏嵌缝，保持柔性连接。

④铝合金盖板安装牢固，不能有翘曲。

⑤嵌填的密封材料表面应平滑，缝边应顺直，无凹凸不平现象。

⑥收口要相互平行切都垂直于变形缝两端的墙面。

5.施工要求

5.1.变形缝的两侧墙体的高度不应小于250mm。

5.2.防水卷材应铺贴到变形缝两侧墙体的上部。

5.3.安装阻火带与止水带时，两者之间胶粘剂必须按照比例涂刷均匀并压实压平。

5.4.铝合金基座安装完成后必须检查是否安装紧固，确保塑料胀锚受力后不出现晃动、拔出等现象。

5.5.铝合金基座与屋面防水卷材之间必须使用防水胶粘贴牢固、密实无缝隙。

6.结束语

本文主要结合实际工程，对变形缝结构及施工方法做简要的探讨，通过对变形缝装置在施工过程中各个环节的技术质量控制，最大程度满足各方面建筑功能及装饰美观要求。变形缝施工完毕已有2年，在提供建筑自身变形条件前提下，同时经过高温、低温、强风、暴雨雪等恶劣气候的验证，目前变形缝固定装置及螺丝无松动，胶盖板无损坏及开裂，构件无明显磨损变形，保证了建筑外观及质量效果显著。

参考文献

[1]黄韩侯施房06-02《百底、澄城、韦庄接触网工区作业车库材料库》；

[2]黄韩侯施房06-02（变）《澄城、韦庄接触网工区作业车库接长》；

[3]《04CJ01-1变形缝建筑构造》；

[4]《建筑构件耐火性试验方法》GB/T9978-1999；

[5]《建筑抗震设计规范》GB50011-2001；

[6]《混凝土结构设计规范》GB50010-2002；

本文来源: https://www.lw50.cn/article/66a1c8efffe48c99869a4053.html