# HOPG表面纳米成膜性质的电化学原子力显微镜研究

### 论文摘要

本文利用电化学原子力显微镜（EC-AFM）对于在高定向热解石墨（HOPG）表面电化学产生纳米氢气气泡做为模板来制备纳米多孔聚吡咯膜，电化学产生纳米氧气气泡及其对电化学聚合吡咯的影响，表面活性剂在HOPG表面的自组装及其做为模板来制备不同纳米结构的聚吡咯膜等进行了原位研究．第一章，绪论．介绍了电化学原子力显微镜的原理及发展历史，对于电化学原子力显微镜在电化学的诸多领域如：腐蚀、防腐、电聚合、电沉积、电池等方面的应用进行了综述，并对扫描电化学显微镜（SECM）和电化学原子力显微镜的联用技术做了简单介绍．第二章，电化学方法以纳米气泡为模板在高定向热解石墨表面制备纳米多孔聚吡咯膜．本章介绍了一种利用原位电化学原子力显微镜（in-situ EC-AFM）在高定向热解石墨（HOPG）表面控制生长纳米氢气气泡做为模板来制备纳米多孔聚吡咯膜的方法．该方法首先在HOPG表面电解产生纳米氢气气泡做为模板，随后在带有纳米氢气气泡模板的HOPG表面利用电化学方法聚合吡咯，从而得到纳米多孔聚吡咯膜．纳米气泡模板的数量和气泡的大小可以通过改变电解反应的电位和时间来控制．纳米气泡模板和纳米多孔聚吡咯膜的产生过程可以通过EC-AFM来进行原位观察，聚吡咯膜的厚度也可以通过电化学循环伏安聚合的圈数来进行控制．第三章，电化学产生纳米氧气气泡及其对电聚合吡咯形貌影响的EC-AFM研究．本章利用原位电化学原子力显微镜（in-situ EC-AFM）研究了纳米氧气气泡在高定向热解石墨（HOPG）表面的电化学控制产生与生长．AFM原位图像表明电化学产生的氧气在HOPG表面形成了纳米气泡，并且纳米气泡的产生与生长可以通过改变外加电压和反应时间来进行控制．随后，研究了电化学产生的纳米氧气气泡对于在HOPG表面电化学聚合吡咯反应的影响，结果表明在较高电位条件下伴随聚合反应过程产生的纳米氧气气泡使得聚合形成的聚吡咯膜表面产成了气泡状的缺陷．这些气泡状的缺陷随着聚合反应电位的升高而增多．第四章，β-萘磺酸纳在HOPG表面的自组装结构及其对于电化学聚吡咯形貌影响的EC-AFM研究．利用原位电化学原子力显微镜（in situ EC-AFM）研究了不同浓度的β-萘磺酸纳（β-NSA）做为掺杂剂对于在高定向热解石墨（HOPG）表面电化学聚合吡咯形貌的影响．结果发现不同浓度的β-NSA溶液在HOPG表面自组装形成不同的结构，在较低浓度时，β-NSA在HOPG表面自组装形成条状膜结构，条状膜结构的面积随β-NSA溶液浓度的增加而变大，这些条状膜结构做为模板电化学聚合吡咯时，使得聚吡咯膜的表面形成许多条形孔结构．浓度较大的β-NSA溶液在HOPG表面自组装形成管状胶束结构，这些管状胶束做为模板电化学聚合吡咯时得到纳米管状的聚吡咯．第五章，十六烷基三甲基溴化铵在高定向热解石墨表面吸附的原位AFM研究．利用原位原子力显微镜（in situ AFM）研究了一种表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵（CTAB）在水溶液与高定向热解石墨（HOPG）的固／液界面的吸附过程，结果表明1临界胶束浓度（CMC）的CTAB在疏水HOPG表面吸附形成条带状的半胶束自组装结构，当吸附时间较短时这种条带半胶束结构在HOPG表面的高度分布并不均匀，随着吸附时间的增加，吸附结构高度逐渐一致，最终达到平衡．研究还发现，这些半胶束条带在HOPG表面的方向会随着AFM针尖扫描的方向而改变．

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1 电化学扫描探针显微镜（EC-SPM）的发展

- 2 原子力显微镜（AFM）的原理

- 3 EC-AFM的应用

- 4 本课题的研究目的和意义

- 绪论参考文献

- 第二章 HOPG表面以纳米气泡为模板制备纳米多孔聚吡咯膜的EC-AFM研究

- 1 引言

- 2 实验部分

- 3 结果与讨论

- 4 结论

- 5 参考文献

- 第三章 电化学控制产生纳米氧气气泡及其对电化学聚合吡咯形貌影响的EC-AFM研究

- 1 引言

- 2 实验部分

- 3 结果与讨论

- 4 结论

- 5 参考文献

- 第四章 β-萘磺酸钠在HOPG表面的自组装结构及其对于电化学聚吡咯形貌影响的EC-AFM研究

- 1 引言

- 2 实验部分

- 3 结果与讨论

- 4 结论

- 5 参考文献

- 第五章 十六烷基三甲基溴化铵在HOPG表面吸附过程的原位AFM研究

- 1 引言

- 2 实验部分

- 3 结果与讨论

- 4 结论

- 5 参考文献

- 博士期间科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].中科院长春应化所:发现多功能诊疗纳米颗粒[J]. 中国粉体工业 2018(06)

- [2].纳米,最熟悉的“陌生人”[J]. 中国粉体工业 2017(05)

- [3].纳米线形锂离子电池正极材料的研究进展[J]. 现代化工 2019(12)

- [4].纳米颗粒药物研发态势报告[J]. 高科技与产业化 2019(11)

- [5].Staphylococcus saprophyticus JJ-1协同所合成的钯纳米颗粒还原邻氯硝基苯[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [6].氟化锶纳米板的高压相变行为研究[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [7].微(纳米)塑料对淡水生物的毒性效应[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [8].纳米绿色喷墨版的印刷适性[J]. 印刷工业 2019(06)

- [9].纳米凝胶复合物[J]. 乙醛醋酸化工 2019(12)

- [10].十氢十硼酸双四乙基铵/纳米铝复合物的制备及其性能[J]. 科学技术与工程 2019(36)

- [11].细胞膜涂层的仿生纳米颗粒在癌症治疗中的研究进展[J]. 沈阳药科大学学报 2020(01)

- [12].纳米酶的发展态势与优先领域分析[J]. 中国科学:化学 2019(12)

- [13].稀土纳米晶用于近红外区活体成像和传感研究进展[J]. 化学学报 2019(12)

- [14].纳米细菌在骨关节疾病中的研究进展[J]. 吉林医学 2020(01)

- [15].纳米酶和铁蛋白新特性的发现和应用[J]. 自然杂志 2020(01)

- [16].纳米酶:疾病治疗新选择[J]. 中国科学:生命科学 2020(03)

- [17].氧化石墨烯纳米剪裁方法[J]. 发光学报 2020(03)

- [18].薄层二维纳米颗粒增效泡沫制备及机理分析[J]. 中国科技论文 2019(12)

- [19].纳米TiO_2基催化剂在环保功能路面应用的研究进展[J]. 中国材料进展 2020(01)

- [20].铁蛋白纳米笼的研究进展[J]. 中国新药杂志 2020(02)

- [21].不锈钢表面双重纳米结构的构建及疏水性能研究[J]. 生物化工 2020(01)

- [22].基于溶解度法的纳米镉、铅、银硫化物的热力学性质研究[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [23].农药领域中新兴技术——纳米农药及制剂[J]. 农药市场信息 2020(03)

- [24].纳米TiO_2光催化涂料的研究进展[J]. 山东化工 2020(01)

- [25].纳米颗粒对含石蜡玻璃窗光热特性影响[J]. 当代化工 2020(01)

- [26].交流电热流对导电岛纳米电极介电组装的影响[J]. 西安交通大学学报 2020(02)

- [27].我国纳米科技产业发展现状研究——基于技术维度视角[J]. 产业与科技论坛 2020(01)

- [28].Al_2O_3@Y_3Al_5O_(12)纳米短纤维对铝合金基复合材料的增强作用[J]. 复合材料学报 2020(02)

- [29].表面纳米轴向光子的最新进展[J]. 光学与光电技术 2020(01)

- [30].中国科学院大学地球与行星科学学院教授琚宜文:践履笃实纳米地质情 创新不息科技强国梦[J]. 中国高新科技 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/66a6829981180f3ad0e44d20.html