# 综合业务终端中间件图形用户交互模块的设计

### 论文摘要

新型HFC（Hybrid Fiber-Coax）网络针对现有的HFC网络存在的问题进行了改进,简化了网络协议,优化了网络结构,具有带宽资源丰富、覆盖面积广等特点,能够提供真正的多媒体交互功能,完全满足各种综合业务的需求。该课题所提出的综合业务终端就是基于新型HFC接入网的家庭用户通信设备。它可以让家庭用户通过一个网络,不但实现数字电视、视频点播功能,同时还可享受互联网浏览、收发电子邮件、可视IP电话、电视购物、网络游戏、远程教育等丰富的增值业务。论文作者负责设计综合业务终端中间件图形用户交互模块。论文首先分析了综合业务终端的功能需求、主控芯片的硬件结构和软件环境的要求,选用了嵌入式Linux作为终端的实时操作系统。考虑到解压芯片Hi2016的处理能力较弱,提出了在主控芯片绘制图形用户界面,然后送到数字电视解码显示模块叠加输出的解决方案。接着,论文从应用需求出发,分析了图形模块的功能要求,提出了GUI系统总体解决方案,论证了该方案的优势与可行性,并对GUI系统的建立过程进行了重点叙述。然后是对图形用户交互界面整体框架的设计,将主菜单界面分为系统设置、EPG菜单、浏览器、点播、广播、邮件、娱乐和交互八大模块,并对菜单功能的实现原理和过程进行了详细的阐述,对设计的程序进行了验证。论文的创新性工作之一是通过对综合业务终端功能的详细分析,对图形支持系统MiniGUI进行了适当的裁减,大大缩小了GUI支持库的尺寸（交叉编译后的图形动态库及应用资源在2M以内）,并移植到本课题的开发板上作为GUI支持库;之二是提出了综合业务终端嵌入式浏览器的解决方案,在对国内外各种开源浏览器进行了大量比较和分析的基础上,选择了一款功能较为完善的开源嵌入式浏览器进行修改和移植;之三是针对遥控器按键不足的缺陷,提出了屏幕软键盘的设计方案,解决了文字和符号的输入问题。论文根据图形用户界面程序的特点,采用分层设计的方法介绍了图形用户程序的设计思路和流程,并详细阐述了图形用户界面主要函数的实现原理,在具体代码的设计上采用了事件驱动编程。所设计的程序均在Linux虚拟机上编译通过,运行良好,证明本论文的设计是实用,可靠的。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.1.1 数字电视技术的发展前景

- 1.1.2 家用综合业务的发展

- 1.1.3 新型HFC 网络

- 1.2 课题的提出及价值

- 1.3 国内外研究现状

- 1.4 课题的研究目的和研究内容

- 1.5 论文的内容安排

- 2 综合业务终端概述

- 2.1 引言

- 2.2 综合业务终端的系统功能分析

- 2.3 综合业务终端的硬件结构

- 2.4 综合业务终端的软件体系

- 2.4.1 嵌入式操作系统

- 2.4.2 综合业务终端的软件系统

- 2.5 本章小结

- 3 图像模块的显示及总体设计

- 3.1 综合业务终端GUI 系统的需求分析

- 3.2 GUI 系统的功能要求

- 3.3 综合业务终端GUI 系统的总体实现方案

- 3.3.1 综合业务终端GUI 系统的特点分析

- 3.3.2 GUI 系统的总体开发方式

- 3.3.3 GUI 系统的选择

- 3.3.4 MiniGUI 的优势与结构特点

- 3.3.5 MiniGUI 版本的选择

- 3.4 GUI 开发环境的搭建

- 3.5 GUI 开发流程

- 3.6 MINIGUI 的裁剪与移植

- 3.6.1 MiniGUI 的修改

- 3.6.2 GUI 系统的移植

- 3.7 本章小结

- 4 图形用户界面及屏幕显示技术

- 4.1 引言

- 4.2 嵌入式图形用户界面综述

- 4.2.1 图形用户界面的特征

- 4.2.2 图形用户界面系统层次结构

- 4.3 屏幕显示原理

- 4.3.1 图像的分层显示

- 4.3.2 屏幕显示的图像合成技术

- 4.4 本章小结

- 5 基于MINIGUI 的程序开发

- 5.1 引言

- 5.2 程序总体设计思路

- 5.3 图形用户界面程序的总体设计流程

- 5.4 图形用户交互界面各模块的设计

- 5.4.1 主菜单界面的功能分析

- 5.4.2 菜单界面的主要组成图形元素

- 5.5 主菜单设计

- 5.5.1 主体框架

- 5.5.2 软件开发的环境及程序运行结果

- 5.6 EPG 菜单设计流程

- 5.7 屏幕软键盘（SOFTKEYBOARD）

- 5.7.1 设计目的

- 5.7.2 功能分析

- 5.7.3 程序运行结果

- 5.8 图片播放器（PICTURE VIEW）

- 5.8.1 功能分析

- 5.8.2 设计流程及运行结果

- 5.9 嵌入式浏览器（BROWSER）解决方案

- 5.9.1 浏览器的设计目标

- 5.9.2 嵌入式浏览器总体架构及工作流程

- 5.9.3 嵌入式浏览器的裁减原则

- 5.9.4 嵌入式浏览器裁减与移植的具体实现

- 5.9.5 实现情况和实验效果

- 5.10 本章小结

- 6 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 附录：作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/66b23482835732eb90f29f74.html