# 济南网通宽带城域网改造

### 论文摘要

经济的全球化和知识经济的兴起，推动了通信的迅猛发展，信息技术、网络技术的快速发展，正以前所未有的深度和广度改变着人类社会生活的各个方面。宽带IP网正是为了适应人们日益发展的通信需求，利用先进的交换技术、传输技术以及xDSL等高速接入技术，提供语音、数据、图像等多种媒体业务的综合平台。目前，中国网通(集团)有限公司(以下简称“集团公司”)的IP业务(不包含VoIP)主要由China169和CNCnet两套网络承载，由于两套网络业务重叠，难以有效利用资源，还会产生大量网间结算费用，因此集团公司确立了IP网双平面的发展策略，即：未来的IP骨干网分为两个平面，China169骨干网将作为互联网业务网，统一承载全部普通互联网业务，CNCnet骨干网将作为MPLS业务专网。城域网作为两张骨干网在本地的延伸，是业务的接入和汇聚的平台：所有MPLS VPN和特定端到端QoS要求的商用客户业务将由CNCnet骨干网承载，而省网／城域网作为该骨干网的本地延伸，必须建设具有QoS保证的、可运营、可维护、可管理的多业务承载网络，以配合其实现各类业务的承载。济南市作为山东省的省会城市，其邮电通信网络设施同样在全省处于中心地位。济南网通宽带IP网络建设的优劣，不仅关系到本地区的宽带IP网络的发展状况，而且同样关系到整个山东省网络建设的科学性。同时济南是中国网通IPTV业务的试点城市之一，为了适应济南网通新增业务及新业务的承载，济南网通需大力建设和发展信息通信基础设施，不断提高网络规模、网络能力和技术层次，建成全省领先水平的全数字化城市信息通信网络，打造“数字济南”，提供先进、安全、稳定的信息通信服务网络平台。本文从目前济南宽带业务发展现状出发，通过对发展环境的分析，业务发展情况的调查，阐述了济南宽带城域网当前在开展业务中存在的主要问题。根据相关技术资料，深入研究宽带业务今后的发展趋势，确定济南网通未来IP业务的部署进程。根据业务发展趋势和部署进程，确定济南宽带城域网建设指导思想和网络发展策略。按照指导思想，确定此次宽带城域网改造的设计思路，包括当前城域网发展的特点，城域网演进的思路和方案。按照设计思路，确定设备的部署原则和方式。同时，对相应的改造方案进行分析和比较，并根据建设方案确定设备的规模和配置要求，以及路由规划和地址规划。在济南城域网网络改造方案的基础上，深入论证QoS的实施以及各业务的实现方式。同时还要对网络安全，网络的管理，用户的认证和管理以及对下一代网络支持等问题进行分析和论证。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章、绪论

- 1.1 背景和目标

- 1.2 改造的意义和必要性

- 1.3 论文主要内容

- 第二章、济南市宽带城域网现状和发展趋势

- 2.1 业务发展现状

- 2.1.1 发展环境分析

- 2.1.2 业务发展情况

- 2.1.3 现网开展业务主要存在的问题

- 2.2 网络发展现状

- 2.2.1 网络发展现状

- 2.2.2 设备使用情况

- 2.2.3 现网分析及主要存在问题

- 2.3 宽带业务发展情况分析

- 2.4 济南网通宽带IP业务需求分析

- 第三章、济南市宽带城域网网络改造方案

- 3.1 建设指导思想与网络发展策略

- 3.1.1 总体发展思路

- 3.1.2 网络发展策略

- 3.1.3 建设目标与内容

- 3.1.4 城域网业务发展特点

- 3.1.5 城域网演进发展思路

- 3.1.6 IP城域网演进方案

- 3.2 济南网通宽带城域网设计方案

- 3.2.1 接入层组网模式

- 3.2.2 接入层以太汇聚网组网模式

- 3.2.3 汇聚/核心层建设方案及比较

- 3.2.4 设备的配置原则与部署方式

- 3.2.4.1 BRAS的配置原则与部署方式

- 3.2.4.2 SR的配置原则与部署方式

- 3.2.4.3 接入网的配置原则与部署方式

- 3.2.5.冗余备份

- 3.2.6.建设规模与设备配置需求

- 3.2.6.1 设备配置的计算依据

- 3.2.6.2 设备配置需求

- 3.3.城域网路由计划和地址规划

- 3.3.1 城域网路由计划和地址规划

- 3.3.2 城域网IP地址原则

- 第四章 济南宽带城域网业务实现方案

- 4.1.QoS的实施

- 4.1.1 端到端Qos实现

- 4.1.2 城域网QoS技术部署

- 4.1.3 城域网QoS策略

- 4.1.4 城域网QoS管理系统

- 4.2.城域网业务的实现

- 4.2.1 概述

- 4.2.2 互联网业务

- 4.2.3 VPN业务实现

- 4.2.4 组播业务实现

- 4.2.5 VLAN编号规划

- 4.3.网络安全

- 4.4.网络管理

- 4.5.用户管理和认证

- 4.5.1 用户管理

- 4.5.2 接入认证

- 4.6.对下一代网络的支持

- 第五章 小结

- 参考文献

- 致谢

- 附件一 济南网通宽带IP城域网网络结构现状图

- 附件二 济南网通宽带IP城域网改造工程目标网络结构图

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/66d6a78033b8a8c781169371.html