# 探析建筑工程施工中的混凝土浇筑施工技术黄文龙

张家口市正实建筑材料检试验有限责任公司河北张家口075100

摘要：要想保证建筑混凝土施工的质量，就必须要保证建筑施工的过程中每一个施工操作都能够达到建筑施工的标准，这样建筑工程施工的质量才能够得到提高。要想提高建筑施工的质量就必须要保证建筑结构施工的质量，这样建筑的使用性能才能够得到提高。

关键词：建筑工程施工；混凝土；浇筑技术

随着我国的科技不断进步，也使建筑施工技术得到了很大的提高。对建筑工程施工过程而言，混凝土施工技术的应用为社会的发展奠定了坚实的基础。所以，从业人员必须要对混凝土浇筑施工技术不断进行完善。

一、混凝土浇筑施工技术应用在建筑工程施工

1.前期的准备阶段

施工单位进行施工的过程当中，必须要进行技术交底的重要工作。明确表述浇筑混凝土的各种技术，对梁与柱、剪力墙还有梁板混凝土标号的控制加强重视，对实际的振捣时间以及振捣的间距必须要明确；在浇筑混凝土的过程当中，必须要定期检修使用的机械设备，确保机械设备可以正常运行，避免由于机械设备的问题延误工期。

2.搅拌混凝土

为了充分发挥出混凝土材料的作用，一定要合理运用各种搅拌技术。按照工程实际的情况，合理配置砂、水泥还有石子等材料。此外，相关的施工单位也一定要定期对施工人员提供培训，确保所有的施工人员能够充分了解混凝土浇筑的操作方法，有效落实混凝土搅拌工作。此外，实际在进行搅拌的过程当中，相关的施工人员也一定要保证混凝土的颜色一致，而且拌合的时候必须要确保均匀。这就要严格有效控制搅拌的时间，确保混凝土材料的适用性，为浇筑混凝土打下坚实的基础。

3.混凝土运输

在运输混凝土的过程当中，对混凝土的质量也会产生一定的影响。所以，在运输混凝土的时候一定要加强重视，确保混凝土在进行运输的过程中不会受到影响。这就要充分了解运输混凝土的工具，确保发生紧急事件的时候可以第一时间采取有效的措施进行处理。还有就是在安装运输设备的时候，一定要严格进行质量检查的工作，防止输送泵的管内存在水泥等杂质，对输送的质量造成影响。

二、混凝土浇筑施工技术

1.注重混凝土配合比的设计

在设计建筑项目的时候，必须要充分了解混凝土的系数，怎么才能够有效确保保证配合比是非常重要的工作。技术人员必须要充分掌握配合比的设计方式以及工程项目的实际需求。在进行混凝土配合比的施工过程中，水热化的程度有相应的要求，为了使水热化的程度得到降低，要有效落实可靠性以及可行性。在配置混凝土的过程中，操作人员一定要对水化热的程度充分掌握。另外，一定要对混凝土的质量不断强化，技术人员在配置混凝土的过程当中，严格按照比例添加。

2.混凝土浇筑施工技术的要点

在混凝土浇筑的实际施工中，需根据设计图纸要求对支架和模板等进行检查，确保其符合标准要求。要注意模板内不可存在杂物，需做好清洁工作。若是将混凝土浇筑于防水材料或者保温材料上，需要确保这些材料的基面具有较高的平整性。在原有的渠面上实施混凝土浇筑施工，同样需要做好其清洁工作，并做好凿毛处理工作，喷洒适量的素灰水。在混凝土凝结时，可以对施工缝浇筑混凝土。为了避免混凝土表面的混凝土发生凝结，则待混凝土初凝后和终凝前对其喷涂适量的柠檬酸，使用高压水予以冲毛，并做好去乳皮的处理工作。要促使新浇筑的混凝土和原有的混凝土密切结合，可在上层覆盖一层水泥砂浆，同时在施工缝位置涂刷水泥砂浆。要注意的是，混凝土浇筑施工需保持连续性，不可出现长时间的停顿。

3.混凝土振捣施工技术

在浇筑结束后，需及时采取振捣施工。施工人员要保证混凝土振捣施工的密实性与均匀性，为确保混凝土振捣质量，可优先考虑使用机械振捣方式，利于节省水泥材料，也具有振捣效率高的优点。振捣机械一般是采用振捣器，在实际施工中，可以让混凝土朝着四面流动，让整个模板内都可以均匀地充满混凝土。当前混凝土振捣类型多种多样，比如有插入式、表面式、外部式等等。施工人员应该从实际情况出发，选择合适的振捣器。若是采用插入式振捣器，需防止其接触到预埋构件或者钢筋，避免破坏其结构或者让振捣器受损。在混凝土振捣过程中，要保证操作技术的规范性，控制好振捣器插入与拔出的速度。一般而言，振捣器插入至下层初凝的混凝土时，要将插入深度控制在5—10cm，充分振捣混凝土，保证振捣质量。

4.控制温度裂缝

4.1合理选择配合比

在对混凝土温度裂缝进行控制的时候，一定要对各种材料的配合比有充分的掌握，对砂石以及含泥量的指标有详细的了解。实际在进行配置的时候，应当添加适当的减水剂等材料粉，确保施工要求得到满足。

4.2控制拆模时间

在对混凝土进行施工的过程当中，拆模是非常重要的一道工序。相关的技术人员一定要严格监控温度的变化，在对混凝土进行拆模之后，表面的温度以及内部的温度必须要小于25℃才能拆模。当温度超过25℃的时候，必须要采取有效的降温措施。

4.3控制混凝土温度

在进行施工的过程当中，除了需要严格控制各项基础工作之外，还必须要对混凝土的温度监控加强重视。充分掌握混凝土内部以及表面的温度，采用最为合适的控制措施，提高混凝土的质量。

5.掌握施工注意事项

在连续施工中分层浇筑法以及推移法是非常重要的方法，在施工的时候必然会进行连续浇筑，防止裂缝的出现。另外，对混凝土的摊铺厚度必须要严格控制，混凝土的摊铺厚度一定要按照振捣的作用以及简易型，在泵送的时候，对摊铺的厚度充分掌握，一般情况下厚度不会超过600毫米。当采取人工处理方式的时候，应当适当的添加一些粉煤灰，而水泥的用量相对较少，对混凝土的搅拌时间可以适当的加长。一般情况下，搅拌的时间大约在半小时左右。

6.混凝土养护技术

在对混凝土进行浇筑处理的时候，对施工的工序有非常严格的规定，必须要选择塑料或者是不吸水的遮盖物，这样就能够有效防止水分过度蒸发。在进行施工的过程当中，为了确保混凝土可以正常水化，必须要严格控制好温度，确保温度维持在15℃左右，养护的时间是3周。按照养护工作的实际要求，选择降温法或是保温法来控制温度。

7.施工缝和后浇带施工技术要点

①在施工缝方面。施工缝是混凝土浇筑过程中常见的一种现象，它是因施工需要而在每个施工单位分区之间留设的一道缝，其实它并不是真实存在的一道缝，而只是由于后来浇筑混凝土的时间超过了以前先浇筑混凝土的初凝时间，便在先浇筑混凝土和后浇筑混凝土之间造成了一个结合面。在浇筑过程中，由于受到施工机械设备、施工人员以及施工原材料等因素的影响，无法一次性完成大面积的混凝土浇筑任务，这时就施工人员就需要预留施工缝来确保工程质量。在预留施工缝的时候，一方面，要保证预留了足够的宽度，另一方面，要确保接缝处没有杂物，干净整洁。②在后浇带方面。在混凝土浇筑过程中，后浇带是为了防止现浇混凝土由于收缩不均或者受到温度影响而产生一些有害的裂缝，所以，便依据施工的相关要求，在建筑物的墙、基础底板或者梁等位置设定临时施工缝，暂时把结构分为若干个部分，在构建内部收缩后，再对临时施工缝进行混凝土浇筑和振捣，这样使构件更好地连接为一个整体。在对后浇带进行浇筑处理的时候，时间最好选择在气温较低的时候，而后浇带的宽度一般室内为30mm，室外为80—100mm，同样要在下次施工开始的时候要保证后浇带接缝处的干净整洁无异物。

结语

混凝土结构在国内的建筑领域中是非常普遍的一种建筑结构，混凝土浇筑施工技术也应用广泛。要提高建筑工程整体施工质量，并保障建筑投入使用后的安全性，还需要保证混凝土浇筑施工技术的合理使用。

参考文献

[1]吴金胜.关于建筑工程混凝土浇筑施工技术应用实践分析[J].江西建材，2016（24）：84-84.

[2]林新祥.建筑工程中混凝土浇筑施工技术要点分析[J].四川建材，2016,42（8）：199-200.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/66f56ac44ea2314fe6edc92f.html