# 低压低功耗CMOS基准参考源的设计

### 论文摘要

基准参考源（Reference）是集成电路中一个重要的单元模块,广泛应用于各种模拟集成电路、数模混合信号集成电路和片上系统（SoC）芯片中。随着集成电路产业的发展和半导体制造工艺技术的进步,深亚微米标准CMOS工艺将将成为片上系统（SoC）集成电路设计的主流,因此本论文基于SMIC 0.18μm标准CMOS工艺技术,采用工作在亚阈值区MOSFET设计纯CMOS高精度基准参考源具有一定先进性和代表性。本论文的研究工作主要是包括三个方面的内容,即亚阈值MOSFET基准电路模型的研究、亚阈值MOSFET基准电路的设计和亚阈值MOSFET基准电路的误差修正。对于亚阈值MOSFET基准电路模型的研究。首先基于CMOS器件结构和影响MOSFET阈值电压的因素,分析总结出MOSFET阈值电压的表达式。直接从亚阈值MOSFET漏源电流（即亚阈值电流）的方程中,得到亚阈值MOSFET栅源电压表达式,并分析其温度特性。然后基于SMIC 0.18μm标准CMOS工艺模型,对MOSFET阈值电压和亚阈值MOSFET栅源电压温度特性进行仿真验证,得出设计亚阈值MOSFET基准电路所必需的理论依据。接着基于传统的带隙基准参考源的设计原理,利用工作在亚阈值区的MOSFET的I-V特性,提出了两种亚阈值MOSFET基准电路模型:电压模电路模型和电流模电路模型。对于亚阈值MOSFET基准电路的设计。首先,根据提出的两种亚阈值MOSFET基准电路模型,设计了两款简单适用的低电压低功耗MOSFET基准参考源电路。接着,针对高端消费类电子芯片和通信类电子芯片的性能要求,围绕基准参考源的温度系数和电源抑制比等性能指标,设计了四种低电压低功耗高性能的亚阈值MOSFET基准电路。对设计的每一款低电压低功耗亚阈值MOSFET基准电路均进行了详细的电路原理分析,给出了相关的电路公式和重要的设计参考结论。第一种亚阈值MOSFET电流模基准电路是基于简单的电路配置,充分利用了反馈技术来设计的。其最大的优点是在一定温度范围内具有很低的温漂系数,可以在低于1V电源电压下工作,且功耗也很低,但是其输出基准电压不能任意调节,低频电源抑制比也不是很高。第二种亚阈值MOSFET电流模基准电路是利用不同类型的集成电阻温度系数的差异来设计具有高阶温度曲率补偿的基准参考源。其最大的优点是在比较宽的温度范围内具有较低的温漂系数,但电路中用到了低阻集成电阻,使得芯片的面积较大,而且所需电源电压高于1V。第三种亚阈值MOSFET电流模基准电路是利用nMOSFET和pMOSFET的阈值电压的差异来设计具有高阶温度曲率补偿的基准参考源。由于误差放大器采用了低电压的设计策略,因此这种基准电路可以工作在1 V电源电压下。第四种是一种高电源抑制比的亚阈值MOSFET电流模基准电路。它主要是采用电压调制技术和提高运算放大器电源抑制比的方法,来提高基准参考源的电源抑制比,其低频电源增益可以达到-127 dB。对于亚阈值MOSFET基准电路的误差修正。结合熔丝微调技术和激光微调技术,提出了两种适合深亚微米工艺技术的亚阈值MOSFET基准电路工艺误差的修正方案,并指出其优缺点。接着,逐一分析本论文提出的六款亚阈值MOSFET基准电路的特点,选择合适的方案对输出基准工艺误差进行修正。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 CMOS 基准源的应用背景

- 1.2 CMOS 基准源的技术背景

- 1.3 CMOS 基准源的研究现状

- 1.4 低压低功耗CMOS 基准参考源的设计方案

- 1.5 研究目的与意义

- 2 低电压低功耗MOSFET 基准电路模型

- 2.1 亚阈值MOSFET 模型

- 2.2 亚阈值MOSFETS 基准电路模型

- 2.3 本章小结

- 3 低电压低功耗MOSFET 基准电路的设计

- 3.1 亚阈值MOSFET 电压模基准电路

- 3.2 亚阈值MOSFET 电流模基准电路

- 3.3 本章总结

- 4 高性能亚阈值MOSFET 基准电路的设计

- 4.1 一种结构新颖的亚阈值MOSFET 电流模基准电路

- 4.2 基于集成电阻温度系数进行温度曲率补偿的亚阈值MOSFET 电流模基准电路

- 4.3 一种新颖的高阶温度曲率补偿的亚阈值MOSFET 电流模基准电路

- 4.4 一种高电源抑制比亚阈值MOSFET 电流模基准电路

- 4.5 本章总结

- 5 亚阈值MOSFET 基准参考源的工艺误差修正

- 5.1 电阻工艺误差修正策略

- 5.2 工艺误差修正方案

- 5.3 基准参考源工艺误差的修正

- 5.4 本章总结

- 6 全文总结与展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录1 攻读博士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].图书馆云计算环境中构建电子参考源的著作权策略研究[J]. 现代情报 2015(01)

- [2].图书馆网络参考源建设论纲[J]. 江西图书馆学刊 2009(01)

- [3].基于百链云图书馆共享电子参考源的调查分析[J]. 黑龙江科技信息 2012(27)

- [4].参考咨询服务中的网络参考源开发管理[J]. 河南图书馆学刊 2015(04)

- [5].宽带宽波束卫星参考源天线的设计与实现[J]. 中国无线电 2014(05)

- [6].基于半导体制冷器的小型黑体参考源设计[J]. 激光与红外 2008(01)

- [7].时频同步设备模型和参考源选择[J]. 现代传输 2015(05)

- [8].基准参考源的设计[J]. 电子世界 2012(01)

- [9].强磁场电源精密电压参考源的设计[J]. 微计算机信息 2008(25)

- [10].某机载雷达本振参考源相位噪声试验[J]. 电子机械工程 2015(04)

- [11].基于多参考源的铷原子钟校频方案的设计与实现[J]. 宇航计测技术 2013(04)

- [12].点衍射干涉仪波前参考源标定算法的研究[J]. 中国激光 2012(03)

- [13].一种用于运动声源航迹估计的双参考源方法[J]. 西安电子科技大学学报 2016(05)

- [14].通信大楼GPS信号频繁受干扰情况报告[J]. 信息通信 2012(04)

- [15].网络学术信息参考源的可信度辨析[J]. 情报理论与实践 2011(02)

- [16].一种高阶温度补偿的CMOS带隙参考源(英文)[J]. 北京大学学报(自然科学版) 2008(04)

- [17].华为BITSV3设备参考源不可用故障的测试与排除[J]. 科技风 2018(07)

- [18].光纤点衍射干涉仪中球面参考源偏振控制系统的设计[J]. 光学学报 2014(11)

- [19].用于红外焦平面阵列非均匀性校正的辐射参考源[J]. 红外技术 2012(07)

- [20].水下高速直线运动目标的双参考源航迹估计方法研究[J]. 兵工学报 2016(04)

- [21].新型的低电压高精度电流镜设计[J]. 微处理机 2010(05)

- [22].带式输送机智能调速系统的应用[J]. 煤矿机电 2016(03)

- [23].关于网络文献参考引用问题的探讨[J]. 科技情报开发与经济 2008(01)

- [24].卫星干扰源定位中第一参考源对定位精度的影响[J]. 数字通信世界 2016(02)

- [25].数字档案馆数字参考咨询服务优化策略探究[J]. 云南档案 2009(05)

- [26].~(90)Sr/~(90)Y源的应用及制备[J]. 同位素 2015(03)

- [27].点衍射干涉仪波面参考源误差及公差分析[J]. 中国光学 2014(05)

- [28].数字图书馆与数字档案馆信息服务模式共性管窥[J]. 档案 2009(05)

- [29].ISO 8769∶2010《参考源-表面污染监测仪的校准:α,β和光子发射器》[J]. 核标准计量与质量 2011(01)

- [30].一种相位检测阵列的设计[J]. 微波学报 2010(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6732a9befb55b9798ce2e72e.html