# 不同填料曝气生物滤池处理城市污水效能比较

### 论文摘要

本项目是华中科技大学环境科学与工程学院与武汉新天达美环境科技有限公司的产学研合作项目,目的是基于“STCC污水处理及深度净化技术”开发一种处理性能更好、抗冲击负荷更强、结构更简单、维护更方便的新型水处理工艺。为此,我们对三种不同填料(即STCC、木炭和陶粒)曝气生物滤池展开了处理城市污水效能比较,从启动过程、影响因素和空间特性等方面探讨新型曝气生物滤池的最佳设计参数,为进一步扩大实验提供依据。研究结果表明:三种曝气生物滤池采用“接种活性污泥再连续流培养”的启动方式挂膜时间大约需要25天;最佳水力负荷为0.070～0.093 m3/(m2·h);最佳溶解氧为2.5～4.0mg/L。增加水力负荷和氨氮容积负荷对三种曝气生物滤池出水COD、SS影响不大,但会使氨氮、总氮去除率降低,其中对陶粒曝气生物滤池的影响更大。溶解氧对三种曝气生物滤池的去除效果影响很大。当溶解氧低于1.5mg/L时,三种曝气生物滤池的出水COD、SS、氨氮、TN均不能达标。当溶解氧高于1.5mg/L时,三种曝气生物滤池的COD和SS均可达标,但氨氮无法达标。此时STCC和木炭曝气生物滤池的COD去除效果优于陶粒曝气生物滤池,继续提高溶解氧对STCC和木炭曝气生物滤池的COD去除效果影响不大。溶解氧高于2.5mg/L时,STCC和木炭曝气生物滤池出水氨氮可以达标,继续提高溶解氧对氨氮去除效果影响不大;当溶解氧高于4.0mg/L时,过高的溶解氧会抑制STCC和木炭曝气生物滤池的总氮去除。在STCC曝气生物滤池中,有机物和氨氮的去除效果随着滤床高度的增加而逐步增加。沿水流方向氨氮去除滞后于COD的去除。水力负荷的增加和温度的降低会增加滤床上部对COD的去除率的贡献。在木炭曝气生物滤池中,不同形态的氮在曝气生物滤池不同高度滤床分布不同。氨氮和总氮随着滤床高度逐渐降低;亚硝态氮随着滤床高度逐渐增加;硝态氮则先增加,然后在反硝化作用下逐步降低。该实验条件下,氨氮的去除动力学方程为C N = C N0 e?Kh,其中K值为6.8281。综合各方面分析,在相同条件下,木炭曝气生物滤池的处理效果优于STCC曝气生物滤池,STCC曝气生物滤池优于陶粒曝气生物滤池。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究背景及课题来源

- 1.2 曝气生物滤池简介

- 1.3 研究目的和意义

- 1.4 研究内容及方法

- 2 实验概况

- 2.1 实验装置及工艺流程

- 2.2 实验用水

- 2.3 实验分析方法

- 2.4 实验内容

- 3 曝气生物滤池启动与运行

- 3.1 曝气生物滤池挂膜启动

- 3.2 曝气生物滤池启动运行效果

- 3.3 本章小结

- 4 曝气生物滤池影响因素研究

- 4.1 水力负荷

- 4.2 溶解氧

- 4.3 氨氮负荷

- 4.4 本章小结

- 5 曝气生物滤池水质空间分布特性

- 5.1 曝气生物滤池水质空间分布特性

- 5.2 曝气生物滤池COD 沿程去除

- 5.3 曝气生物滤池氮元素形态转化

- 5.4 本章小结

- 6 结论及建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 致谢

- 参考文献

- 附录1 主要实验及分析仪器

- 附录2 攻读硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].再生水处理工程中曝气生物滤池技术应用[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(17)

- [2].曝气生物滤池在污水处理中的应用及研究进展[J]. 环境与发展 2018(10)

- [3].虹吸曝气生物滤池的研发[J]. 安徽工程大学学报 2017(02)

- [4].高速给水曝气生物滤池设计与工程示范[J]. 中国给水排水 2014(24)

- [5].曝气生物滤池技术研究进展及其工艺改良[J]. 化工进展 2015(07)

- [6].改进型曝气生物滤池在污水处理中的应用研究[J]. 环境科学与管理 2020(11)

- [7].曝气生物滤池与三段生物滤池脱氮除磷对比[J]. 广东化工 2019(16)

- [8].曝气生物滤池在饮用水预处理中的研究进展[J]. 科技通报 2016(01)

- [9].曝气生物滤池深度处理羧甲基纤维素废水研究[J]. 给水排水 2016(02)

- [10].不同温度下曝气生物滤池运行效能与微生物群落结构[J]. 环境工程学报 2016(06)

- [11].某热电厂净水预处理系统曝气生物滤池的调试启动过程研究[J]. 给水排水 2016(08)

- [12].气水比对中置曝气生物滤池处理微污染原水的影响[J]. 水处理技术 2015(08)

- [13].循环曝气生物滤池空气-水两相流数值模拟研究[J]. 化工科技 2015(04)

- [14].关于硝化曝气生物滤池参数化绘图的研究[J]. 建筑与预算 2015(08)

- [15].曝气生物滤池污水处理控制系统设计的思考[J]. 商业故事 2017(06)

- [16].低浓度进水曝气生物滤池工艺的调试与运行[J]. 绿色科技 2013(12)

- [17].臭氧曝气生物滤池组合工艺处理制革废水[J]. 中国给水排水 2013(16)

- [18].流动床-活性焦曝气生物滤池深度处理造纸废水[J]. 中国造纸学报 2013(02)

- [19].一体化曝气生物滤池在低浓度废水中的应用[J]. 广东化工 2012(06)

- [20].曝气生物滤池处理居住小区低温污水的研究[J]. 价值工程 2011(06)

- [21].曝气生物滤池的实践与应用[J]. 河北理工大学学报(自然科学版) 2011(01)

- [22].填料对新型曝气生物滤池污水处理效能试验研究[J]. 环境保护科学 2011(03)

- [23].改进式曝气生物滤池处理高氨氮废水的研究[J]. 环境工程学报 2010(10)

- [24].曝气生物滤池处理城市污水的试验研究[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [25].两级曝气生物滤池用于生活污水的处理与研究[J]. 环境科学与管理 2009(10)

- [26].改进式曝气生物滤池处理化肥氨氮废水的研究[J]. 水处理技术 2009(12)

- [27].折流曝气生物滤池除磷效能的研究[J]. 低温建筑技术 2008(01)

- [28].曝气生物滤池及生物滤料技术[J]. 河南农业 2008(13)

- [29].浅谈曝气生物滤池工艺的理论与应用[J]. 民营科技 2008(07)

- [30].曝气生物滤池在污染处理中的运用对策[J]. 区域治理 2019(27)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/673be5eae37c480e0dfab822.html