# 三维VSP波场分离与成像

### 论文摘要

随着油气勘探开发的深入和井中地震技术的不断提高,三维VSP测量技术的研究与应用,也得到了快速的发展。三维VSP观测中由于检波器在井中多极接收,震源在地面呈不同形式的变化,因此其波场相当复杂,在不同道集中,上、下行P? P波及上、下行P?SV波等不同波型的波场分布特征以及能量分布特征差异较大。通过研究各种不同波型的时距方程及理论模型,探索变化规律,为做好波场分离打好基础。极化滤波是三分量VSP纵、横波波场分离最常用的方法之一,由于方法是相当于单道处理（单激发点、接收点）,可直接套用到三维VSP。但由于三维VSP总道数多,井源距变化大,常规方法中极化角的判定以及固定坐标系有待改进。通过研究极化滤波的实现过程,分析极化滤波方法的应用条件,指出常规方法只能实现下行P? P波场及上、下行P? SV波场的主能量分离,对于上行P? P反射波往往受观测角度的影响,分离效果有待改进。并进一步研究极化角的计算方法,用空间导数作为附加条件减少方法的多解性。浮动坐标系极化方法是相对于固定直角坐标系方法而提出的,常规方法是基于直达波的传播方向而确定,没有针对所需要的上行波。浮动坐标系方法对于地下任意一个反射点,以该点的反射波的主能量方向建立坐标系,不同的点坐标系不同。该方法完全以所需波场为基础,能够实现波场的最优分离。成像处理是三维VSP资料处理的关键技术之一,目前三维VSP数据的高品质成像方法较少,在成像过程中,仍采用常规VSP-CDP转换方法或克希霍夫积分法成像。波动方程成像相对于常规方法成像精度高、保幅性好,其核心问题是波场外推算子。一般的,要求算子能适应陡倾角反射的成像及较为剧烈的横向速度变化,同时要具有较高的计算效率。通过构造三维VSP波动方程波场外推算子,研究小尺度地质体三维VSP波动方程成像方法,并进一步分析三维VSP波动方程成像的保幅特性。研究成果以垦71地区三维VSP实际资料为基础,针对资料特点,修正研究思路和方法,最终处理结果要明显优于VSP-CDP与克希霍夫偏移。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 VSP 的发展历史

- 1.2 3DVSP 技术国内外发展现状

- 1.3 论文的立项依据

- 1.4 论文的主要研究内容

- 1.5 论文的主要创新点

- 第二章 三维 VSP波场特征分析

- 2.1 地质模型分析

- 2.1.1 模型简介

- 2.1.2 观测方式

- 2.1.3 子波类型

- 2.2 不同道集中地震波场的分布特征研究

- 2.3 不同波型在道集中的能量分布特征研究

- 2.4 不同观测方式中纵波波场的分布特征研究

- 2.4.1 线性观测系统

- 2.4.2 3DVSP 环形观测系统（常井源距 VSP）

- 2.4.3 3DVSP 放射状观测系统

- 2.4.4 3D 斜井 VSP 观测系统

- 第三章 共井源距 VSP资料不同波场分离方法比较研究

- 3.1 共井源距不同波场分离方法比较研究

- 3.1.1 τ-р域滤波

- 3.1.2 F-K 滤波

- 3.1.3 中值滤波

- 3.1.4 基于模型波场分离技术

- 3.1.5 最优中值滤波

- 3.2 数据边界效应处理方法

- 第四章 极化滤波应用条件研究

- 4.1 极化角计算方法研究

- 4.1.1 常规极化角计算方法研究

- 4.1.2 浮动坐标系极化角计算方法研究

- 4.1.3 浮动坐标系极化滤波方法技术流程

- 4.2 极化滤波后不同波场能量分布特征研究

- 4.2.1 理论模型实验一

- 4.2.2 理论模型实验二

- 4.2.3 实例试算

- 第五章 分步傅立叶三维 VSP波动方程成像

- 5.1 波场外推

- 5.2 有限差分法的误差补偿

- 5.3 波场成像条件

- 5.4 VSP 数据成像

- 5.5 二维模型试算

- 5.6 三维模型试算

- 5.6.1 模型简介

- 5.6.2 成像研究

- 第六章 垦71井资料处理

- 6.1 工区概况

- 6.1.1 工区的地理位置

- 6.1.2 工区的构造位置

- 6.1.3 工区地表条件

- 6.2 地震地质条件

- 6.2.1 表层地震地质条件

- 6.2.2 深层地震地质条件

- 6.3 原始资料分析

- 6.4 观测系统参数分析

- 6.4.1 成像区分析

- 6.4.2 拉伸率分析

- 6.4.3 入射角分析

- 6.4.4 覆盖次数分析

- 6.5 波场分离

- 6.6 反褶积及去噪

- 6.7 波动方程偏移

- 6.7.1 速度场与CRP 道集

- 6.7.2 VSP—CDP 与波动方程偏移效果对比

- 6.7.3 偏移效果分析

- 6.8 成果展示

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的学术成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].VSP数据逆时偏移方法研究[J]. 地球物理学进展 2014(05)

- [2].黏弹介质VSP高斯射线正演模拟[J]. 地球物理学进展 2020(02)

- [3].声速测井与VSP速度对比研究[J]. 西安文理学院学报(自然科学版) 2011(02)

- [4].一种基于共接收点道集的非零偏VSP速度分析方法[J]. 中国西部科技 2011(15)

- [5].非零偏VSP波场分离的量化质控[J]. 考试周刊 2013(24)

- [6].高保真VSP波场分离方法研究[J]. 地球物理学进展 2012(04)

- [7].VSP处理中标量波场分离方法比较分析[J]. 石油地球物理勘探 2011(S1)

- [8].VSP资料在转换波层位标定中的应用[J]. 石油物探 2008(02)

- [9].VSP逆时偏移及其存储策略研究[J]. 石油地球物理勘探 2015(01)

- [10].非局部平均滤波噪声压制方法及其在VSP资料逆时偏移中的应用[J]. 石油物探 2015(02)

- [11].霍乱弧菌中VSP-Ⅰ岛的分布和变异特征研究[J]. 疾病监测 2015(05)

- [12].VSP速度分析及动校正方法[J]. 中国石油勘探 2011(04)

- [13].VSP各向异性矢量波场分离方法研究及其应用[J]. 石油地球物理勘探 2011(S1)

- [14].利用VSP提高地面地震资料的分辨率[J]. 石油天然气学报 2010(03)

- [15].三维VSP振幅比与频率比求取研究[J]. 长江大学学报(自然科学版)理工卷 2010(03)

- [16].采用VSP测井方法进行微测井作业[J]. 内蒙古石油化工 2014(21)

- [17].VSP测井速度与声波测井速度差异分析[J]. 科技信息 2014(07)

- [18].非线性最小二乘法在三维VSP波场分离中的应用[J]. 石油天然气学报 2011(06)

- [19].基于稀疏表示的非零井源距VSP波场分离方法[J]. 石油地球物理勘探 2017(01)

- [20].VSP技术在牛74块滚动勘探中的应用[J]. 资源与产业 2010(05)

- [21].Vsp记录的波场分离方法综述[J]. 科技资讯 2009(13)

- [22].基于局部斜率属性的VSP波场分离研究[J]. 地球物理学报 2009(07)

- [23].多井VSP资料在复杂地表区静校正处理中的应用[J]. 石油物探 2008(05)

- [24].VSP波形反演品质因子方法及应用[J]. 石油地球物理勘探 2015(05)

- [25].二次中值滤波法进行VSP波场分离[J]. 物探化探计算技术 2009(06)

- [26].零偏VSP资料波阻抗反演方法研究(英文)[J]. Applied Geophysics 2009(02)

- [27].复杂高陡构造零偏VSP空变倾角时差校正及其处理技术[J]. 石油物探 2017(03)

- [28].三维VSP数据高效偏移成像的超道集方法[J]. 地球物理学报 2012(01)

- [29].利用VSP子波替换提高地面地震资料的分辨率[J]. 物探与化探 2010(04)

- [30].VSP波场极化特征分析[J]. 油气地球物理 2009(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/675de58497e65a5576a990d6.html