# 陶瓷散热片用铜浆的制备

### 论文摘要

随着微电子技术的迅猛发展,电子整机在小型化、便携式、多功能、数字化及高可靠性、高性能方面的需求,进一步推动了电子元件日益向微型化、集成化和高频化的方向发展。DBC法不能满足表面安装技术所需小、薄、轻的要求。采用丝网印刷铜浆代替覆铜,可以制备出尺寸小、厚度薄、密度高的陶瓷散热片,提高表面安装技术布线的密度。铜浆是由铜金属粉末、玻璃粉末和有机载体经过三辊轧机轧制成混合均匀的膏状物。根据玻璃粉的附着机理和铜浆的导电机理,本文研究了厚膜导体铜浆的制备工艺与性能的关系,并探讨了铜浆用铜粉、玻璃粉与有机载体的制备工艺,得到以下结论：（1）采用两步复合还原法制备的超细铜粉为球形,无团聚,单分散,粒径均匀,粒度分布为3～5.59μm,适合作为铜浆导电相。较佳工艺条件为：硫酸铜1mol/L;氢氧化钠2.5mol/L;预还原剂葡萄糖2～2.5mol/L;预还原温度60℃；预还原时间30 min,自制分散剂少量；二次还原剂甲醛和水合肼（质量比为1：1.6）；二次还原温度60℃；二次还原时间20 min;抗氧化剂1.0～1.5g/L。超细铜粉的制备工艺研究表明：反应温度、还原剂、还原剂浓度、分散剂、保护剂是影响超细铜粉性能的重要因素。（2）制备了满足丝网印刷要求的有机载体,其配方和工艺条件为：乙基纤维素8wt.%,柠檬酸三丁酯12wt.%,丁基咔吡醇21wt.%,松油醇57wt.%,其他助剂2wt.%,流平时间为10min,干燥时间为5min,烧结温度为830～870℃,烧结时间为20min。有机载体的制备工艺研究表明：有机溶剂的挥发特性决定了有机载体的性能,流平时间、干燥时间、烧结时间是影响印刷性能的重要因素。（3）采用熔融法制备玻璃粉,通过对玻璃的粘度、软化点以及玻璃粉的显微组织的研究,得到了适用于铜浆的玻璃粘结剂,其组分为：（wt%）40SiO2-31Bi 2O3-5B2O3-3Al2O3-5TiO2-3CaO-4SrO-5Na2O-5K2O。（4）铜浆的最佳配方为：超细铜粉70wt.%,氧化铋3wt.%,B6玻璃粉5wt.%,有机载体22wt.%。铜导电膜的性能：附着力为20N/mm2,方阻为3.2Ω/□。（5）玻璃釉膜与铜厚膜全浸实验表明：由B6玻璃相制备的玻璃釉膜在化学镀镍液中可耐腐蚀16h；由B6玻璃相制备的铜厚膜在化学镀镍后,铜厚膜与基片间出现了空隙,厚膜对基片的附着力明显降低。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 散热片概述

- 1.2 陶瓷散热片的金属化技术

- 1.2.1 金属化粉末法

- 1.2.2 金属绝缘基板法（IMS）

- 1.2.3 直接敷铜法（DBC）

- 1.2.4 厚膜（Thick film）技术

- 1.3 厚膜导电浆料的概述

- 1.3.1 厚膜导电浆料的国内外研究进展

- 1.3.2 厚膜导电浆料的组成

- 1.3.3 厚膜导电浆料的分类

- 1.3.4 厚膜导电浆料的特性

- 1.4 陶瓷散热片的制备工艺

- 1.5 选题意义和研究内容

- 1.5.1 本论文的研究意义

- 1.5.2 本论文的研究内容

- 第二章 理论基础

- 2.1 超细铜粉

- 2.1.1 超细铜粉的性能

- 2.1.2 超细铜粉的制备机理

- 2.2 玻璃粉

- 2.2.1 玻璃粉的制备机理

- 2.2.2 玻璃的基本理论

- 2.2.3 玻璃相的附着机理

- 2.3 有机载体

- 2.4 导电铜浆的导电机理

- 2.5 本章小结

- 第三章 铜浆原料的制备

- 3.1 超细铜粉的制备

- 3.1.1 实验材料及仪器设备

- 3.1.2 实验方法

- 3.1.3 超细粉体的表征

- 3.1.4 结果与讨论

- 3.2 有机载体的制备

- 3.2.1 实验材料

- 3.2.2 实验方法

- 3.2.3 表征

- 3.2.4 结果与讨论

- 3.3 玻璃相的制备

- 3.3.1 实验材料及仪器设备

- 3.3.2 实验方法

- 3.3.3 表征

- 3.3.4 结果与讨论

- 3.4 本章小结

- 第四章 铜浆的制备及性能研究

- 4.1 实验材料及仪器设备

- 4.1.1 实验材料

- 4.1.2 实验仪器设备

- 4.2 实验方法

- 4.2.1 铜浆的制备

- 4.2.2 铜导电膜的制备

- 4.2.3 玻璃釉膜的制备

- 4.3 表征

- 4.3.1 玻璃釉和铜浆的细度测试

- 4.3.2 铜厚膜方阻的测定

- 4.3.3 铜厚膜附着力的测定

- 4.3.4 玻璃釉膜的耐蚀性测试

- 4.3.5 铜厚膜微观表面形貌的测定

- 4.4 结果与讨论

- 4.4.1 铜厚膜的表观形貌

- 4.4.2 铜厚膜的方阻

- 4.4.3 铜厚膜的附着力

- 4.4.4 玻璃釉膜的耐蚀性测试

- 4.4.5 铜厚膜的耐蚀性测试

- 4.5 本章小结

- 第五章 结论及展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 （研究生期间发表的论文）

### 相关论文文献

- [1].煅烧温度对化学镀银铜粉性能的影响[J]. 电镀与涂饰 2020(19)

- [2].铜盐固废资源化回收超细铜粉技术研究进展[J]. 山东化工 2017(12)

- [3].有机硅生产中铜粉催化剂研究[J]. 化工管理 2017(26)

- [4].超细铜粉的分散及其在导热膏中的应用[J]. 有色金属工程 2015(06)

- [5].复合铜粉催化剂的制备工艺探析[J]. 化工管理 2016(24)

- [6].液相还原法制备超细铜粉的工艺及研究进展[J]. 船电技术 2014(11)

- [7].超细铜粉的制备工艺研究进展[J]. 湖南有色金属 2015(03)

- [8].树枝状镀银铜粉的制备及在导电橡胶中的应用[J]. 电镀与精饰 2015(10)

- [9].掌握原则 无畏物质的提纯[J]. 新高考(升学考试) 2017(05)

- [10].索尼怪兽旗舰也温柔:红铜粉Xperia XZ Premium真机直击[J]. 流行色 2017(06)

- [11].超细铜粉制备及其表面抗氧化改性研究[J]. 高校化学工程学报 2018(06)

- [12].新型铜粉导电复合物的合成[J]. 功能高分子学报 2016(03)

- [13].超声条件下超细铜粉的制备[J]. 江苏科技大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [14].导电浆料用超细铜粉的制备[J]. 化学工程师 2015(05)

- [15].不同干燥方法对超细铜粉形貌和性能的影响[J]. 热加工工艺 2013(12)

- [16].片状铜粉镀银及抗氧化性能研究[J]. 电镀与精饰 2013(07)

- [17].微细铜粉150～300℃空气氧化行为研究[J]. 广州化工 2013(14)

- [18].微细铜粉的研究进展[J]. 辽宁科技大学学报 2012(06)

- [19].国际AcuPowder有限公司恢复铜粉生产[J]. 粉末冶金工业 2010(04)

- [20].液相还原法制备超细铜粉的研究进展[J]. 云南冶金 2009(02)

- [21].电极用超细铜粉的制备及其研究进展[J]. 矿冶工程 2008(06)

- [22].水合肼为还原剂制备超细铜粉的研究[J]. 福建工程学院学报 2008(01)

- [23].俄罗斯将增加铜粉产量[J]. 粉末冶金工业 2008(01)

- [24].铜粉的制备方法及研究现状[J]. 科学技术创新 2018(33)

- [25].纳米多孔铜粉前驱体制备的研究[J]. 广州化工 2019(04)

- [26].铜盐种类及表面活性剂对制备超细铜粉的影响[J]. 热加工工艺 2016(20)

- [27].聪明误[J]. 散文选刊(原创版) 2020(01)

- [28].水合肼还原制备超细铜粉[J]. 广东化工 2013(21)

- [29].亚微米级铜粉的制备技术综述[J]. 机械研究与应用 2014(05)

- [30].超细球形铜粉研究进展[J]. 船电技术 2013(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/677c0373ea520d0b0227fc1d.html