# 注聚井吸液剖面反转及其对驱油效果影响研究

### 论文摘要

近几年来,国内外石油工作者在启动压力梯度研究方面做了大量工作,获得一些有价值的成果,但大多数工作都偏向于理论研究,可实际应用的很少。聚合物驱油技术在国内油田已经得到了广泛应用,为提高原油采收率做出了巨大贡献,随着聚合物驱进入中后期,油藏非均质性比较严重的区块出现高渗透层吸液量增大、中低渗透层吸液量减少即所谓“吸液剖面反转”现象,这严重影响聚合物驱增油效果。针对矿场改善聚合物驱油效果的实际要求,笔者将启动压力梯度引入传统达西定律,建立了带有启动压力梯度的非线性达西数学模型,求解了该数学模型并编制了相应计算机软件,利用该软件对聚合物驱中后期“吸液剖面反转”现象进行了深入分析和探索。结果表明,油藏渗透率级差、聚合物相对分子质量、聚合物溶液注入速度和聚合物溶液注入时机对“吸液剖面反转”现象存在影响。在特定条件下,油藏渗透率级差越大,“吸液剖面反转”现象出现越早,剖面反转程度越大,对聚驱效果影响越严重;聚合物相对分子质量越大,“吸液剖面反转”现象出现越早,剖面反转程度越大,对聚驱效果影响越严重;聚合物溶液注入速度越大,“吸液剖面反转”现象出现越早,剖面反转程度越大,对聚驱效果影响越严重;聚合物溶液注入时机越晚,“吸液剖面反转”现象出现越晚,剖面反转程度越小,对聚驱效果影响越弱。这些认识对于采取减缓聚合物驱“吸液剖面反转”现象技术措施、改善聚合物驱增油效果具有指导作用。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 前言

- 1 研究背景

- 2 研究现状

- 3 研究成果及存在问题

- 4 研究内容

- 第一章 启动压力梯度的影响因素及研究方法

- 1.1 启动压力梯度的概述

- 1.2 启动压力梯度的影响因素

- 1.3 启动压力梯度计算方法研究

- 1.3.1 非均质油藏启动压力梯度变化趋势研究

- 1.3.2 计算启动压力梯度的经验公式

- 第二章 反韵律二层并联非均质数学模型建立

- 2.1 模型建立

- 2.2 模型求解

- 2.2.1 水驱阶段

- 2.2.2 聚合物驱阶段

- 2.2.3 后续水驱阶段

- 2.3 软件编制

- 第三章 反韵律三层并联非均质数学模型建立

- 3.1 模型建立

- 3.2 模型求解

- 3.2.1 水驱阶段

- 3.2.2 聚合物驱阶段

- 3.2.3 后续水驱阶段

- 第四章 注聚井“吸液剖面反转”现象分析

- 4.1 吸液剖面反转现象分析

- 4.1.1 二层模型

- 4.1.2 三层模型

- 4.2 吸液剖面反转现象物理模拟实验验证

- 4.2.1 二层模型

- 4.2.2 三层模型

- 结论

- 参考文献

- 发表文章目录

- 所参加项目

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].水刺非织造产品吸液性能的研究探讨[J]. 产业用纺织品 2016(06)

- [2].如何避免乳化液泵吸液口处的气蚀[J]. 煤 2015(01)

- [3].吸水树脂吸液性能研究[J]. 纺织学报 2020(09)

- [4].刍议医用棉纱布层结构设计及其定向吸液能力[J]. 纺织报告 2020(02)

- [5].基于吸液、移液性能的化妆棉选择初探[J]. 轻纺工业与技术 2015(01)

- [6].纸尿裤各层结构的作用及吸液机理分析[J]. 产业用纺织品 2013(05)

- [7].低定量吸液滤纸吸液性能的优化[J]. 纸和造纸 2013(09)

- [8].聚合物驱“吸液剖面反转”现象机理研究[J]. 特种油气藏 2010(02)

- [9].如何提高吸液原纸的吸液性能[J]. 造纸化学品 2008(03)

- [10].检测中影响横向吸液高度的因素[J]. 黑龙江造纸 2013(04)

- [11].全芯体纸尿裤各层结构的作用及吸液机理分析[J]. 中国高新科技 2020(02)

- [12].新型纺织基外科清创刷的吸液特性[J]. 东华大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [13].静置法制备高吸水性树脂吸液性能的研究[J]. 广东化工 2016(16)

- [14].垫式柔性电解去污吸液材料及参数选择[J]. 核化学与放射化学 2013(06)

- [15].检测中影响横向吸液高度的因素[J]. 天津造纸 2014(01)

- [16].锌银电池隔膜吸液速度的研究[J]. 黑龙江科技信息 2012(28)

- [17].聚丙烯酸基超吸水纤维吸液性能及吸液机理研究[J]. 产业用纺织品 2012(09)

- [18].淀粉基多孔高吸水树脂致孔剂对吸液速率影响[J]. 农业机械学报 2009(10)

- [19].低温等离子体处理羧甲基纤维素接枝丙烯酸制备高吸液性树脂的研究[J]. 化工新型材料 2015(04)

- [20].盐溶液中冻融循环时混凝土体积吸液率研究[J]. 低温建筑技术 2011(01)

- [21].丙烯酸超吸水纤维的吸液性能研究[J]. 合成纤维 2009(12)

- [22].农用除草剂对土壤保水剂吸液性能的影响[J]. 农业工程学报 2013(04)

- [23].浆料配比和打浆 对生物快检低定量吸液滤纸性能的影响[J]. 纸和造纸 2012(04)

- [24].咖啡壳纤维素提取工艺的优化及其微观结构[J]. 化工进展 2017(06)

- [25].纸张吸液或憎液性能测试方法探讨[J]. 中华纸业 2010(08)

- [26].聚丙烯酸树脂吸液性能的条件探讨[J]. 广东化工 2013(24)

- [27].含粉煤灰与膨润土的高吸水保水复合材料性能测试[J]. 河南城建学院学报 2011(03)

- [28].天丝纤维原纤化对纸页吸液性能和孔径的影响[J]. 造纸科学与技术 2017(01)

- [29].微纳尺度毛细芯吸液特性[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2016(03)

- [30].β-环糊精-丙烯酸-丙烯酰胺接枝共聚型树脂在金属离子中的吸液行为研究[J]. 功能材料 2011(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/67d0afc553d435311aa96538.html