# 遥感图像几何校正算法研究

### 论文摘要

遥感图像的几何校正是遥感信息处理中一个十分重要的环节。该几何校正过程包括两部分。一是建立原始畸变图像空间与校正后的图像空间的某种对应关系,实现遥感图像像元的几何定位,即地理经纬度的校正。二是利用这种对应关系把原始畸变图像空间中全部像素变换到校正后的图像空间中的对应位置上,完成校正后的图像空间中每一像元亮度值的计算,即对原始遥感图像数据进行重采样。本文对几何校正的这两部分工作分别做了仔细的研究。首先,一般遥感图像中有上万行列的像素,所含信息量大,因此对其进行的传统重采样需要花费大量的时间,本文设计了一种基于局部搜索快速重采样算法,该算法通过设置搜索半径,将搜索区域限制在以待求灰度值像元点为中心的一小块区域内,这样避免了对整幅图像的搜索,减少了大量的重复性工作。其次,以成都市二环路区域内的遥感影像为研究对象,使用有理函数为校正模型,以局部搜索法进行快速重采样,完成了该影像的几何校正,并且将本文提出的重采样算法与传统重采样算法做了分析比较,验证了采用这种局部搜索重采样算法对图像进行校正时,在保证图像质量的同时能在一定程度上提高采样速度。最后,针对地理定位算法,一般常用多项式模型校正法,该类算法的校正精度与地面控制点的选取有很大关系,并且地面控制点的选取难度也较大,Mahmut O. Karslioglu提出的一种微分几何校正算法则不需要使用控制点进行几何校正,本文将微分几何校正法与局部搜索快速重采样算法结合,设计了一种基于微分几何和快速重采样的几何校正方法,并使用人工合成的仿真图片对算法进行仿真,验证了算法的有效性。另外,MODIS（Moderate Resolution Imaging Spectra radiometer）数据现在实行全球免费接收的政策,以及其数据产品中包含有地理定位信息,使其迅速成为全球研究热点,本文针对微分几何校正算法在MODIS 0级数据地理定位中应用的可行性进行了初步探索性研究,以期能提高MODIS 0级数据地理定位的精度。本文涉及到的算法全部都采用VC++编程实现。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 遥感图像几何校正概况

- 1.2 国内外现状

- 1.3 本文主要工作

- 1.4 本文的组织结构

- 第二章 遥感图像几何校正

- 2.1 遥感图像的几何变形

- 2.2 遥感图像几何校正方法

- 2.2.1 地理定位

- 2.2.2 重采样

- 2.3 本章小结

- 第三章 一种遥感图像快速重采样方法

- 3.1 概述

- 3.1.1 局部搜索重采样提出背景

- 3.1.2 块操作快速重采样法

- 3.2 局部搜索重采样

- 3.2.1 搜索半径r

- 3.2.2 搜索区域D

- 3.3 局部搜索重采样法的具体实现

- 3.4 本章小结

- 第四章 基于快速重采样的遥感图像几何校正

- 4.1 地理定位

- 4.1.1 有理函数校正法概述

- 4.1.2 有理函数模型形式

- 4.2 成都市二环路内区域遥感图像地理坐标校正

- 4.2.1 校正模型确定

- 4.2.2 地面控制点选取

- 4.2.3 校正模型未知系数求解

- 4.2.4 地理坐标校正求解

- 4.3 局部搜索重采样及实验结果

- 4.3.1 局部搜索重采样

- 4.3.2 实验结果分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 一种基于微分几何与快速重采样的遥感图像几何校正

- 5.1 微分几何遥感图像几何校正算法

- 5.1.1 算法提出背景

- 5.1.2 具体算法

- 5.2 一种基于微分几何与快速重采样的遥感图像几何校正

- 5.2.1 基于微分几何与快速重采样图像几何校正算法

- 5.2.2 算法仿真

- 5.3 微分几何校正算法在MODIS 0 级数据中的应用

- 5.3.1 地球观测系统EOS

- 5.3.2 MODIS 传感器

- 5.3.3 MODIS 数据特点及其0 级数据

- 5.4 MODIS 0 级数据地理定位

- 5.5 本章小结

- 第六章 全文总结

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士研究生期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].汽轮机简化性能试验中数据校正算法的应用[J]. 机电信息 2020(17)

- [2].X射线光谱中特征峰漂移校正算法的研究[J]. 光谱学与光谱分析 2020(11)

- [3].解微分方程组的Adams预测校正算法的改进方法[J]. 大学数学 2013(04)

- [4].线性规划的宽邻域预估校正算法[J]. 山东大学学报(理学版) 2009(07)

- [5].红外焦平面阵列非均匀性校正算法研究[J]. 计算机技术与发展 2015(02)

- [6].三维荧光光谱结合二阶校正算法用于尿液中常见毒品的检测[J]. 高等学校化学学报 2015(09)

- [7].带修正值的四阶Adams-Bashforth-Moulton预测-校正算法[J]. 西昌学院学报(自然科学版) 2013(03)

- [8].线性互补问题的宽邻域预估校正算法[J]. 数学的实践与认识 2012(07)

- [9].倾斜校正算法的仿真与分析[J]. 计算机光盘软件与应用 2012(14)

- [10].一类新的乘性子空间校正算法及其收敛性分析[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2012(12)

- [11].二阶锥规划两个新的预估-校正算法[J]. 应用数学和力学 2011(04)

- [12].一种红外焦平面非均匀性组合校正算法[J]. 红外与毫米波学报 2010(01)

- [13].线性规划宽邻域预估校正算法[J]. 内江师范学院学报 2009(02)

- [14].凸二次规划的一种宽邻域预估-校正算法[J]. 山东大学学报(理学版) 2008(09)

- [15].改进的神经网络非均匀性校正算法研究[J]. 科学技术与工程 2016(33)

- [16].基于立体图对的颜色校正算法设计(英文)[J]. 科学技术与工程 2014(13)

- [17].一种基于探测元响应非线性的两点校正算法[J]. 激光与红外 2008(04)

- [18].解大规模无约束优化的新有限储存对称秩1校正算法(英文)[J]. Transactions of Nanjing University of Aeronautics & Astronautics 2008(03)

- [19].海洋水色遥感大气校正算法研究进展[J]. 海洋环境科学 2008(01)

- [20].水色大气校正算法综述[J]. 海洋技术 2008(03)

- [21].优化多项式回归的四带图像偏色校正算法[J]. 计算机系统应用 2020(03)

- [22].基于圆度判别的生物芯片图像倾斜校正算法[J]. 激光杂志 2017(06)

- [23].近岸浑浊水体大气校正算法研究进展[J]. 海洋技术学报 2018(06)

- [24].一种用于高精度模数转换器的数字校正算法[J]. 中国集成电路 2014(12)

- [25].改进的卡尔曼滤波非均匀性校正算法[J]. 兵工自动化 2012(06)

- [26].一种基于定标变积分时间的均匀校正算法[J]. 辽宁石油化工大学学报 2020(04)

- [27].一种色彩校正算法研究与实现[J]. 电子科技 2014(03)

- [28].一种健壮的指纹方向图校正算法[J]. 电子测量技术 2009(02)

- [29].基于混合高斯模型的红外图像自适应校正算法[J]. 应用光学 2014(04)

- [30].基于L型阵列的方位估计及互耦自校正算法研究[J]. 电子学报 2010(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/67e01e4af9417d728330c478.html