# 浅析电气设备的维护及管理

广东正诚电气科技有限公司515041

摘要：电气设备是发电厂的中心部分，同时还是保证发电厂顺利运行的前提条件。电气设备包含多个内容，例如发电机、电力线路以及变压器等，这些器件都必须要做好护理与管理工作，从而增加其使用年限，并提高其应用价值。所以，要想切实做好发电厂电气设备的维修保养工作就必须要根据相关规范进行有效管理，还要规范管理制度，从而不断满足新时期下的电气设备的管理需求。

关键词：电气设备；设备维护；设备管理

引言：所谓电气设备，是为电力系统中对发电机、变压器、电力线路、断路器等设备的统称，作为现代化一种生产工具，其诞生的意义不仅是对劳动力的解放，更是对工作效率与安全性能的提高与保障。因此，加强现代电气设备维修维护任务的实施，使其更好的服务于现代电力事业的快速发展，对于我国可持续发展目标的实现具有深远的意义。

1.电气设备的主要功能

1.1自动控制功能

电气自动化控制技术自动控制功能的实现，以大电流与高电压为主要服务对象，其拥有体积非常庞大的开关设备，一般情况下，分散操作为其运行过程中的常见形式，以此实现系统的管理与控制，分、合闸任务的实施以操作系统来控制，特别是在设备发生故障时，系统则会将电路自动切断。

1.2技术保护功能

自动化控制实施过程中，电气线路与设备不可避免的会发生一些故障，如设备的使用电流超出自身范围与限度，故障一旦发生，系统则会自动终止任务的运行，为此，电力企业应以完善的故障检测与排除方法或手段为技术保障，以应对不同情况的发生，做到系统设备电流与线路及时进行自动调整或却换，达到保护设备的效果。

1.3测定功能

电力工程电气设备运行过程中，应对其及时进行观察与测定任务的实施，从中找到不足之处，并通过完善与创新的手段，使得电气设备的使用效率与生产效率得到提高。如果想对电气设备的工作、运行情况做到及时了解与掌握，则需通过专业仪表测试器及线路参数测量设备以科学的手段对其进行有效检测与控制，并以此得出的信息完善与创新设备运行与操作过程。

2.电气设备的检查方法

2.1短接法

电气设备常见电路故障有电气的电磁故障、机械部分故障、接地、接线错误、过载、短路及断路等，其中以断路故障发生频率最高，该故障的发生一般采用短接法实施故障检测，由于其操作简单、可靠性高等特点，是为目前电气设备断路检测的最为常用的一种方法，除此之外，电气设备断路检测还可采用电阻检查法或电压检查法。短接法的具体实施，由于电路断路故障的引气主要包括导线断路、导线虚连、熔断器熔断、导线链接松动、触点接触不良、虚焊以及假焊等原因，因此其操作方法主要为利用一根绝缘性良好的导线，将电路怀疑断路处进行连接，短接后如果电路恢复正常，这就表示该段电路存在断路故障。

2.2强迫闭合法

当直观检测无法判断出电气设备的故障产生点，同时又缺少专业的检测工具时，此时则需利用一根绝缘性良好的绝缘棒将设备中有关的继电器、接触器、电磁铁等强行闭合，然后观察相应的电器或机械部分有无特殊变化，如果该部分开始正常工作，则可判断出故障位置及类型。

2.3逐步开路法

如果电路拥有较多的并联支路且结构复杂时，一旦其中一条支路发生短路或接地，由于其不会产生火花或冒烟等异常现象，因此很难直观的观察出故障位置与变化情况。例如电气设备中电动机或带有保护罩的电路内部出现短路或接地现象时，除了熔断器被熔断之外，其他电路是看不出来故障所表现出的外部现象的，此时则需逐步开路法实施故障检测，其具体为：对于电路较为复杂时，其短路或接地故障的检测会存在一定的难度，此时可先更换熔体，将并联电路中的各支路逐一进行断开后，然后通电进行试验，如果此处熔断器再次发生熔断，则可判断故障在此支路上，对于故障位置的查找，则需对该支路进行再次分段检查，将其逐段接入电路中并通电试验，此时熔断器熔断于电路哪一段，则就说明故障发生于该段中。该方法操作简单，不足之处是为开路通电检查过程中，极易给之前损伤并不严重的元件带来更大的伤害，甚至使其发生彻底烧毁。

3.电气设备管理现状

由于电气设备质量千差万别，设备使用分门别类，因此对于电气设备的管理是一项复杂的、专业化的工作。在实际工作中，电气维护管理人员不但要掌握专业的电气知识，还要对电厂内部的电气设备情况有足够的了解。

3.1设备的出厂情况不同

设备生产厂家是不同的，进口设备与国产设备之间的技术状况也不相同。如果都属于国产设备，那么不同厂商之间的技术水平以及管理水平也是不同的，所以，它们的产品质量之间也存在差别。如果设备出自同一家厂商，因为技术以及管理方面存在比较大的差异，产品的质量也是不同的。在不同时期生产的不同批次的设备，质量也存在差别，所以说，设备在投运这一初始状态下，存在很大的差别。

3.2设备管理人员

如果检查人员对于工作不认真，日常的巡逻检查工作当成一个过场，就会使设备长期得不到检查，最终导致大祸的发生。目前我国在电气设备的管理方面，还处于较为落后的局面，对电气设备也没有进行及时的管理，日常工作中，也为对其进行档案检验工作，只有电气设备发生了突发状况，出现了故障的时侯，才会想起对相关的档案进行检验阅读，这种情况下就在一定程度上浪费了时间，不可以在最短的时间内对电气设备运行状况，进行最为及时的信息反馈，同样的也不利于各个相关部门之间进行数据的共享与交流，从而影响了电气设备的管理、维修工作。

3.3设备使用环境不同

不同的环境对设备运行状况产生不同的影响，这种环境主要有两种：一是设备所处的外部自然环境不一样，尤其是供电设备，大部分暴露在室外自然环境中，因温度、湿度、污染、紫外线、日照等有较大差异，对设备的影响有较大不同；二是设备在电气系统的位置不同，所承受系统运行电压、短路电流和热稳定时间不尽相同，尤其是故障时系统短路容量差异较大。

3.4电气设备自身的原因

设备的出厂情况不一样。由于设备出自不同厂家，进口设备和国产设备的技术状况不一样；同样是国产设备，不同厂商因技术与管理水平不一样，使其产品质量也不一样；即使是同一厂商，因技术、管理上的差异，其产品质量不同；不同时期、不同批次的产品，其质量也会不一样。因此设备投运的初始状态是千差万别的。

4.电气设备维护和管理策略

4.1做好日常常规检查维护工作

电气设备的维护方法与电气设备的种类、技术要求、工作条件与实用工具等密切相关。根据各种维护方法的共同点，归纳起来主要有6种，即看、听、闻、摸、测、做。看：通过观察电气设备组成部件的外形变态和监视装置的指示判断电气设备的运行工况和故障情况。如：保险（熔断器）是否烧断、紧固件是否松动、绝缘器是否碳化发黑等。听：通过倾听电气设备运行时声音的变化来判断工况是否正常。如，异步电动机单项无法启动，同时发出“嗡嗡”声；电动机因轴承损坏，发出“沙沙”声等。闻：通过嗅闻电气设备运行时散发出来的气味判断工况是否正常。如电气设备因短路、过流等故障导致温度升高，出现刺鼻的焦糊味。摸：通过用手触及电气设备的不带电部分来判断温度、震动是否正常。测：通过常用测量仪器测试电气设备的各种运行参数（如温度、震动、相关阻值等）和绝缘电阻值判断工况。做：根据电气设备维护保养周期的要求定期对电气设备进行检查、维护和保养。

4.2完善电气设备运行的制度

对电气设备进行有效的管理和维护首先要做的改变就是完善好现行的设备运行的规章制度，只有工作人员对电气设备进行合理的使用，才是对电气设备最好的维护和管理。所以工作人员必须要按照工作章程合理的对电气设备进行操作。我国如今的电气设备运行的制度中存在的不足之处主要有操作人员的自身的技术素质达不到要求，还有管理模式也不能满足电气设备安全运行的要求，在管理水平上存在着许多的问题。所以完善电气设备的运行的制度就要从管理制度和水平以及电气设备的操作人员入手，完善管理结构，对企业管理、技术管理、设备管理以及人员的管理都制定好相关的制度，对技术人员进行培训。提高工作人员的人员素质，提高设备运行的管理和维护的效率。

4.3电气设备维修原则与技术

第一、先动口而后动手。具体而言，当发现电气设备出现故障时，首先不要急着动手检查，而是先向相关人员询问出现这一故障现象以及前后经过。面对自己不熟悉的电气设备，则需先了解这一设备的结构特征，弄清其电路原理，然后根据相应规则展开维修。在拆卸电气设备之前，需要了解每一电气部件的位置，其功能，设备连接方式，该设备与其他器件之间的联系。若无组装图，则边拆卸边作草图，同时做好标记。第二、由外到内，由机械到电气。对故障设备应先检查设备外部有无明显破损，了解其维修记录、使用年限等，然后再对机内进行检查。维修前应先排除周边的故障因素，确定为机内故障后才能拆卸。对于损坏的电气部件，先不要急于更换，应该先确认外围其他设备是否损坏，再考虑更换损坏的电气部件。要在确定机械零件无故障后，再进行电气方面的检查。第三、先外围再内部。这主要是先不急着换受损的电气部件，需确定外围的电气设备其电路一切正常时，然后考虑对受损电气部件进行更换。第四、先故障再调试。在电气设备维修时，对故障与调试并存的设备，首先需要排除故障，然后展开调试。第五、先清洁后维修。在电气设备维修时，对那些有较重污染的电气设备，首先应清洁设备的接触点、接线点、按钮，查看外部控制键是不是失灵。在电气设备故障中，一些故障是因脏污与导电尘块而导致的，通过清洁则可消除故障。第六、先普遍再特殊。在常见故障中，由于其他设备故障或者装配配件质量而导致的设备故障所占比例约为50％。同时，在电气设备中，其特殊故障通常是软故障，这就需要凭借经验以及相关仪表进行测量与维修。第七、优先检查电源，由静到动。电源部分的故障率在整个故障设备中占有很大比例，所以先检修电源往往可以事半功倍。在设备未通电时，判断电气设备按钮、接触器、热继电器以及熔断器的好坏，从而判定故障的所在；通电试验，听其声、测其参数、判断故障，最后进行维修。

结束语：社会的发展科技的进步，越来越先进的电气设备被广泛的用到各种领域中，所以更要提高电气设备的管理以及维护，确保其工作有效性和长期性。电气设备会出现各种各样的故障，我们应注重设备的日常维护，延长设备使用寿命，保证设备安全运行。

参考文献：

[1]李政.浅谈如何做好电气设备管理工作[J].中国高新技术企业，2014（07）：57-59.

[2]张宏.电气设备维护和管理方法探究[J].科技创新与应用，2015（01）：79.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/67f4c919b3300af23101b654.html