# 微珠萃取技术的研究及在毒物毒品分析中的应用

### 论文摘要

由于近代科学技术的飞越发展,带动了各种大型分析仪器的普及,由此毒物的检测灵敏度有了极大的提高。样品前处理方法已成为制约分析方法是否先进的瓶颈因素,有许多分析工作者都至力于前处理方法的研究。在毒物分析领域内,由于毒物种类的不断扩展和毒物化学属性的不同,对前处理方法提出更高要求,同时在生物样品中有可能存在着许多不同的干扰物质,因此好的分离方法是确保鉴定结论正确的必要条件之一。目前建立一种简单、快速、准确并能对多种毒物进行同步富集分离的样品前处理方法势在必行。本文建立了一种新的生物样品前处理方法—微珠萃取法,并用微珠萃取法提取血液中常见毒品,安眠镇静药及有机磷杀虫剂,为打击与毒物、毒品等犯罪现象相关的案件提供科学依据。同时微珠萃取技术也可用于环境质量监测、生物工程、食品安全等领域,是一种发展前景广泛的前处理技术。本文应用Cleanert氨基树脂建立了一种新的样品前处理方法一微珠萃取方法。为了得出微珠萃取的最优化条件,选择咖啡因作为目标萃取物,分别考察了溶液的离子强度、pH值,萃取时间,及洗脱液用量等对萃取效果的影响。分别建立了人体血液中毒品类,安眠镇静类药物及有机磷杀虫剂的微珠萃取—气相色谱测定方法。主要考察了溶液的pH值对萃取效果的影响。实验结果表明,人体血液中上述三类药物的最佳提取条件为,根据药物的酸碱性质调节样品溶液的pH值,采用涡旋混合器震荡提取三十分钟,最终用O.1mL溶剂脱附。各种药物的回收率均达到70%以上,相对标准偏差均低于5%,可满足实际案件的需求。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 中英文对照说明

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 咖啡因、甲基苯丙胺、氯胺酮及吗啡的简介

- 1.2.1 咖啡因理化性质

- 1.2.2 甲基苯丙胺的理化性质及体内代谢过程

- 1.2.3 氯胺酮的理化性质及体内代谢过程

- 1.2.4 吗啡的理化性质及体内代谢过程

- 1.3 安眠镇静类药物简介

- 1.3.1 苯巴比妥的理化性质及体内代谢过程

- 1.3.2 苯并二氮杂卓类（安定、阿普唑仑）的理化性质及体内代谢过程

- 1.4 有机磷杀虫剂类药物简介

- 1.4.1 敌百虫、对硫磷、甲拌磷的理化性质及体内代谢过程

- 1.5 生物样品中毒物毒品的检测方法

- 1.5.1 气相色谱法（GC）

- 1.5.2 气相色谱-质谱联用法（GC/MS）

- 1.5.3 高效液相色谱分析（HPLC）

- 1.5.4 高效液相色谱-质谱联用法（HPLC/MS）

- 1.5.5 毛细管电泳法（CE）

- 1.6 生物样品中毒物毒品的前处理方法

- 1.6.1 液液萃取法（LLE）

- 1.6.2 固相萃取法（SPE）

- 1.6.3 固相微萃取（SPM）

- 1.6.4 超临界流体萃取（SFE）

- 1.6.5 微波萃取（MWE）

- 1.6.6 液相微萃取（LPME）

- 1.7 微珠萃取（Micro-ball Extraction MBE）

- 1.7.1 微珠吸附分离原理

- 1.7.2 本研究应用的微珠

- 1.7.3 微珠萃取设备及其方法

- 1.8 本研究的目的及意义

- 1.9 研究方案

- 第二章 微珠萃取条件的优化

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 仪器、材料及试剂

- 2.1.2 气相色谱分析条件

- 2.1.3 标准溶液的配制

- 2.1.4 微珠萃取操作步骤

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 溶液的离子强度对微珠萃取效果的影响

- 2.2.2 pH值对微珠萃取效果的影响

- 2.2.3 萃取时间对微珠萃取效果的影响

- 2.2.4 微珠与样品的接触方式对萃取效果的影响

- 2.2.5 洗脱液用量对微珠萃取效果的影响

- 2.2.6 标准曲线、线性范围

- 2.3 小结

- 第三章 微珠萃取—GC法测定血液中毒品的方法研究

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 仪器、材料及试剂

- 3.1.2 气相色谱分析条件

- 3.1.3 标准溶液的配制

- 3.1.4 样品前处理——微珠萃取操作步骤

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 微珠萃取条件的优化

- 3.2.2 微珠萃取气相色谱分析

- 3.3 本章小结

- 第四章 微珠萃取—GC法测定血液中安眠镇静药的方法研究

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 仪器、材料及试剂

- 4.1.2 气相色谱分析条件

- 4.1.3 标准溶液的配制

- 4.1.4 样品前处理——微珠萃取操作步骤

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 微珠萃取条件的优化

- 4.2.2 微珠萃取气相色谱分析

- 4.3 本章小结

- 第五章 微珠萃取—GC法测定血液中有机磷杀虫剂的方法研究

- 5.1 实验部分

- 5.1.1 仪器、材料及试剂

- 5.1.2 气相色谱分析条件

- 5.1.3 标准溶液的配制

- 5.1.4 样品前处理——微珠萃取操作步骤

- 5.2 结果与讨论

- 5.2.1 微珠萃取条件的优化

- 5.2.2 微珠萃取气相色谱分析

- 5.3 本章小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].英国发布《环境保护(微珠)(苏格兰)法规》草案[J]. 日用化学品科学 2018(03)

- [2].英国北爱尔兰发布《环境保护(塑料微珠)(北爱尔兰)法规2018》[J]. 日用化学品科学 2018(06)

- [3].隐藏在日化用品中的环境杀手——微珠塑料[J]. 绿色视野 2016(11)

- [4].化妆品界的“生化危机”?所有大牌化妆品都在计划淘汰它![J]. 消费者报道 2016(06)

- [5].微珠是个宝[J]. 职业教育(上旬刊) 2013(11)

- [6].英国禁止生产含塑料微珠产品法令正式生效[J]. 日用化学品科学 2018(01)

- [7].美国正式立法禁止在洗护产品中添加塑料微珠[J]. 中国洗涤用品工业 2016(03)

- [8].微珠是个宝[J]. 化工管理 2013(21)

- [9].美国正式对含塑料微珠化妆品下禁令[J]. 中国质量万里行 2016(03)

- [10].人造微珠表面改性及其在水泥浆中的应用[J]. 科学技术与工程 2014(06)

- [11].简化的悬浮聚合法制备聚苯乙烯多彩微珠[J]. 实验科学与技术 2014(03)

- [12].塑料微珠将被停用 或被生物降解类微珠取代[J]. 塑料科技 2014(10)

- [13].疏水性非微珠型建筑反射隔热涂料的性能及应用[J]. 新型建筑材料 2013(05)

- [14].废丝微珠生产工艺及其在公路交通领域的应用[J]. 玻璃纤维 2010(02)

- [15].羧基微珠表面化学与生物活化方法及表征[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2008(S2)

- [16].用塑料微珠膨化的玻纤产品[J]. 玻璃纤维 2008(01)

- [17].纽约州欲立法禁止化妆品添加塑料微珠成分[J]. 工程塑料应用 2014(03)

- [18].陶瓷微珠表面无钯活化化学镀镍工艺研究[J]. 新技术新工艺 2008(12)

- [19].壳聚糖微珠亲和层析介质的制备及其初步应用[J]. 中国生物制品学杂志 2008(06)

- [20].新型高分子中空微珠的制备及现场应用[J]. 钻井液与完井液 2017(02)

- [21].陶瓷微珠在轻质高强保温砂浆中的应用研究[J]. 混凝土与水泥制品 2017(04)

- [22].化妆品及个人护理用品中塑料微珠的环境行为及生态毒性研究进展[J]. 环境与健康杂志 2016(12)

- [23].个人护理品和化妆品中塑料微珠的危害与法规要求[J]. 日用化学品科学 2015(10)

- [24].陶瓷微珠填充改性聚丙烯的研究[J]. 武汉工程大学学报 2011(05)

- [25].微珠析相微萃取-石墨炉原子吸收法测定岩石样品中痕量铬[J]. 光谱学与光谱分析 2008(06)

- [26].新西兰发布禁止销售和生产含塑料微珠产品法令[J]. 中国洗涤用品工业 2018(01)

- [27].化妆品中塑料微珠的国内外监管动态[J]. 日用化学品科学 2018(12)

- [28].水泥-微珠二元胶材体系的水化特征及性能研究[J]. 新型建筑材料 2018(11)

- [29].疏水性非微珠型建筑反射隔热涂料性能研究[J]. 中国建筑防水 2014(03)

- [30].加拿大禁止化妆品使用塑料微珠[J]. 日用化学品科学 2015(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6801f45829b6a9ebadc49199.html