# 信息物理系统中WSN的拓扑控制和MAC协议研究

### 论文摘要

信息物理系统是计算,网络和物理世界的统一体。而无线传感器网络是信息物理系统重要的组成部分。在信息物理系统中如何能够减少不必要的能量消耗,保证较小的传输延时,提高网络的整体性能,是目前所面临的首要挑战。网络的拓扑控制和MAC协议对传感器节点的能量消耗和延时会产生重大影响。本文以降低能量消耗,减少传输延时,优化网络性能为目标对无线传感器网络拓扑控制和MAC协议两方面关键技术进行研究。为了提高网络拓扑控制算法的能量效率和拓扑的健壮性。提出了一种基于几何图形切割的能量平衡拓扑控制算法。该算法首先进行功率控制,提出任意相邻两邻居节点之间的夹角都需小于等于2π／3作为保证网络连通性的约束条件,节点在保证上述约束条件的前提下,使用较低发送功率发送数据,简化网络的拓扑连接；其次,根据传感器节点能耗与传输距离的平方成正比的特性和三角形的平面几何特点,通过绘制辅助线将节点分布区域切割成三个部分,不同的区域采用不同的方法建立拓扑,对较近区域直接进行连接,对较远区域采用多跳方式进行连接,形成优化的拓扑连接；最后根据邻居节点剩余能量和发送数据的功率建立适应度函数,并通过适应度函数选择不同的邻居节点进行数据传输,使各个节点分担能量的消耗,优化能量效率。为了减少信息物理系统中数据传输的延时,增强协议适应动态变化环境的能力,提出了一种基于并行机制的多跳信道预约MAC协议。在节点周期性休眠的基础上提出多跳信道预约机制,节点利用预约帧进行信道的预约,并根据预约信息进行数据的传输；利用并行机制,使预约信息和数据的传输同时进行。在一定程度上降低了信息物理系统中节点的能量消耗,减少了多跳传输中的延时。最后,利用OPNET网络仿真工具建立无线传感器网络模型,对节点能量的消耗、数据传输延时、协议对传输数据量变化的适应性等方面进行仿真,验证所提出的拓扑控制算法和MAC协议的有效性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 研究内容

- 1.4 论文组织结构

- 第二章 信息物理系统拓扑控制和MAC协议分析

- 2.1 信息物理系统体系结构和耗能分析

- 2.1.1 信息物理系统体系结构

- 2.1.2 网络耗能特点分析

- 2.2 WSN中的拓扑控制研究

- 2.2.1 WSN拓扑控制算法的研究

- 2.2.2 典型的拓扑控制算法分析

- 2.2.3 拓扑控制存在的问题

- 2.3 WSN中MAC协议的研究

- 2.3.1 WSN中MAC协议的研究

- 2.3.2 MAC层协议影响网络性能的因素

- 2.3.3 MAC协议存在的问题

- 2.4 解决方案的设计思想

- 2.5 本章小结

- 第三章 基于几何图形切割的能量平衡拓扑控制算法

- 3.1 拓扑控制算法问题描述

- 3.1.1 网络能量消耗分析

- 3.1.2 问题描述

- 3.2 基于几何图形切割的能量平衡拓扑控制算法实现

- 3.2.1 节点功率控制

- 3.2.2 几何图形切割

- 3.2.3 节点能量平衡

- 3.2.4 GETC算法总结

- 3.3 GETC对网络动态变化的适应

- 3.4 仿真比较

- 3.4.1 拓扑结构仿真

- 3.4.2 OPNET网络仿真软件的介绍

- 3.4.3 能量消耗仿真实现

- 3.4.4 仿真结果比较

- 3.5 本章小结

- 第四章 基于并行机制的多跳信道预约MAC协议

- 4.1 MAC层协议问题描述

- 4.1.1 MAC层协议研究基础

- 4.1.2 PCR-MAC协议方案描述

- 4.2 PCR-MAC协议实现

- 4.2.1 PCR-MAC协议实现

- 4.2.2 信道预约帧

- 4.2.3 信道预约中的并行机制

- 4.2.4 无固定预约周期

- 4.2.5 预约时间表

- 4.3 PCR-MAC协议性能分析

- 4.3.1 数据传输延时分析

- 4.3.2 数据传输能量消耗分析

- 4.3.3 引入预约机制存在的问题和解决方法

- 4.3.4 协议时间复杂性

- 4.4 仿真比较

- 4.4.1 仿真的实现

- 4.4.2 仿真结果比较

- 4.5 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 参考文献

- 附录1 图索引

- 附录2 表索引

- 致谢

- 攻读学位期间主要的论文情况和科研情况

### 相关论文文献

- [1].无线自组网MAC层及相关技术探究[J]. 科技经济导刊 2020(15)

- [2].浅析MAC与情势变更的异同[J]. 法制与经济 2016(10)

- [3].无线局域网MAC接入性能研究[J]. 网络安全技术与应用 2015(03)

- [4].一种分布式的基于预留的多信道MAC协议[J]. 计算机技术与发展 2020(01)

- [5].基于MAC层协议的自适应退避算法[J]. 吉林大学学报(理学版) 2020(02)

- [6].一种免触发的多用户全双工MAC协议研究[J]. 计算机仿真 2020(10)

- [7].无线传感网混合类MAC协议研究综述[J]. 电讯技术 2016(12)

- [8].MAC重油催化裂化催化剂的工业应用[J]. 石油化工应用 2017(07)

- [9].咪达唑仑对乳腺癌改良根治术患者七氟醚MAC值的影响[J]. 麻醉安全与质控 2017(04)

- [10].地佐辛对老年患者七氟醚吸入诱导MAC的影响[J]. 现代临床医学 2017(05)

- [11].一种车载网络的簇间碰撞避免MAC协议[J]. 中国新通信 2016(04)

- [12].万兆以太网MAC的流量控制电路设计与实现[J]. 微型机与应用 2016(13)

- [13].MAC方案预处理自体骨髓移植治疗急性早幼粒细胞白血病临床研究[J]. 湘南学院学报(医学版) 2013(02)

- [14].一种密度预测与服务分级的MAC退避算法[J]. 电子技术应用 2013(10)

- [15].七氟醚MAC影响因素研究进展[J]. 四川生理科学杂志 2013(04)

- [16].基于MAC地址的软件动态口令实现方案[J]. 计算机系统应用 2014(08)

- [17].VLAN及在千兆以太网MAC中的实现[J]. 无线电工程 2013(01)

- [18].基于FPGA的MAC层地址表设计与仿真[J]. 计算机工程与设计 2013(01)

- [19].电力线通信MAC层综述[J]. 电力信息化 2013(03)

- [20].无线网络中基于信道速率的MAC性能优化研究[J]. 电子技术与软件工程 2013(15)

- [21].紫外光通信网络中MAC层功率控制研究[J]. 光通信研究 2013(06)

- [22].5E-MACⅢ红外快速煤质分析仪恒温时间的探讨[J]. 泸天化科技 2010(01)

- [23].无线自组织网络的MAC协议攻击分析[J]. 武汉大学学报(理学版) 2010(02)

- [24].移动自组网MAC协议的误码性能分析[J]. 通信技术 2010(05)

- [25].卫星通信MAC协议的发展研究[J]. 中国科技信息 2010(17)

- [26].无线网状网中MAC协议的研究[J]. 电脑知识与技术 2009(05)

- [27].基于无线自组网的MAC协议模拟分析[J]. 桂林航天工业高等专科学校学报 2009(01)

- [28].无线自组网MAC层面临新问题的研究与展望[J]. 电脑编程技巧与维护 2009(16)

- [29].高效节能的无线传感器网络MAC协议[J]. 广东通信技术 2008(01)

- [30].MAC方案治疗复发、难治性多发性骨髓瘤的疗效观察[J]. 职业与健康 2008(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6814c20d3a091cf46be19be4.html