# NiO基半导体光电薄膜的制备及性能研究

论文题目: NiO基半导体光电薄膜的制备及性能研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 材料物理与化学

作者: 何作鹏

导师: 季振国

关键词: 镍基氧化物薄膜,能带调节,电致变色,太阳盲区,紫外探测,溶胶凝胶

文献来源: 浙江大学

发表年度: 2005

论文摘要: 氧化镍是具有典型3d电子结构的氧化物,是一种P型氧化物半导体材料,Ni0被广泛应用于透明导电膜,电致变色器,气体敏感等领域。本文综合论述了NiO、MgxNi1-xO、CuxNi1-xO的制备方法以及最新相关研究的最新进展和应用前景。研究了热处理温度对NiO薄膜的结晶状态、光学性质的影响;结果表明,NiO薄膜的在一定温度下,呈现择优取向生长趋势,晶粒尺寸随着热处理温度的升高而增大;但热处理温度过高,NiO薄膜与衬底发生反应生成Ni2SiO4,反而导致晶粒尺寸减小;与此同时,NiO薄膜的光学禁带宽度随着晶粒尺寸的增大而变小。为了调节NiO薄膜的禁带宽度,使之适应不同应用的需要,我们尝试通过掺杂调节NiO薄膜的禁带宽度。通过在NiO中掺Mg形成了MgxNi1-xO固溶体,成功实现了NiO禁带宽度向高端移动。实验结果表明,当Mg含量在0. 2-0. 3之间时,MgxNi1-xO薄膜的禁带宽度处于240-280nm,正好处于目盲光谱范围。光谱响应测试表明,Mg0. 3Ni0. 7O对太阳光不敏感,而对254nm的紫外光具有很好的响应特性,电阻变化高达40%。以上结果说明MgxNi1-x是一种具有潜在应用前景的太阳盲区紫外探测器用材料。另一方面,我们通过在NiO中掺Cu,形成了CuxNi1-xO,成功使得NiO的禁带宽度向低端移动。实验结果表面,当Cu含量的在0-0. 2时,CuxNi1-xO薄膜的光谱响应范围从紫外光谱阶段向可见波段移动,同时,薄膜仍保持良好的电致变色性能。电致变色性能测试结果显示,Cu0. 2Ni0. 8O薄膜具有最好的电致变色特性,且薄膜的着色深度随Cu的含量增加而变大。 因此CuxNi1-xO是一种具有应用前景的禁带宽度可调的电致变色材料。利用在NiO中掺入Mg和Cu,可以在3. OeV-5. 0cV范围内调节NiO基薄膜的禁带宽度,有望在宽禁带异质结、量子阱器件等方面得到应用。

论文目录:

第一章 文献综述

1． 1． 引言

1． 2． NiO的性质

1． 2． 1． NiO晶体结构

1． 2． 2． NiO薄膜的光电性质

1． 2． 3． NiO薄膜的气敏性质

1． 2． 4． NiO薄膜的电致变色性能

1． 2． 4． 1 NiO薄膜材料的电致变色机理

1． 2． 4． 2 NiO电致变色的理论解释

1． 2． 4． 3 常见的电致变色材料

1． 2． 4． 4 电致变色器件的研究现状及其应用

1． 2． 4． 5 电致变色器件的应用及其发展前景

1． 1． 5． NiO变色薄膜的研究进展

1． 3． NiO薄膜制备技术简介

1． 3． 1 磁控溅射(Magnetron Sputtering)

1． 3． 2 喷雾热解(Spray Pyrolysis)

1． 3． 3 化学气相沉积(CVD)

1． 3． 4 分子束外延(MBE)技术

1． 3． 5 原子层外延生长法(ALE)

1． 3． 6 脉冲激光沉积(PLD)

1． 3． 7 溶胶凝胶(Sol-gel)

第二章 溶胶凝胶成膜原理与工艺

2． 1 溶胶凝胶制备薄膜的原理

2． 2 溶胶凝胶制备NiO及合金薄膜的工艺

2． 2．1 溶胶的制备

2． 2． 2 溶胶凝胶制备薄膜的方法

2． 2． 3 薄膜的热处理

2． 3 溶胶性质和工艺参数对薄膜的影响

2． 3． 1 溶胶性质对薄膜的影响

2． 3． 2 提拉速度对薄膜厚度的影响

2． 3． 3 热处理温度对薄膜性能的影响

2． 4 本章小节

第三章溶胶一凝胶提拉法制备氧化镍薄膜及性能表征

3． 1 引言

3． 2 实验过程

3． 2． 1． 实验设备

3． 2． 2． 实验原料

3． 2． 3． 实验主要步骤

3． 3 薄膜的性能测试

3． 3． 1 XRD测试

3． 3． 1． 1． XRD测试原理

3． 3． 1． 2． 热处理温度对NiO结晶性能的影响

3． 3． 2 UV-Vis测试

3． 3． 2． 1． UV-Vis测试原理

3． 3． 2． 2． 处理温度对NiO吸收谱的影响

3． 3． 2． 3． 晶粒大小与薄膜禁带宽度的关系

3． 4 本章小节

第四章 MgxNi1-xO合金薄膜日盲紫外探测器的制备与性能表征

4． 1 引言

4． 2 紫外探测器的原理

4． 3 常见的日盲紫外探测器

4． 4 实验过程

4． 4． 1． 实验设备

4． 4． 2． 实验原料

4． 4． 3． 实验主要步骤

4． 5 MgxNi1-xO合金薄膜的性能测试

4． 5． 1 MgO晶体结构

4． 5． 2 薄膜的成分分析

4． 5． 2． 1 XPS(X-ray photon spectrum)测试

4． 5． 2． 1． 1． XPS测试原理

4． 5． 2． 1． 2． XPS的元素的定性与定量分析

4． 5． 2． 1． 3． Mg03Ni07O薄膜的XPS测试结果

4． 5． 2． 2 XRD测试

4． 5． 2． 1． 1 热处理温度对MgxNi1-xO薄膜晶体结构的影响

4． 5． 2． 1． 2 不同Mg含量对薄膜结晶性能的影响

4． 5． 2． 3 UV-Vis测试

4． 5． 2． 3． 1 Mg含量对薄膜光学性能的影响

4． 5． 2． 3． 2 热处理温度对薄膜光学性质的影响

4． 5． 2． 3． 3 Mg含量对薄膜禁带宽度的影响

4． 5． 2． 4 光电响应特性测试

4． 5． 2． 4． 1． 原位器件的制备

4． 5． 2． 4． 2． 薄膜的光谱特性

4． 6 本章小节

第五章 CuxNi1-xO合金薄膜制备与性能表征

5． 1 引言

5． 2 实验过程

5． 2． 1 溶胶制备

5． 2． 2 衬底清洗

5． 2． 3 薄膜制备过程

5． 3 薄膜的性能测试

5． 3． 1 Cu含量的对薄膜的结晶性能的影响

5． 3． 2 Cu含量的对薄膜UV-Vis谱的影响

5． 3． 3 电致变色性能测试

5． 3． 3． 1 实验过程与设备

5． 3． 3． 2 Cu含量对薄膜电致变色性能的影响

5． 3． 3． 3 Cu0． 2Ni0． 8O薄膜的响应谱

5． 4 本章小节

第六章 结论

参考文献

攻读硕士期间公开发表和已录用的学术论文

致谢

发布时间: 2005-04-29

参考文献

- [1].NiO薄膜的制备及其掺杂技术研究[D]. 汤海鹰.长春理工大学2013

- [2].NiO薄膜的制备及其光学特性的研究[D]. 刘楠.长春理工大学2012

- [3].磁控溅射制备NiO薄膜光电特性研究[D]. 马海寒.长春理工大学2011

- [4].NiO纳米晶制备及其掺杂和应用[D]. 胡梦迪.浙江大学2018

- [5].氧化钨电致变色薄膜的研究[D]. 袁想洋.浙江大学2007

- [6].钛化物节能薄膜的制备及其光电性能研究[D]. 吴玲.浙江大学2012

- [7].基于有机发光二极管的薄膜封装技术研究[D]. 阮崇鹏.华南理工大学2017

- [8].镁锌氧薄膜及其器件的制备与性质研究[D]. 江秋怡.山东大学2014

- [9].TiO2薄膜的制备及其性能研究[D]. 张粲.大连交通大学2009

- [10].金薄膜加热互连线的失效机理与试验分析研究[D]. 黄飞.湖北工业大学2016

相关论文

- [1].氧化锌薄膜的热蒸发制备及其发光性质[D]. 冯永英.哈尔滨工业大学2006

- [2].氧化镍的制备、掺杂改性及其电容性能研究[D]. 韩丹丹.哈尔滨工程大学2007

- [3].氧化镍薄膜制备与电致变色性能的研究[D]. 闫鑫.兰州大学2007

- [4].反应性射频溅射制备电致变色NiO_x薄膜的研究[D]. 郑文明.兰州大学2007

- [5].Sol-gel法氧化镍薄膜的制备和性能的研究[D]. 魏红莉.武汉理工大学2007

- [6].P型透明导电二氧化锡薄膜的制备及性能研究[D]. 何振杰.浙江大学2004

- [7].直流磁控溅射制备ZnO光电薄膜的研究[D]. 贾小龙.华中科技大学2004

- [8].氧化镍功能材料的电沉积制备工艺及性能研究[D]. 卢莹.郑州大学2005

- [9].酞菁类光电薄膜改性研究[D]. 王龙成.浙江大学2002

- [10].电子束蒸发氧化钨、氧化镍薄膜的制备与电致变色智能窗的研究[D]. 饶峰.浙江大学2004

本文来源: https://www.lw50.cn/article/684ae0e0463f149e9db3ec73.html