# 瞬时杀菌技术在啤酒工厂中的应用

### 论文摘要

节能降耗是目前国内外企业的发展趋势,对于高投入、高消耗、低产出的啤酒业来说节能降耗对企业的发展至关重要。包装车间工艺设备复杂、能源消耗大、占地面积大,在工厂中举足轻重。而高温瞬时杀菌技术,作为一种新的灭菌技术,相比于原先的巴氏灭菌技术在节能降耗方面具有非常明显的优势。年产10万千升啤酒厂每年可以节省蒸汽耗量4.98万t,水5.7万t,玻璃瓶87-175万只,酒损降低500-1000 t。高温瞬时杀菌啤酒的常规指标都能满足要求,有机酸的含量要略低于巴氏灭菌啤酒。高温瞬时杀菌啤酒中,好氧菌、野生酵母和厌氧菌的污染均要好于传统的巴氏灭菌,通过高温瞬时杀菌啤酒的货架期都要大于普通巴氏灭菌的啤酒。高温瞬时杀菌啤酒较普通巴氏灭菌啤酒保留了更多的风味物质,口感更好。本文研究讨论了瞬时杀菌技术在工厂应用中的有关关键问题:包括啤酒PU值的确定、二次污染的防治、生产的安全性和灵活性三个方面。确定了湖南英博长沙工厂高温瞬时杀菌温度为72℃,维持时间30 s,PU值为26.7;并从板式换热器、缓冲罐及管路和包装车间环境讨论了二次污染的防治,并对瞬时杀菌机组CIP系统进行了设计;本文还对如何提高瞬时杀菌生产的安全性和灵活性进行了讨论,使其能更好的在工厂中推广应用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 啤酒的灭菌

- 1.2.1 高温瞬时杀菌与巴氏杀菌的比较

- 1.2.2 高温瞬时杀菌的机理

- 1.2.3 高温瞬时杀菌关健技术

- 1.2.4 高温瞬时杀菌关健设备

- 1.2.5 生产中应注意的问题

- 1.3 国内外研究进展

- 1.4 立题依据及意义

- 1.5 课题主要研究内容

- 第二章 瞬时杀菌技术中的节能降耗

- 2.1 引言

- 2.2 包装车间节能降耗方案

- 2.3 巴氏杀菌和瞬时杀菌蒸汽耗量比较

- 2.3.1 巴氏杀菌蒸汽耗量计算

- 2.3.2 瞬时杀菌蒸汽耗量计算

- 2.4 巴氏杀菌和瞬时杀菌耗冷量计算

- 2.5 巴氏杀菌与瞬时杀菌水耗计算

- 2.5.1 巴氏杀菌水耗计算

- 2.5.2 瞬时杀菌水耗计算

- 2.6 巴氏杀菌玻璃瓶损耗

- 2.7 本章小结

- 第三章 高温瞬时杀菌对啤酒质量的影响

- 3.1 引言

- 3.2 实验材料与方法

- 3.2.1 实验材料

- 3.2.2 主要培养基

- 3.2.3 主要试剂

- 3.2.4 主要仪器设备

- 3.2.5 检测方法

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 高温瞬时杀菌啤酒常规指标的分析

- 3.3.2 高温瞬时杀菌啤酒中有机酸的分析

- 3.3.3 高温瞬时杀菌啤酒中醇、酯及脂肪酸的分析

- 3.3.4 高温瞬时杀菌啤酒的生物稳定性

- 3.3.5 高温瞬时杀菌啤酒货架期的分析

- 3.3.6 高温瞬时杀菌啤酒的风味品评

- 3.4 本章小结

- 第四章 瞬时杀菌技术在工厂中的应用

- 4.1 引言

- 4.2 啤酒瞬时杀菌PU值的确定

- 4.2.1 影响瞬时杀菌PU值的因素

- 4.3 二次污染的防治

- 4.3.1 啤酒冷却和输送过程二次污染的防治

- 4.3.2 灌装车间二次污染的防治

- 4.4 生产安全性和灵活性

- 4.4.1 安全性

- 4.4.2 灵活性

- 4.5 本章小结

- 主要结论与展望

- 主要结论

- 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].瞬时杀菌技术在精酿啤酒中的应用分析[J]. 现代食品 2020(02)

- [2].蜡样芽孢杆菌及其芽孢的杀菌技术和动力学研究进展[J]. 食品工业科技 2017(04)

- [3].臭氧杀菌技术在制粉工艺中的应用展望[J]. 粮食与食品工业 2020(02)

- [4].新型杀菌技术在食品中的应用研究进展[J]. 现代食品 2018(03)

- [5].橙汁杀菌技术研究进展[J]. 南方农业 2018(28)

- [6].杀菌技术对乳制品生产的影响[J]. 食品安全导刊 2016(33)

- [7].食品工业中新型杀菌技术研究进展[J]. 食品工业科技 2015(16)

- [8].脉冲磁场杀菌技术研究进展[J]. 江西科学 2014(01)

- [9].新型鲜切果蔬杀菌技术研究进展[J]. 农产品加工(学刊) 2011(10)

- [10].超声波杀菌技术在牛乳加工中的应用[J]. 现代畜牧科技 2017(08)

- [11].高压二氧化碳杀菌技术及在鲜肉中应用研究进展[J]. 食品工业科技 2009(03)

- [12].新型污水杀菌技术研究[J]. 油气田地面工程 2008(09)

- [13].瓶胚干法杀菌技术在饮用天然矿泉水生产中的应用[J]. 食品安全导刊 2020(13)

- [14].新型杀菌技术在食品加工中的运用[J]. 食品安全导刊 2018(36)

- [15].渤海油田杀菌技术应用[J]. 精细石油化工进展 2014(06)

- [16].超声波紫外线协同杀菌技术在饮用天然水除菌中的应用研究[J]. 食品工业科技 2015(15)

- [17].喇嘛甸油田污水杀菌技术[J]. 油气田地面工程 2013(05)

- [18].紫外杀菌技术的研究现状[J]. 石化技术 2011(04)

- [19].食品加工新型杀菌技术研究进展[J]. 饮食科学 2018(08)

- [20].油田注水杀菌技术的优化[J]. 油气田地面工程 2011(12)

- [21].高压脉冲电场杀菌技术在橙汁中的应用[J]. 饮料工业 2010(07)

- [22].食品加工杀菌技术研究综述[J]. 食品安全导刊 2020(27)

- [23].光敏杀菌技术及其在食品中的研究与应用[J]. 保鲜与加工 2018(06)

- [24].杀菌技术及其应用[J]. 食品安全导刊 2019(21)

- [25].阶段式杀菌技术在软包装道口烧鸡生产中的应用[J]. 黑龙江畜牧兽医 2015(20)

- [26].高压脉冲电场杀菌技术在肉品加工中的应用进展[J]. 核农学报 2014(01)

- [27].电化学杀菌技术在水处理中的研究进展[J]. 绿色科技 2014(01)

- [28].简析鲜乳的杀菌技术[J]. 黑龙江科技信息 2012(06)

- [29].调理食品杀菌技术研究进展[J]. 食品与生物技术学报 2012(08)

- [30].真空-蒸汽-真空食品表面杀菌技术[J]. 食品工业科技 2011(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6860bba39f86a9d44ee62e71.html