# 网络控制在铜板自动包装线中的应用研究

### 论文摘要

网络控制系统是一种全分布式、网络化的实时反馈控制系统,它综合了工业网络、通信和自动控制等多方面技术。网络控制系统充分体现了控制系统网络化、集成化、分布化及节点智能化的发展趋势。它以其国际化、开放式,高灵活性、高可靠性等优势,在过程自动化、制造自动化、楼宇自动化等领域内得到广泛的应用。在网络控制系统中,PROFIBUS是应用最广泛的现场总线之一。本文利用了Petri网结构模型分析了PROFIBUS的实时性和可靠性,并利用MATLAB和TRUETIME工具对网络控制系统仿真与建模,详细分析了丢包率、网络时延和网络负载对系统性能的影响。本文以PROFIBUS现场总线为基础,结合西门子PLC,构建铜板自动包装生产线的控制网络,开发了基于PROFIBUS,总线的铜板自动包装生产线控制系统。文章从铜板自动包装线的工艺流程及要求,PROFIBUS,总线在包装线中的应用,可编程逻辑控制器(PLC)对现场检测元件和执行机构的控制,控制网络的构成设计了控制系统的方案,并针对该系统的网络组态、硬件组成及监控界面进行了详细论述。该控制系统软硬件设计均符合规范,能够满足企业生产要求,运行稳定可靠、容易操作,有效提高了企业的生产效率。该设计思路可以推广到其它板材包装工业,具有一定的参考价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题来源

- 1.2 课题研究背景及意义

- 1.3 国内外发展现状

- 1.4 研究内容

- 第2章 网络控制系统概述

- 2.1 网络控制的发展过程

- 2.2 网络控制系统中的基本问题

- 2.3 PROFIBUS-DP的Petri网的建模与性能分析

- 2.3.1 Petri网简介

- 2.3.2 Petri网的基本概念

- 2.3.3 随机Petri网（SPN）

- 2.3.4 PROFIBUS-DP数据链路层的分析

- 2.3.5 主-从方式的介质存取控制的Petri网建模与性能分析

- 2.4 本章小结

- 第3章 PROFIBUS网络控制系统仿真建模与性能分析

- 3.1 基于MATLAB对网络控制系统的建模及仿真研究

- 3.1.1 最大时延的确定性分析

- 3.1.2 网络控制系统建模与分析

- 3.1.3 PROFIBUS网络控制系统建模

- 3.2 基于TrueTime对网络控制系统的仿真研究

- 3.2.1 TrueTime仿真环境

- 3.2.2 仿真模型的建立

- 3.2.3 数据丢包对网络控制系统性能的影响

- 3.2.4 网络时延对控制系统性能的影响

- 3.2.5 网络负载对控制系统性能的影响

- 3.3 本章小结

- 第4章 铜板自动包装网络控制系统设计

- 4.1 铜板自动包装生产线概述

- 4.1.1 生产工艺

- 4.1.2 工艺介绍

- 4.1.3 主要技术参数

- 4.2 系统总体方案设计

- 4.2.1 PROFIBUS总线方案选择

- 4.2.2 PROFIBUS-DP数据通信

- 4.2.3 PLC控制系统硬件部分

- 4.2.4 软件设计方法

- 4.2.5 S7300PLC的通讯

- 4.2.6 电子称的选择

- 4.2.7 生产线操作台的设计

- 4.3 系统实时性能分析

- 4.3.1 PROFIBUS总线测控周期的计算

- 4.3.2 主站PC与智能从站通信响应时间的计算

- 4.3.3 提高系统实时性能的方法

- 4.4 本章小结

- 第5章 上位机监控系统的设计

- 5.1 上位机监控系统的功能

- 5.2 上位机监控系统开发平台Wincc

- 5.2.1 Wincc简介

- 5.2.2 工业组态软件设计的原则

- 5.3 监控系统的设计

- 5.3.1 通讯连接的设计

- 5.3.2 数据的管理设计

- 5.3.3 人机界面的设计

- 5.4 网络组态

- 5.4.1 网络组态的工具

- 5.4.2 GSD文件

- 5.4.3 系统组态

- 5.5 本章小结

- 结论

- 参考文献（References）

- 致谢

- 附录A 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 附录B 部分程序流程图

- B1.1 配重子程序流程图

- B1.2 精称系统结构流程图

- B1.3 电子称通信流程图

- B1.4 喷码贴标数据发送流程图

- 附录C 配重子程序部分程序图

### 相关论文文献

- [1].具有通信约束的网络控制系统鲁棒H_∞控制[J]. 兰州理工大学学报 2016(06)

- [2].延时依赖网络控制系统稳定控制器分析[J]. 齐齐哈尔大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [3].网络控制系统的概述和研究趋势[J]. 哈尔滨师范大学自然科学学报 2016(05)

- [4].多速率无时延网络控制系统的鲁棒状态反馈控制[J]. 苏州科技大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [5].存在数据丢包的无线网络控制系统的滤波器设计[J]. 安徽工程大学学报 2017(01)

- [6].论计算机和网络控制系统的工作原理及其发展趋势[J]. 中国战略新兴产业 2017(20)

- [7].成都地铁4号线列车网络控制系统[J]. 科技创新与应用 2017(23)

- [8].分析网络控制系统的发展[J]. 科技展望 2016(05)

- [9].网络控制系统综述[J]. 工业控制计算机 2016(08)

- [10].国产化列车网络控制系统在单轨车上的应用[J]. 铁道车辆 2016(10)

- [11].网络控制系统的研究综述[J]. 机电一体化 2010(09)

- [12].网络控制系统的最新研究探讨[J]. 信息系统工程 2015(07)

- [13].基于变采样周期的网络控制系统协同设计综述[J]. 工业仪表与自动化装置 2015(04)

- [14].基于自适应模糊神经网络控制器的网络控制系统[J]. 计算机工程与应用 2015(18)

- [15].具有网络丢包和时延的网络控制系统的设计及实现研究[J]. 魅力中国 2017(05)

- [16].基于无线网络控制系统的无线网络协议比较和分析[J]. 现代计算机(专业版) 2013(35)

- [17].网络控制系统的数据丢包问题研究[J]. 信息技术与信息化 2019(11)

- [18].多包丢失的无线网络控制系统的滤波器设计[J]. 四川理工学院学报(自然科学版) 2016(06)

- [19].时变有界变采样网络控制系统的保性能控制[J]. 沈阳化工大学学报 2016(04)

- [20].基于异步采样的多回路网络控制系统的建模与控制[J]. 计算机测量与控制 2017(04)

- [21].基于模糊机制的ZigBee无线网络控制系统的优化[J]. 电脑知识与技术 2016(22)

- [22].无线网络控制系统联合仿真平台研究[J]. 医疗卫生装备 2014(11)

- [23].多故障网络控制系统模态依赖下的H_∞控制[J]. 计算机工程与应用 2014(24)

- [24].面向物联网的网络控制系统研究简述[J]. 自动化与仪器仪表 2015(01)

- [25].术语规范是“高铁出海”的重要基础——以列车网络控制系统为例[J]. 中国科技术语 2015(03)

- [26].基于观测器的列车网络控制[J]. 铁道科学与工程学报 2015(05)

- [27].轨道车辆网络控制系统的研究现状与发展趋势[J]. 科技与企业 2014(08)

- [28].基于时延的网络控制系统稳定性分析[J]. 信息安全与技术 2014(08)

- [29].直流伺服电机网络控制系统时延特性的仿真研究[J]. 自动化应用 2014(08)

- [30].网络控制系统中同步误差理论分析[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2014(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/686957604f756375ce059a21.html