# 阳离子分散松香胶的制备及其应用

### 论文摘要

本论文是围绕性能稳定的阳离子分散松香胶的制备进行研究的。首先是利用三乙胺、环氧氯丙烷、松香在以乙醇为介质中合成阳离子松香型乳化剂。其最佳工艺条件为松香、三乙胺、环氧氯丙烷的摩尔比为1：1：1，用乙醇将松香完全溶解后加入三乙胺，室温反应0.5h后，在0.5h内滴加完环氧氯丙烷后升温，并保持温度为90℃，反应时间为3h，转速225r/min。该乳化剂对松香有较好的乳化能力，并且与其他的阳离子和非离子表面活性剂有很好的相容性。用12.5%自制阳离子松香型乳化剂与3%的阳离子表面活性剂1631和2%非离子表面活性剂复配，利用常压逆转法就可制备性能稳定的阳离子分散松香胶乳液。其最佳乳化工艺为：乳化温度为130~140℃，转相温度为90℃~95℃，乳化过程转速400~500r / min，转相时转速3500r /min以上。该施胶剂具有较好的施胶效果，用于MOW脱墨浆和全漂阔叶木浆时，采用逆向施胶、90℃干燥湿纸页、施胶剂加入量1.0%、硫酸铝加入量1.5%、pH值6.0时，施胶度分别达到108s、62.9s。该乳化剂对C5、C9石油树脂也有较好的乳化能力，当用10%~20%的C9石油树脂或40%~60%的C5石油树脂取代部分松香时，用12.5%阳离子松香型乳化剂与5%的阳离子和非离子表面活性剂复配，采用常压逆转法能制得性能稳定的施胶剂，其最佳乳化工艺为：乳化温度为140~150℃，转相温度为90℃~95℃，乳化过程转速400~500r / min，转相时转速3500r /min以上。制得施胶剂都有很好的的稳定性，常温放置6个月不分层。但是加C9石油树脂的相对未加石油树脂的胶施胶效果有少量下降，而加C5石油树脂相对未加石油树脂施胶效果有所提高。除此之外添加了石油树脂的施胶剂，提高了施胶的pH，当pH不高于7时都有不错的施胶效果，可以实现中性施胶。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 松香胶

- 1.2.1 松香化学简介

- 1.2.2 松香施胶剂发展

- 1.3 阳离子分散松香胶的制备方法

- 1.3.1 高压均质法

- 1.3.2 阴离子转型法

- 1.3.3 阳离子表面活性剂逆转法

- 1.3.4 自身阳离子乳化法

- 1.4 影响阳离子分散松香胶制备的因素

- 1.4.1 乳化剂种类

- 1.4.2 乳化剂的用量

- 1.4.3 乳化温度

- 1.4.4 搅拌速度

- 1.4.5 加料速度

- 1.4.6 转相温度

- 1.4.7 去离子水

- 1.5 石油树脂概述

- 1.6 阳离子分散松香胶的研究现状

- 1.7 研究目的、意义及主要内容

- 第二章 阳离子松香型乳化剂的制备

- 2.1 实验

- 2.1.1 实验原料

- 2.1.2 实验方法

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 反应温度对阳离子松香型乳化剂合成的影响

- 2.2.2 反应时间对阳离子松香型乳化剂合成的影响

- 2.2.3 转速对阳离子松香型乳化剂合成的影响

- 2.2.4 反应物配比对阳离子松香型乳化剂合成的影响

- 2.2.5 溶剂对阳离子松香型乳化剂合成的影响

- 2.2.6 阳离子松香乳化剂的FT - IR 分析

- 2.2.7 阳离子松香型乳化剂的zeta 电位分析

- 2.3 小结

- 第三章 阳离子分散松香胶的制备、表征及应用

- 3.1 实验

- 3.1.1 实验原料

- 3.1.2 实验方法

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 乳化剂种类对乳化结果的影响

- 3.2.2 乳化剂用量对乳化效果的影响

- 3.2.3 乳化工艺对乳化效果的影响

- 3.2.4 外观表征

- 3.2.5 阳离子分散松香胶的粒度表征

- 3.2.6 阳离子分散松香胶的电荷密度表征

- 3.2.7 纸页干燥温度对施胶效果的影响

- 3.2.8 施胶顺序对施胶效果的影响

- 3.2.9 施胶剂用量对施胶效果的影响

- 3.2.10 不同铝盐在对施胶效果的影响

- 3.2.11 硫酸铝用量对施胶效果的影响

- 3.2.12 pH 值对施胶效果的影响

- 3.2.13 施胶剂用量对纸页物理强度的影响

- 3.3 小结

- 第四章 松香—C9 石油树脂胶的制备及应用

- 4.1 实验

- 4.1.1 实验原料

- 4.1.2 实验方法

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 C9 石油树脂加入量对松香乳化、胶料稳定性及电位和粒径的影响

- 4.2.2 C9 石油树脂加入量对施胶效果的影响

- 4.2.3 施胶剂用量对施胶效果的影响

- 4.2.4 硫酸铝对施胶效果的影响

- 4.2.5 pH 值对施胶效果的影响

- 4.2.6 施胶剂用量对纸张物理强度的影响

- 4.3 小结

- 第五章 松香—C5 石油树脂胶的制备及应用

- 5.1 实验

- 5.1.1 实验原料

- 5.1.2 实验方法

- 5.2 结果与讨论

- 5.2.1 C5 石油树脂加入量对松香乳化、胶料稳定性及电位和粒径的影响

- 5.2.2 C5 石油树脂加入量对施胶效果的影响

- 5.2.3 施胶剂用量对施胶效果的影响

- 5.2.4 硫酸铝对施胶效果的影响

- 5.2.5 pH 值对施胶效果的影响

- 5.2.6 施胶剂用量对纸张物理强度的影响

- 5.3 小结

- 结论

- 论文结论

- 论文创新之处

- 需进一步研究之处

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的研究成果

- 致谢

- 附件

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/68833b4e11c2f784374d68f4.html