# TPS系统中图像分割关键技术研究

### 论文摘要

目前,放射治疗技术作为一种非介入式的治疗方法,已经成为一种非常重要的治疗恶性肿瘤的手段。为了实现精确的放射治疗,需要在进行放射治疗之前,根据病人的实际情况制定精确的放疗计划。随着图像处理技术的不断发展,医学图像处理技术在放射治疗计划制定中正在发挥越来越重要的作用。放射治疗计划系统（Treatment Planning System,TPS）就是利用电子计算机对放射治疗计划进行量化和优化,从而为放射治疗提供合理而安全的保障。图像处理技术是TPS系统的重要内容和关键技术之一,对肿瘤图像分割的精确程度直接影响到病变体三维重建的准确度,以及后续放射治疗计划设计的精确度,在TPS系统中具有非常重要的基础作用。为在肿瘤治疗上实现高精度、高剂量、高疗效和低损伤（三高一低）的现代放疗模式,准确勾画肿瘤的体积和肿瘤与周围正常组织之间的关系,对图像分割方法提出了很高的要求。临床上,病灶性质形态千差万别,而分割方法也多种多样,所以要根据病灶的图像特点以及分割算法的性质来选择合适的分割方案。现有医学图像分割技术大多着眼于整幅图像的识别与分类,将其直接应用于TPS系统进行图像分割不能很好的提高病灶区域或重要器官的分割精度。本文基于形态学方法、互信息及医学图像处理中的各种理论方法,结合临床实践的需求,对TPS系统中医学图像的分割关键技术进行了较为深入的研究和探讨。论文的主要工作如下:（1）论文首先研究了数学形态学的基本理论及其在图像滤波领域的应用,分析了各种形态学算子在滤波方面的优缺点。形态学的开、闭运算结合使用既能消噪又能达到平滑的目的,但是在噪声强度过大情况下,开-闭形态滤波方法滤波效果不理想。为进一步加强滤波效果,针对传统开-闭形态滤波器进行了改进,然后将其与改进中值滤波组合降噪。按照改进方法进行仿真实验,对叠加了不同噪声强度的医学图像进行滤波,结果表明改进后滤波方法效果令人满意。（2）在对互信息的基本理论及其在医学图像处理中的应用进行研究的基础上,提出了一种基于互信息的医学图像精细分割方法——HIST-MI,应用于TPS系统中对精度要求较高的部位进行分割。该方法将互信息作为最优阈值测度,模拟形态学流域算法,寻找阈值向量T,并根据T对图像进行二值变换,随着变换的进行,计算原图像与所分割得到的图像间互信息,直到找到互信息的最大值,此时所得图像即为最佳分割图像。互信息算法计算量相对较大,在利用互信息进行HIST-MI方法分割时,如果选取图像区域过大,分割速度会受到很大影响,需要对其分割速度进行改进。最大类间方差法计算量小,速度快,可满足实时要求,因此将HIST-MI方法与最大类间方差法结合来进行分割,兼顾分割速度与精度。按照改进方法进行仿真实验,并与其它方法的结果进行对比,仿真结果表明采用本文改进的分割方法,可以明显地提高分割精度,并兼顾分割速度。论文最后对全文进行了总结,并对下一步的研究工作进行了展望。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 符号说明

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究的目的和意义

- 1.2 放射治疗计划系统及其关键技术

- 1.3 图像分割主要方法

- 1.4 论文的主要工作以及章节安排

- 第二章 TPS系统中图像采集与预处理

- 2.1 TPS系统图像采集

- 2.1.1 胶片扫描方式

- 2.1.2 局域网互连传输

- 2.1.3 DICOM文件的分析和解读

- 2.1.3.1 DICOM文件的结构

- 2.1.3.2 DICOM文件的解析

- 2.2 医学图像的预处理

- 2.2.1 医学图像的滤波

- 2.2.2 医学图像的增强

- 2.2.3 医学图像的校正

- 第三章 数学形态学滤波及其改进

- 3.1 数学形态学的基本运算

- 3.1.1 二值形态学

- 3.1.2 灰值形态学

- 3.2 数学形态学滤波

- 3.2.1 开运算与闭运算

- 3.2.2 改进开-闭形态图像滤波

- 3.2.3 改进开-闭形态滤波与中值滤波组合降噪

- 3.2.3.1 中值滤波

- 3.2.3.2 改进中值滤波与开-闭形态滤波组合降噪

- 3.3 仿真实验

- 3.4 本章小结

- 第四章 基于互信息的医学图像精细分割

- 4.1 引言

- 4.2 互信息理论及其在图像处理领域的应用

- 4.2.1 互信息的定义及性质

- 4.2.2 互信息理论在图像处理领域的应用

- 4.3 基于互信息的医学图像分割新方法

- 4.3.1 HIST-MI阈值分割

- 4.3.2 HIST-MI方法与最大类间方差法结合进行分割

- 4.4 仿真实验

- 4.5 本章小结

- 第五章 TPS系统中的图像分割实例

- 5.1 图像采集

- 5.2 图像预处理

- 5.2.1 图像滤波

- 5.2.2 图像增强-直方图均衡化

- 5.3 图像分割

- 5.3.1 体廓分割

- 5.3.2 关键组织分割

- 5.3.3 病变组织分割

- 5.4 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 课题总结

- 6.2 研究展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].TPS在制芯生产中的实践[J]. 现代铸铁 2016(05)

- [2].6-TPS并联机构动力学分析[J]. 机械强度 2017(05)

- [3].一种3-TPS型并联机器人样机的制作[J]. 辽宁科技学院学报 2014(04)

- [4].用实例说话 例讲节气门位置传感器(TPS)检修[J]. 汽车维修与保养 2011(02)

- [5].基于TPS法简化模型测量物质导热系数[J]. 纳米技术与精密工程 2017(04)

- [6].浅谈涡街流量计的应用及在TPS系统上温压补偿[J]. 科技展望 2016(21)

- [7].TPS系统比值控制在工业生产中的应用[J]. 石油化工自动化 2011(04)

- [8].血清TPS检测对诊断乳腺癌术后血行转移的意义[J]. 临床合理用药杂志 2013(29)

- [9].TPS改性剂对透水性沥青混合料老化性能的影响[J]. 建材世界 2012(02)

- [10].组织多肽特异性抗原(TPS)临床研究进展[J]. 现代肿瘤医学 2010(03)

- [11].TPS检测对乳腺癌的诊断价值[J]. 现代肿瘤医学 2010(11)

- [12].掺TPS添加剂排水性沥青混合料的低温性能研究[J]. 新型建筑材料 2009(04)

- [13].利用先控技术在TPS系统中实现压缩机的防喘振控制[J]. 数字石油和化工 2008(11)

- [14].一种6-TPS并联机构位置正解的快速解法[J]. 机床与液压 2008(02)

- [15].3-TPS混联机床的运动控制算法的研究[J]. 制造技术与机床 2008(03)

- [16].信息化支撑下应用TPS改善常规医用耗材采购流程的探索[J]. 医疗卫生装备 2016(06)

- [17].2.4m跨声速风洞TPS测控系统设计与实现[J]. 实验流体力学 2008(04)

- [18].2.4m跨声速风洞TPS压力调节装置设计[J]. 机械设计 2013(10)

- [19].基于TPS插值的黄土丘陵区土壤容重空间分布研究[J]. 土壤通报 2012(05)

- [20].基于TPS变形的3D面皮层次点对应方法[J]. 计算机工程 2012(19)

- [21].肿瘤相关抗原CA125、TPS及铁蛋白联合检测对卵巢肿瘤的诊断价值研究[J]. 中外医疗 2010(29)

- [22].利用先控技术在TPS系统中实现压缩机的防喘振控制(一)[J]. 石油化工设计 2008(01)

- [23].基于多方法筛选指标的三级医院临床医师TPS体系构建研究[J]. 中国农村卫生事业管理 2010(06)

- [24].利用先控技术在TPS系统中实现压缩机的防喘振控制(二)[J]. 石油化工设计 2008(02)

- [25].基于ADAMS的3-TPS混联机床动态特性分析[J]. 机床与液压 2014(09)

- [26].坛紫菜6-磷酸海藻糖合成酶(TPS)家族基因的克隆及表达特征分析[J]. 水产学报 2015(04)

- [27].乳腺癌患者血清MMP-9和TPS的表达及意义[J]. 河北医药 2011(23)

- [28].多聚磷酸与TPS复合改性沥青及排水性沥青混合料耐久性试验研究[J]. 公路工程 2016(03)

- [29].实践能力与自我成长并重的《护理心理学》TPS教学模式构建与应用[J]. 临床护理杂志 2014(02)

- [30].具有抗氧化活性茶多糖TPS-Ⅱ的分离纯化及其性质研究[J]. 食品科学 2009(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6894b96698ddcaad6b4c28de.html