# 炭/陶复合材料制备及其电热性与抗氧化性研究

### 论文摘要

近年来,各种不同材料、不同工艺制备的新型电热材料相继面世,但因各自的局限性,使其应用受到制约。从目前国内外的研究发展动向以及市场需求看,安全可靠、高效低耗、适用温度范围广、制作工艺简单、使用寿命长且成本低廉的电热材料是未来发展的趋势。因此,我们选择了资源丰富,成本低廉且具有多方面优异性能的无机非金属材料为原材料,开展了炭/陶复合材料的研究工作。实验选取膨润土作为陶瓷基体,以不同含量的鳞片石墨、炭黑作为导电原料,碳化硅作为增强原料,经混合、模压成型和烧结工艺制备出炭/陶复合电热材料。本文系统研究了陶瓷原料的种类及粒径大小、成形压力、烧结温度以及不同填料等工艺条件对炭/陶复合材料的微观组成及力学性能影响。结果表明：选取平均粒径≤18μm的膨润土做陶瓷基体,添加适量的天然鳞片石墨、炭黑和碳化硅,经50MPa模压成形,1100℃隔氧烧结,可制备出结合良好的炭/陶复合电热材料；采用XRD和SEM对其物相组成和微观形貌经行分析观察表明,本研究制备的炭/陶复合电热材料中无新相产生,微观结构致密,组成稳定；力学性能测试表明炭/陶复合电热材料抗弯强度可达14.3MPa,初步具备市场应用前景。本研究所制备的炭/陶复合电热材料具有优异的电热性能,在低交流电压下(10V)即可迅速升温,升至终温后,温度可保持相对稳定。本文系统考察了不同含量天然鳞片石墨、预处理石墨和炭黑以及不同电压对炭/陶复合电热材料电阻率、升温速率和最终稳定温度的影响,并对其电热机理进行了分析研究。结果表明：随天然鳞片石墨含量的增加,炭/陶复合电热材料的体积电阻率降低,表面升温速率和最终温度升高；采用预处理石墨能达到更佳的发热效果：少量炭黑的添加有助于提高材料的致密度,微调炭/陶复合电热材料的电阻率；相同条件下加载交流电压比加载直流电压的发热效果好。在本实验条件下,加载10V交流电压,发热效果最好的产品升温速率可达3.5℃/s,最终温度649℃,且保持相对稳定。本研究还验证了炭/陶复合电热材料具备良好的热稳定性和负的电阻温度系数,该特性赋予其更佳的电热性能。本研究所制备的炭/陶复合电热材料在较高温环境下具有良好的抗氧化性。通过将炭材料与陶瓷材料复合,可有效改善炭材料的抗氧化性能,使其明显氧化失重温度升高200℃左右。采用抗氧化剂磷酸/氢氧化铝/硼酸经行表面浸渍处理60min,炭/陶复合电热材料的高温抗氧化性明显提高,其在1000℃有氧环境下失重率仅为1.9wt%,极大扩展了炭/陶复合电热材料在高温领域的应用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 插图索引

- 附表索引

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 电热材料概述

- 1.2.1 电热材料的分类

- 1.2.2 电热材料及其电热机理

- 1.3 炭/陶复合材料

- 1.4 抗氧化概述

- 1.4.1 抑制剂抗氧化保护法

- 1.4.2 涂层抗氧化保护法

- 1.5 选题意义及研究内容

- 1.5.1 选题意义

- 1.5.2 研究内容

- 第2章 实验原料及研究方法

- 2.1 实验主要原材料及仪器设备

- 2.1.1 实验主要原材料

- 2.1.2 主要原料的性质

- 2.1.3 主要仪器

- 2.2 实验工艺流程

- 2.3 实验步骤

- 2.3.1 配料、混合、预处理

- 2.3.2 模压成型

- 2.3.3 烧结

- 2.3.4 表面浸渍处理

- 2.4 试样性能测试

- 2.4.1 体积密度的测定

- 2.4.2 电热性的测定

- 2.4.3 室温下试样体积电阻率的测定

- 2.4.4 肖氏硬度的测定

- 2.4.5 抗弯强度的测定

- 2.4.6 真气孔率的测定

- 2.4.7 电阻温度系数的测定

- 2.4.8 热稳定性分析

- 2.4.9 热重分析

- 2.4.10 XRD材料物相衍射分析

- 2.4.11 扫描电镜（SEM）形貌观察

- 第3章 炭/陶复合电热材料的制备研究

- 3.1 引言

- 3.2 烧结温度对炭/陶复合电热材料性能的影响

- 3.3 制备炭/陶复合材料所用陶瓷原料的选择

- 3.4 陶瓷原料粒径对炭/陶复合材料性能的影响

- 3.5 成形压力对炭/陶复合材料力学性能的影响

- 3.6 导电原料含量对炭/陶复合材料力学性能的影响

- 3.7 碳化硅对炭/陶复合材料力学性能的影响

- 3.8 炭/陶复合材料的物相及表面形貌分析

- 本章小结

- 第4章 炭/陶复合电热材料的电热性能研究

- 4.1 引言

- 4.2 导电粒子对炭/陶复合材料电热性能影响

- 4.2.1 普通石墨对炭/陶复合材料电热性能影响

- 4.2.2 预处理石墨对炭/陶复合材料电热性能影响

- 4.2.4 炭黑对炭/陶复合材料电热性能影响

- 4.2.5 添加普通石墨和炭黑对炭/陶复合材料电热性能影响

- 4.2.6 添加碳化硅和石墨对炭/陶复合材料电热性能影响

- 4.3 电压条件对炭/陶复合材料电热性能影响

- 4.3.1 交流和直流电压对炭/陶复合材料电热性能的影响

- 4.3.2 不同大小交流电压对炭/陶复合材料电热性能影响

- 4.4 炭/陶复合电热材料电阻温度系数的测定

- 4.5 炭/陶复合电热材料的抗热冲击性测试

- 本章小结

- 第5章 炭/陶复合电热材料的抗氧化研究

- 5.1 引言

- 5.2 炭/陶复合电热材料自身抗氧化性

- 5.2.1 炭/陶复合电热材料的抗氧化机理

- 5.2.2 炭/陶复合电热材料的抗氧化性

- 5.3 炭/陶复合电热材料表面浸渍处理

- 5.3.1 浸渍剂对炭/陶复合电热材料抗氧化性的影响

- 5.3.2 浸渍剂对炭/陶复合电热材料抗氧化保护机理

- 5.3.3 浸渍时间对炭/陶复合电热材料抗氧化性的影响

- 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录A 攻读硕士期间所发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].新型炭/陶复合电热材料的研制[J]. 功能材料 2011(09)

- [2].碳基采暖电热材料研究进展[J]. 材料导报 2018(S1)

- [3].木基电热材料电热性能分析及板面温度模拟[J]. 中南林业科技大学学报 2018(11)

- [4].上海圣尔诺电热材料有限公司碳晶热丽板评为上海市节能产品[J]. 能源技术 2008(04)

- [5].一种远红外电热材料制品及加工用网印导电碳墨[J]. 丝网印刷 2018(01)

- [6].碳晶暖气:供暖的时代变革[J]. 经济 2009(10)

- [7].碳化硅在热处理设备中的应用[J]. 热处理 2018(03)

- [8].木质/碳毡电热复合材料电热性能研究[J]. 内蒙古农业大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [9].打造节能环保健康主题 东灿碳晶电暖火爆招商[J]. 现代营销(创富信息版) 2014(02)

- [10].北京新宇阳科技有限公司[J]. 中国科技财富 2009(13)

- [11].ZrO_2/MoSi_2复合电热材料的高温氧化行为[J]. 有色金属 2008(04)

- [12].竹炭的性能和应用研究进展[J]. 科技导报 2010(16)

- [13].专利技术[J]. 焊管 2008(02)

- [14].大气等离子喷涂MoSi_2-30Al_2O_3电热涂层的组织结构及性能[J]. 无机材料学报 2019(06)

- [15].锡氧化物电热膜的过电压耐量问题[J]. 泉州师范学院学报 2009(02)

- [16].高温电热材料的研究发展[J]. 热加工工艺 2011(18)

- [17].家电常用电热材料和电热元器件分析[J]. 电子元器件与信息技术 2020(03)

- [18].一种太阳能远红外保健马甲的设计与开发[J]. 上海纺织科技 2015(07)

- [19].南方地暖式猪舍示范推广[J]. 中国畜牧兽医文摘 2015(10)

- [20].日本科学家发现低温热电材料,具有低温高热电效应[J]. 创新时代 2016(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/689733037161966a0f3d9630.html