# 基于巴西铁矿的烧结基础性能研究

### 论文摘要

近年来,我国钢铁工业的发展越来越多的依靠进口铁矿石,造成原料波动大。因此深入研究铁矿石基础性能,为判断其烧结性能,选择适宜的工艺参数,以及钢铁企业购买铁矿石、进行优化配矿和指导烧结生产提供有力的根据,对促进我国钢铁工业发展具有重要的现实意义。本文通过压团—管炉焙烧—微观检测的方法,研究了铁酸钙形成特性;采用圆筒制粒、透气性检测、粒度水洗等方法研究了制粒性能,建立了制粒模型;结合烧结杯试验,建立铁酸钙形成特性和烧结矿转鼓强度之间的关系,混合料粒度组成和烧结速度之间的关系。铁酸钙形成特性研究结果表明:各铁矿与氧化钙生成铁酸钙的量随着燃料、焙烧温度、高温时间的改变呈抛物线变化。粗粒铁矿,铁矿SiO2含量越高,生成铁酸钙的量就越多;细粒铁矿,SiO2含量越高,生成铁酸钙的量就越少。铁矿的Al2O3含量和焙烧温度越高,生成针状铁酸钙的量就越多。在1250℃下铁矿与CaO生成的铁酸钙量越多,其烧结矿的强度也越好。铁矿与CaO生成最大铁酸钙量越少,生成的温度越高,铁矿烧结时所需的燃料就越多。制粒试验研究结果表明:高配比精矿制粒小球的结构模式为:20%～40%自身粒级+80%～60%准颗粒。烧结混合料制粒的准颗粒以3～8mm的为主,核粒子为1～5mm,且呈动态分布,粘附粉粒子为-0.5mm。混合料5～8mm制粒小球的核/粉比比其它粒度的都要大。核粉比越大,+5mm的含量越大,1～5mm的粒级含量越少。制粒小球中粘附粉含量越多,制粒时吸收的水分就要越多。随着精矿配比的增加,所需的制粒水分逐渐增大,制粒后平均粒度有增大的趋势;高配比精矿制粒后的混合料比粉矿的透气性要好,但由于制粒水分高,精矿形成铁酸钙的能力差,使烧结时间长,烧结速度慢。混合料制粒后平均粒度在4～4.5mm时,混合料透气性最好,烧结指标也较好。此时混合料的核/粉比在0.7左右最好。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 我国钢铁工业的发展

- 1.2 铁矿石资源及生产状况

- 1.2.1 世界铁矿石资源及生产状况

- 1.2.2 我国铁矿石资源及生产状况

- 1.3 铁矿石烧结技术的发展

- 1.4 烧结铁矿的基础性能研究现状

- 1.4.1 铁矿冷态性能的研究现状

- 1.4.2 铁矿热态性能的研究现状

- 1.4.3 影响铁矿石的铁酸钙生成特性的因素

- 1.4.4 铁矿石制粒性能的研究现状

- 1.5 本研究的目的意义

- 第二章 研究方法和原料物化性能的研究

- 2.1 研究方法

- 2.1.1 原料物化性能检测

- 2.1.2 铁矿生成铁酸钙特性的研究方法

- 2.1.3 制粒模型的研究方法

- 2.1.4 烧结实验

- 2.2 铁矿的物化性能

- 2.3 其它原料的物化性能

- 2.4 小结

- 第三章 铁酸钙形成影响因素的研究

- 3.1 焙烧条件对铁酸钙形成的影响

- 3.1.1 燃料对生成铁酸钙形成的影响

- 3.1.2 焙烧温度对铁酸钙形成的影响

- 3.1.3 焙烧高温保持时间对铁酸钙形成的影响

- 3.2 铁矿性质对铁酸钙形成的影响

- 2含量对铁酸钙形成的影响'>3.2.1 铁矿SiO2含量对铁酸钙形成的影响

- 2O3含量对针状铁酸钙形成的影响'>3.2.2 铁矿Al2O3含量对针状铁酸钙形成的影响

- 3.2.3 铁矿粒度对铁酸钙形成的影响

- 3.3 铁酸钙的生成能力与烧结矿质量的关系

- 3.4 小结

- 第四章 混合料制粒模型的研究

- 4.1 制粒后混合料的粒度组成

- 4.2 制粒小球的结构模式

- 4.2.1 制粒小球的粒度组成

- 4.2.2 水分在制粒小球中的分布

- 4.3 模型的建立

- 4.4 混合料粒度组成与烧结速度的关系

- 4.5 小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].不同加工因素对发酵全株青绿玉米低温制粒的影响[J]. 山东农业科学 2020(03)

- [2].基于高压辊磨水泥微制粒的堆浸技术试验研究及工程实践[J]. 黄金 2020(10)

- [3].中药制粒密闭化生产工艺设备技术[J]. 现代制造技术与装备 2017(01)

- [4].烧结分层制粒技术[J]. 河北冶金 2017(04)

- [5].低聚木糖的喷雾制粒工艺[J]. 食品安全导刊 2017(21)

- [6].清幽养胃胶囊一步制粒工艺研究[J]. 赤峰学院学报(自然科学版) 2016(03)

- [7].生物发酵冷制粒饲料,健康养殖的重要环节[J]. 中国畜牧业 2016(06)

- [8].影响饲料制粒质量和效益的因素[J]. 饲料博览 2013(12)

- [9].制粒技术在药物掩味方面的研究进展[J]. 中国实验方剂学杂志 2019(18)

- [10].制粒和膨化对饲料营养成分的影响[J]. 新农业 2019(15)

- [11].使用实验设计技术开发快速、简便和灵敏的直接制粒工艺[J]. 中国医药工业杂志 2017(03)

- [12].莲芝消炎胶囊一步制粒工艺研究[J]. 中国药业 2017(15)

- [13].烧结制粒方式的试验研究[J]. 宝钢技术 2013(02)

- [14].混合膨化与二次制粒工艺及其应用[J]. 安徽农业科学 2013(14)

- [15].一步制粒技术在中药制剂应用中关键因素的探讨[J]. 内蒙古中医药 2012(12)

- [16].微粉化萘丁美酮的工业制粒工艺研究[J]. 中国医药导报 2012(30)

- [17].正交试验法筛选氢溴酸右美沙芬颗粒的制粒工艺[J]. 海南医学院学报 2011(01)

- [18].一步制粒机在中药制粒中关键因素的控制[J]. 黑龙江科技信息 2011(11)

- [19].原料特性对饲料制粒性能的影响[J]. 饲料研究 2011(10)

- [20].一步制粒联合流化制粒技术在双黄连颗粒制备工艺中的应用研究[J]. 黑龙江科技信息 2011(29)

- [21].沸腾制粒技术及其应用[J]. 化工机械 2010(01)

- [22].高速混合制粒法制备吲达帕胺胶囊[J]. 中国社区医师(医学专业) 2010(14)

- [23].不同制粒方式所制颗粒的粉体学特征与颗粒的引湿性关系的研究[J]. 中国中药杂志 2009(03)

- [24].柠条与苜蓿混合制粒成型性研究[J]. 安徽农业科学 2009(12)

- [25].二进制粒计算模型[J]. 计算机科学 2016(01)

- [26].中药制粒工艺及其设备的研究概况[J]. 中国医药工业杂志 2016(03)

- [27].制粒可解决肉品生产中的新挑战[J]. 国外畜牧学(猪与禽) 2016(10)

- [28].聚晶制粒技术的研究进展[J]. 中国药学杂志 2014(17)

- [29].保精片一步制粒法工艺研究[J]. 中国药师 2012(01)

- [30].影响颗粒饲料质量和制粒性能的因素分析[J]. 安徽农业科学 2011(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/68a1169557e65d357c6b92ad.html