# 数字音频水印算法研究

### 论文摘要

论文重点研究了数字音频水印算法,以数字音频信号的不可听性和稳健性为前提,分别从数字水印系统的预处理和盲检测部分提出了改进算法。主要研究内容包括(1)在数字水印系统的预处理部分,引入了半色调图像二值化处理的概念。在嵌入水印图像之前,对水印图像进行半色调预处理。预处理后,图像信息有所损失,但数据量减少为原来的1/8。提出改进算法的目的并不在于提高水印本身的稳健性,而是在尽量保护图像主要信息的前提下,减少图像的数据量,从而扩大数字水印技术的应用范围。(2)在数字水印系统的盲检测部分,引入了独立分量分析(ICA处理)的概念。现有的盲检测算法,多数是基于量化嵌入的盲水印算法,论文提出了基于ICA盲检测的数字水印算法,分别在Contourlet域和小波域对图像和音频水印算法进行了仿真实验,结果表明,ICA盲检测数字水印算法在不需要参考原始图像的情况下,成功提取出了水印图像,并体现出较强的抵抗恶意攻击的稳健性。

### 论文目录

- 提要

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的目的和意义

- 1.2 研究现状

- 1.3 论文安排

- 第2章 数字音频水印技术

- 2.1 引言

- 2.2 数字水印

- 2.3 数字音频水印

- 2.4 典型的音频水印嵌入算法

- 2.5 音频水印的评价标准和常见攻击

- 2.6 本章小结

- 第3章 半色调技术在水印预处理中的应用

- 3.1 引言

- 3.2 数字半色调技术

- 3.3 可行性分析

- 3.4 本章小结

- 第4章 基于 ICA 处理的变换域水印算法的研究

- 4.1 引言

- 4.2 独立分量分析理论

- 4.3 可行性分析

- 4.4 本章小结

- 第5章 全文总结

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表的论文

- 摘要

- ABSTRACT

- 致谢

- 导师及作者简介

### 相关论文文献

- [1].数字音频水印算法用于调频广播监测的研究[J]. 广播与电视技术 2020(02)

- [2].关于音频水印算法透明性评估的讨论[J]. 计算机安全 2008(02)

- [3].音频水印算法复杂性评估[J]. 计算机工程与设计 2008(11)

- [4].基于非均匀离散傅立叶变换的数字音频水印算法[J]. 计算机安全 2011(09)

- [5].一种新的能量均值音频水印算法[J]. 中国体视学与图像分析 2011(02)

- [6].基于近似分量能量的半脆弱音频水印算法[J]. 铁道学报 2013(01)

- [7].基于直方图特性的时域鲁棒音频水印算法[J]. 北京石油化工学院学报 2008(04)

- [8].多功能音频水印算法综述[J]. 数字技术与应用 2016(02)

- [9].用于版权保护与内容认证的多功能音频水印算法[J]. 北京工业大学学报 2015(01)

- [10].基于DWT域的脆弱性音频水印算法研究[J]. 电子制作 2018(11)

- [11].用于内容认证的半脆弱音频水印算法[J]. 小型微型计算机系统 2009(01)

- [12].一种基于自同步技术的音频水印算法[J]. 福建师范大学学报(自然科学版) 2008(04)

- [13].基于DWT的数字音频水印算法研究[J]. 科技信息(学术研究) 2008(28)

- [14].基于插值替换的小波域音频水印算法[J]. 重庆理工大学学报(自然科学版) 2011(02)

- [15].一种奇偶量化的音频水印算法[J]. 濮阳职业技术学院学报 2013(03)

- [16].基于重心的抗同步攻击的音频水印算法[J]. 自动化学报 2013(08)

- [17].基于质心的混合域半脆弱音频水印算法[J]. 中国科学:信息科学 2010(02)

- [18].基于峰值量化的小波域数字音频水印算法[J]. 上海海事大学学报 2008(03)

- [19].基于对数坐标的鲁棒性音频水印算法[J]. 信息通信 2014(01)

- [20].基于能量比的小波域音频水印算法[J]. 计算机应用研究 2010(03)

- [21].抗幅度缩放的小波域自适应数字音频水印算法[J]. 计算机工程与应用 2010(15)

- [22].一种抗裁剪的半脆弱音频水印算法[J]. 自动化学报 2008(06)

- [23].一种基于混沌调制和双变换域的音频水印算法[J]. 电脑知识与技术 2014(08)

- [24].基于HAS的小波变换数字音频水印算法研究[J]. 森林工程 2013(01)

- [25].一种新的基于压缩感知的稀疏音频水印算法[J]. 北方工业大学学报 2013(03)

- [26].基于定性映射的数字音频水印算法[J]. 广西师范大学学报(自然科学版) 2011(02)

- [27].一种自适应复倒谱音频水印算法[J]. 成都大学学报(自然科学版) 2010(03)

- [28].基于奇异值分解和小波变换音频水印算法的研究[J]. 黑龙江八一农垦大学学报 2011(02)

- [29].基于支持向量机的半脆弱数字音频水印算法[J]. 计算机工程与设计 2009(07)

- [30].一种基于倒谱域的盲检测音频水印算法[J]. 科学技术与工程 2008(19)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/68c74f880499ce31ac97fb52.html