# 配电线路故障原因分析及运维管理控制要点的思考李学智

（广东电网有限责任公司清远清城供电局源潭供电所511533）

摘要：随着经济的发展和人们生活需求的提高，对电网运行工作提出了更高的要求。为保证电网配电线路的供电稳定性和安全性，必须对线路故障进行正确的判断并采取恰当的维修措施，加强配电线路的运行维护管理工作。

关键词：配电线路；故障；运维管理

引言

由于中国经济持续发展，社会生产对于电力能源方面的需求量增加，为了可以确保社会生产需求，提升人们生活水平，就需要持续提升电力系统的安全性和稳定性。配电线路是电力系统中的关键部分，可是在正式运用的时候，配电线路往往会产生一定的故障问题，如此一来就会对电力服务质量带来很大的影响。据此，为可以保证电力系统稳定运转，对配电线路常见故障和运检管理问题进行研究是很有必要的。

1配电线路运行中的常见问题

1.1线路接地故障

电力线路在安装时一般都会采用接地技术，主要是为了维持线路的正常工作、保护线路正常运行、减少故障影响因素等。线路正常工作接地能够保证施工人员在检修工作中的生命安全，这也是额外的安全应用措施，保护接地能够保证整体线路的正常运行，常见的保护性接地措施主要有设备外壳、变压器应用、塔杆接地等三种情况，每种接地措施应用的情况都有所不同，应该根据实际的情况进行选择。塔杆接地措施能够保护线路周围的金属外壳，简化电线设置。电力设备接地措施能够将线路中累积的电荷全部输送到地表。中性点接地是目前家里常用的一种接地方式，能够保证系统之间电压的运行平衡，保护日常用电安全，人们如果生活中不小心触碰到了接电器表面的外壳，中性点接地操作能够自动将电荷输送到地面，最大限度的保证了人们的人身安全。保护性接地措施十分重要，但是在施工过程中，这一环节经常会被工作人员忽略，施工现场不采用接地方式或者不小心漏掉，这都给日后居住的人们埋下了一个巨大的安全隐患。

1.2短路故障和超负荷故障

短路故障是最为严重的故障。它除了会导致大量的电量流失，造成能源浪费，还会触发一系列的连锁反应，可能引发更大的安全事故，短路故障一般是因为绝缘层遭到破坏引起的，和接地故障相比，一些细微的绝缘层破坏是很难以察觉的，其排查难度较大。超负荷故障：在初中的课本中，我们就了解到了超负荷问题，它就是在同一个线路上接入了太多的用电器，导致线路发热，当达到阈值时，还会引起保险断裂，这就是俗称的“跳闸”，在有保险的情况下，超负荷故障一般都可以被用户自己修复，但是如果是总线路的超负荷或者引发了短路故障，那么就需要专业人士前来排查

1.3自然灾害导致的配电线路故障问题

受到风雨雷电等自然因素的影响，配电线路容易出现运行问题，雷击造成的配电线路运行问题占比较高，闪电的破坏力也较强，雷电对配电线路的正常运行带来了负面影响，通常情况下，在空旷地区的配电线路都比较容易遭受雷击的迫害，然后出现线路着火、电线杆倒塌等问题，影响正常供电。此外，大风也会给配电线路的正正常运行造成负面影响，雨雪天气还会给供电稳定性带来危害。

2配电线路常见故障处理措施

2.1接地故障处理措施

一旦线路运行过程中出现接地故障，工作人员立即进行处理。如果发生线路单项接地障碍时，首先要想音响复归原位置，及时做好记录工作，经由当值的工作人员下达命令之后向事故地点出发找出障碍点。还应该仔细检查所有的电气设备，如果发现有一环节出现故障则应该将这个隐患立即排除，如果难以找到可以采用接地的寻找方式进行探查。线路的母线分开进行单独运作，每一个变压器也要详细分开，这样便于工作人员更加准确地判断事故区域，以改变供电的实际运行方式来寻找故障原因。还可以采用一拉一合的综合形式进行寻找，如果拉动中发现某条线路出现故障，接地线路现象瞬间消失，则这条线路就是引发故障的“罪魁祸首”，注意不要落下开关。日常线路运行过程中，工作人员也需要定期检查，加强排查力度，才能够尽可能缩短检查周期，尽可能避免线路出现故障。

2.2短路故障和超负荷的处理措施

短路故障可能出现在任何一点，因此解决接地故障和短路故障首先要确定故障的位置所在，对于专业人员来说，通过使用电笔和万用表就能轻松找到问题所在，不过在城市道路中，由于越来越多的电路都从地上转到了地下，所以解决接地和短路故障需要得到相关的施工许可。超负荷故障有效解决措施：在用户家庭中的超负荷故障一般不会造成破坏，而且在出现超负荷故障前，都会出现电压降低，灯泡闪烁等预兆，这是电路不堪重负的表现，这时用户应当注意，关掉一些大功率的用电器，如果出现跳闸，那么用户应当在关闭大功率用电器后再行拉闸。当一个小区或者某一线路上出现用电高峰时，在总线上出现了超负荷，那么电力公司应当对线路进行更换升级，来满足当地人的需求，这个工作量较大，一般会出现临时停电整修的情况。

2.3加大配电线路对自然灾害的防御水平

在面对风雨雷电等自然灾害的时候，我们应该认真做好相应的配电设备保护工作，应该定期检查防雷设备，通过调查研究了解雷电的活动状况，在发生雷击较为频繁的地区加大防雷保护力度。针对一些配电线路较长或者涉及地区范围较大的配电线路来说，我们应该认真研究相关的防雷设备，结合实际情况选择合适的防雷操作。比如增加避雷针的安装数量，引用先进的防雷技术，选择合适的位置安装保护期、避雷针等。不仅如此，针对天气状况较为恶劣的问题，我们还应该选择合适的绝缘子来提升绝缘质量，从根本上提升绝缘子的绝缘水平，从而有效提升配电线路的整体绝缘水平，尽量降低雷电对配电线路正常运行带来的负面影响。

3配电线路运行维护管理策略

3.1加强管理、优化检修工作

线路与自然界接触的时间较长，极易受到自然因素的影响，这也无形中增加了配电网络运行的设备压力。为了尽可能的降低运行设备出现故障，日常工作时技术人员需要细化检查工作，争取快速的找出问题所在，预防事故多发的情况。目前线路运行过程中，如果一旦设备发生异常，可以采用定位的技术进行应用，采用分段法进行准确排除。目前自动化配网水平的应用也十分普遍，因此我们也需要不断革新新的检测技术，这样才能够保证高效的检测效率。3.2

3.2有效落实安全生产责任制

构建安全生产责任制组织体系，以配电线路运检管理工作而言，需要构建配电运行单位主任安全责任制与安全检查人员安全责任制等，与此同时，需要健全上级服务于下级和下级服务于上级的工作运转机制，给安全生产责任制的有效落实打下良好的体制基础。再者，积极举办与安全有关的活动，建设部门和运检部门需要经过积极创新安全教育形式，加强配电线路运检管理安全教育工作。并且举行安全活动日与安全分析会等各种活动功能，一则是为了增强运检管理工作人员的安全意识与责任意识，二则是为了做好应急方面的准备工作，假设配电线路产生故障，就可以及时进行处理。此外，还需要完善安全监督落实制度，需要经过构建有关安全监督部门，对运检管理开展动态化的管理，保证配电线路运检管理工作可以得到有效地落实。

结语

相关工作人员在维护电缆线路运行的过程中，要充分考虑各种因素电路系统的影响，采用科学有效的措施，及时发现故障产生的原因并制定合理的解决措施，以确保供电系统的稳定运行。

参考文献：

[1]裴成军.输电线路常见故障分析和防范措施[J].中国住宅设施，2017（05）：72-73.

[2]李楠.配电线路常见故障及其处理[J].煤，2018，27（11）：55-56.

[3]陈莉敏.电力电缆线路检修危险点分析与防护[J].居舍，2018（10）：151.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/68cd71686142678b17e00683.html