# 服役混凝土的耐久性 ——抗碳化性能研究

### 论文摘要

本课题来自国家自然基金项目《服役混凝土的耐久性研究》,项目批准号：51068023。众所周知,混凝土的耐久性受三大因素制约：①材性；②孔结构（毛细孔通道）；③腐蚀介质。现行测试混凝土耐久性的方法是以纯材料形式进行的,其测试时的材性因素和腐蚀介质因素可以与实际一致,但孔结构与实际不符,因为服役混凝土在结构中是要承受荷载的,承受荷载后的孔结构是会发生很大变化的。因此,用纯材料形式测出来的混凝土耐久性可能与实际服役混凝土的相去甚远。要解决服役混凝土耐久性测试问题,首先必须解决如何在实验室里模拟服役混凝土受载,使得混凝土测试试件的孔结构与服役混凝土的相当,并能简单方便地进行后续耐久性能测试的问题。因此,本课题对测试试件的加载方式及加载制度做了详细的研究。采用了先加载后测试,加载-卸载循环进行的加载方式。得出的加载制度为：加载和卸载速度为0.5MPa/s,恒载时间为120s,加载-卸载循环次数为3次。经检验,卸载后的测试试件基本保留了受载时的孔结构状态。此外,得出了服役混凝土孔结构与应力水平的关系。通过压汞法测得了混凝土孔结构相关特征参数和孔径分布规律,随着应力水平的增大,孔隙率先减小后增大,当应力水平达到40%以上时,有害孔明显增加。相对于“纯材料”混凝土,服役混凝土的孔结构状态发生了很大变化。对服役混凝土的抗碳化性能进行了研究,探明了服役混凝土抗碳化性能的规律,结果表明服役混凝土的抗碳化性能大概只有“纯材料”混凝土的80%,并且不同强度等级的混凝土在40%-60%应力水平作用下,其抗碳化性能基本相近。此外,对服役混凝土的碳化模型进行了探讨,模拟了C20与C40混凝土的碳化影响系数：Kσ=1.0-0.3088σ+0.7384σ2（C20）,Kσ=1.0+0.5574σ+0.9219σ2（C40）,综合碳化深度预测模型是D=KtKRHKCO2 KσKC（?）,模拟误差率小于5%。本课题研究成果为今后能较准确地设计和预估混凝土结构寿命奠定了坚实基础。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 概述

- 1.1.1 课题提出的背景

- 1.1.2 课题研究的意义

- 1.2 混凝土耐久性国内外研究现状

- 1.2.1 混凝土的耐久性研究现状

- 1.2.2 荷载作用下混凝土的耐久性研究现状

- 1.2.3 混凝土孔结构与耐久性关系的研究现状

- 1.2.4 混凝土的抗碳化性能研究现状

- 1.3 目前耐久性研究存在的缺陷

- 1.4 本课题研究的主要内容及解决问题

- 1.5 本章小结

- 第2章 原材料及试验技术路线

- 2.1 原材料及混凝土强度等级确定

- 2.1.1 水泥

- 2.1.2 粗细骨料、拌合用水及外加剂

- 2.1.3 混凝土强度等级与配合比设计

- 2.1.4 试块制作

- 2.2 试验技术路线

- 第3章 模拟服役混凝土受载试验

- 3.1 模拟服役混凝土的加载方式研究

- 3.2 模拟服役混凝土的加载制度研究

- 3.2.1 加载制度研究方案

- 3.2.2 加载制度研究过程

- 3.2.3 应力-应变曲线

- 3.2.4 加载制度研究试验结果及分析

- 3.3 确定加载方式的有效性

- 3.3.1 加载方式的有效性研究方案

- 3.3.2 加载方式的有效性及模拟精度研究试验结果及分析

- 3.4 本章小结

- 第4章 服役混凝土孔结构与应力水平的关系

- 4.1 混凝土的孔结构

- 4.2 孔结构规律研究试验

- 4.2.1 压汞法

- 4.2.2 电镜扫描

- 4.2.3 吸水法

- 4.3 本章小结

- 第5章 服役混凝土的抗碳化性能试验

- 5.1 混凝土的碳化

- 5.1.1 混凝土的碳化机理

- 5.1.2 服役混凝土的碳化原理

- 5.1.3 服役混凝土碳化试验方案

- 5.2 碳化试验

- 5.2.1 试验仪器及辅助试验工具及材料

- 5.2.2 加速碳化试验过程

- 5.2.3 碳化深度的测定

- 5.3 试验结果及分析

- 5.3.1 碳化混凝土试件碳化界面

- 5.3.2 混凝土的碳化深度与应力水平的关系

- 5.3.3 混凝土的孔结构与抗碳化性能的关系

- 5.4 碳化深度模型预测

- 5.5 本章小结

- 第6章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 进一步的工作展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].混凝土再碱化碱性修复效果研究[J]. 居舍 2019(35)

- [2].浅谈水利工程钢筋混凝土设计对混凝土质量的影响[J]. 中国住宅设施 2019(11)

- [3].混凝土裂缝成因和防控措施探究[J]. 门窗 2019(12)

- [4].房屋施工混凝土裂缝的原因及防治策略探究[J]. 城市建筑 2019(27)

- [5].试论如何在施工过程中保证混凝土的质量[J]. 科技创新与应用 2019(36)

- [6].混凝土裂缝的预防与处理[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(15)

- [7].低速冲击作用下混凝土板破坏效应试验研究[J]. 振动与冲击 2019(24)

- [8].浅议原材料对混凝土裂缝所产生的影响[J]. 门窗 2019(14)

- [9].混凝土裂缝的产生与防治措施[J]. 门窗 2019(17)

- [10].浅析水利工程中混凝土裂缝产生的原因和处理方法[J]. 四川水利 2019(06)

- [11].轨道交通高架桥墩冬季施工混凝土泛碱机理分析[J]. 中外公路 2019(06)

- [12].道路桥梁施工中混凝土裂缝成因与防治措施[J]. 华东公路 2019(06)

- [13].基于温度应力影响混凝土面板裂开的数理模拟分析探究[J]. 华东公路 2019(06)

- [14].海砂制备混凝土合规资源化关键问题[J]. 科学技术与工程 2020(01)

- [15].浅谈普通混凝土配合比设计中原材料对混凝土质量的影响因素[J]. 四川水泥 2020(01)

- [16].浅谈影响超声回弹综合法检测混凝土的因素[J]. 四川水泥 2019(12)

- [17].浅析混凝土裂缝的产生与防治措施[J]. 四川水泥 2019(12)

- [18].防腐蚀涂装技术在混凝土桥梁中的应用分析[J]. 全面腐蚀控制 2020(01)

- [19].民用建筑透光混凝土应用分析[J]. 绿色环保建材 2020(01)

- [20].建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与对策分析[J]. 门窗 2019(23)

- [21].建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与治理[J]. 门窗 2019(23)

- [22].混凝土装配式住宅的施工方法探讨[J]. 居舍 2020(03)

- [23].建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与对策[J]. 居业 2020(01)

- [24].建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与治理[J]. 居业 2020(01)

- [25].水利工程混凝土裂缝渗透成因及有效预防措施研究[J]. 低碳世界 2019(12)

- [26].混凝土裂缝的产生与防治方法解析[J]. 绿色环保建材 2020(01)

- [27].农业水利工程施工中混凝土裂缝的防治技术研究[J]. 科学技术创新 2020(03)

- [28].机制砂在混凝土中的应用技术研究[J]. 中国住宅设施 2020(02)

- [29].使用镍渣砂与高石粉机制砂制备混凝土的试验研究[J]. 福建建材 2020(03)

- [30].科学家创造出能更好抵抗地震的可弯曲混凝土[J]. 江西建材 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/68efce2070f24727f237af37.html