# Q3PW（Mo）12O40催化的FCC柴油氧化—萃取脱硫工艺的研究

### 论文摘要

面对世界各国对柴油中的硫含量标准的日趋严格,柴油的深度脱硫已经成为一个世界范围的重要课题。氧化脱硫（ODS）技术可在常温常压下进行,不耗费氢气,设备投资较少,对催化加氢难以脱除的二苯并噻吩类化合物也有较高的脱硫效率,能达到超深度脱硫的要求,从而被称为面向21世纪的绿色脱硫工艺,已成为近年来国内外研究开发的热点。本文以催化裂化（FCC）柴油为对象,分别研究了双氧水/磷钨双亲相转移催化剂,双氧水/磷钼双亲相转移催化剂催化体系的氧化脱硫性能和影响因素,并结合萃取过程对硫化物的脱除规律进行了详尽的研究。对双氧水/磷钨双亲相转移催化剂催化氧化-萃取脱硫研究结果表明,[(C18H33) N （CH3）3]3[PW12O40]与[(C16H33) N CH3)3]3[PW12O40]相比显示出了更高的催化氧化脱硫活性,季铵盐部分碳链增长,可以提高油相氧化反应速率。温度对柴油中含硫化合物的催化氧化有重要的影响,随着温度的升高,脱硫率增加,80℃时,脱硫率最高。继续升高温度,脱硫率略有降低;脱硫率随催化剂用量的增大而提高。但催化剂用量过多,会影响乳液的状态,使脱硫率出现下降;脱硫率随着氧化剂用量的增加先升高后降低;甲酸作为助催化剂可以促进双亲体系下对柴油中含硫化合物的催化氧化,甲酸合适的用量为VHCOOH/VH2O2=0.6,脱硫率提高了3%。得出最佳的氧化条件:氧化温度为80℃,催化剂用量0.601%,氧化时间20min,H2O2与S的摩尔比为5。以γ-丁内酯为萃取剂,萃取的最佳工艺条件为:萃取2次,萃取温度20℃,油剂比2:1。在此条件下,柴油的脱硫率和收率分别为:89.7%,85.0%;以NMP为萃取剂,理想的操作条件是,采用90% NMP萃取,油剂比为2:1,萃取1次,脱硫率82.3%,收率100%;或萃取2次,脱硫率和收率分别为91.4%和94.5%。对双氧水/磷钼双亲相转移催化剂催化氧化-萃取脱硫研究结果表明,温度对柴油中含硫化合物的催化氧化有重要的影响,随着温度的升高,脱硫率增加,同时柴油的颜色随着氧化温度的升高而加深;增加催化剂用量,有利于柴油的脱硫,进一步增加用量,脱硫率略有降低;延长氧化时间对脱硫率影响不大,氧化反应在很短的时间内就已经达到平衡;随着氧化剂用量的增加脱硫率先升高后下降;甲酸作为助催化剂可以促进双亲体系下对柴油中含硫化合物的催化氧化,合适的用量为VHCOOH/VH2O2=1,此时脱硫率提高了3.1%。得出最佳的氧化条件:氧化温度为80℃,催化剂用量0.510%,氧化时间30min,H2O2与S的摩尔比为5。在最佳的氧化条件下,以γ-丁内酯作为萃取剂,按油剂比为2:1对氧化后的柴油萃取1次,柴油脱硫率和收率分别为88.3%,85.0%。FT-IR光谱分析的结果表明:该氧化体系可将柴油中的有机硫化物氧化成其相应的砜。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 文献综述

- 1.1 柴油中含硫化合物的存在形式

- 1.2 柴油中硫化物的危害

- 1.3 柴油含硫标准

- 1.4 加氢脱硫技术

- 1.5 非加氢脱硫

- 1.5.1 吸附脱硫

- 1.5.2 生物脱硫

- 1.5.3 萃取脱硫

- 1.5.4 离子液体脱硫

- 1.6 氧化脱硫技术

- 1.6.1 氧化脱硫原理

- 1.6.2 氧化脱硫技术的进展

- 1.6.2.1 双氧水氧化脱硫技术

- 1.6.2.2 空气、氧气、臭氧氧化脱硫技术

- 1.6.3 氧化－萃取中萃取过程的研究进展

- 1.6.3.1 单一萃取剂萃取过程研究

- 1.6.3.2 复配萃取剂萃取过程研究

- 1.7 本课题研究意义与研究内容

- 1.7.1 本题研究意义

- 1.7.2 研究内容

- 2 实验部分

- 2.1 实验原料

- 2.2 实验试剂与仪器

- 2.2.1 实验试剂

- 2.2.2 实验仪器

- 2.3 催化剂的制备

- 2.4 FCC 柴油氧化－萃取过程

- 2.4.1 氧化－萃取脱硫原理

- 2.4.2 氧化－萃取过程

- 2.4.3 催化剂的回收

- 2.4.4 实验室工艺流程

- 2.5 傅立叶变换红外光谱

- 2.6 光学显微镜分析

- 2.7 柴油中硫化合物的分析

- 2.7.1 总硫含量的测定

- 2.7.2 硫种类分析

- 3 磷钨双亲催化剂下催化氧化－萃取脱硫的研究

- 3.1 引言

- 3.2 催化剂的红外分析

- 3.3 乳液的表征

- 3.4 氧化温度对脱硫效果的影响

- 3.5 催化剂用量对脱硫效果的影响

- 3.6 氧化时间对脱硫效果的影响

- 3.7 氧化剂用量对脱硫效果的影响

- 3.8 催化剂种类对脱硫效果的影响

- 3.9 甲酸对脱硫效果的影响

- 3.10 双亲催化剂的回收再利用

- 3.11 以Γ-丁内酯为萃取剂的萃取工艺条件的考察

- 3.11.1 萃取温度对脱硫率和收率的影响

- 3.11.2 萃取时间对脱硫率和收率的影响

- 3.11.3 油剂比脱硫率和收率的影响

- 3.11.4 萃取次数对脱硫率和收率的影响

- 3.11.5 最优萃取工艺条件的确定

- 3.12 复配萃取剂的萃取工艺条件考察

- 3.12.1 萃取温度对脱硫率和收率的影响

- 3.12.2 NMP 浓度对脱硫率和收率的影响

- 3.12.3 萃取次数对脱硫率和收率的影响

- 3.12.4 最优萃取工艺条件的确定

- 3.13 氧化-萃取后柴油颜色的变化

- 3.14 氧化产物的红外分析

- 3.15 本章小节

- 4 磷钼双亲催化剂下催化氧化－萃取脱硫的研究

- 4.1 引言

- 4.2 催化剂的红外分析

- 4.3 氧化温度对脱硫效果的影响

- 4.4 催化剂用量对脱硫效果的影响

- 4.5 氧化时间对脱硫效果的影响

- 4.6 氧化剂用量对脱硫效果的影响

- 4.7 甲酸对脱硫效果的影响

- 4.8 氧化-萃取和直接萃取脱硫效果的比较

- 3PMO12O40（18） 与Q3PW12O40（18）催化氧化脱硫效果比较'>4.9 Q3PMO12O40（18） 与Q3PW12O40（18）催化氧化脱硫效果比较

- 4.10 本章小结

- 5 结论与建议

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

- 研究生期间发表的学术论文情况

### 相关论文文献

- [1].活性白土吸附FCC催化剂胶渣中稀土元素离子的研究[J]. 无机盐工业 2020(05)

- [2].FCC卫星通信业务及台站概述[J]. 数字通信世界 2020(03)

- [3].影响FCC再生立管输送催化剂影响因素的分析[J]. 化工进展 2020(08)

- [4].FCC装置酸性水总量与油含量的优化[J]. 长江大学学报(自科版) 2016(16)

- [5].浅析FCC占用带宽射频测试[J]. 通信技术 2013(07)

- [6].FCC汽油中己硫醇的生成机理[J]. 石油学报(石油加工) 2011(03)

- [7].FCC三旋细颗粒凝结长大特性实验研究[J]. 高校化学工程学报 2020(03)

- [8].基于颗粒谱的FCC旋风分离器故障诊断技术的初步探索[J]. 石油学报(石油加工) 2017(03)

- [9].板式塔在FCC液化气脱硫溶剂再生塔的应用[J]. 当代化工 2015(09)

- [10].化学法FCC废催化剂复活工艺及工业应用[J]. 炼油技术与工程 2011(11)

- [11].探讨以FCC模式对儿童原发性肾病综合征的效果及预后的影响[J]. 中国实用医药 2018(29)

- [12].喷雾干燥在FCC催化剂的应用[J]. 石化技术 2017(01)

- [13].FCC沉降器内部空间压力分布的数值模拟[J]. 石油炼制与化工 2014(04)

- [14].FCC汽油吸附脱硫工艺及研究进展[J]. 广东化工 2014(19)

- [15].海泡石的酸改性及其作为FCC催化剂基质的初步研究[J]. 石油炼制与化工 2008(02)

- [16].分子筛催化FCC汽油中噻吩类硫化物烷基化脱硫[J]. 现代化工 2015(02)

- [17].油浆抽余油FCC反应[J]. 化工进展 2013(04)

- [18].生物质油与蜡油在FCC装置共炼的多目标优化[J]. 化工学报 2020(05)

- [19].FCC提升管反应器中终止剂注入对裂化反应的影响[J]. 化工学报 2016(08)

- [20].降低FCC干气中重组分提高总液收的探讨[J]. 河南化工 2015(10)

- [21].FCC汽油吸附脱硫技术[J]. 环境科学与管理 2012(06)

- [22].基于多尺度分析的FCC金属应变率敏感性研究[J]. 高压物理学报 2009(03)

- [23].不同基属FCC油浆的萃取分离与应用研究[J]. 石油炼制与化工 2008(02)

- [24].重油高效转化FCC催化剂的工业应用[J]. 石油炼制与化工 2015(12)

- [25].FCC环管进料喷嘴对提升管中气固流动结构的影响[J]. 石油炼制与化工 2014(01)

- [26].FCC优质护理服务理念在新生儿家长健康教育中的应用[J]. 护理研究 2013(03)

- [27].拟薄水铝石@高岭土复合材料的合成及其在FCC催化剂中的应用[J]. 石油化工 2020(03)

- [28].FCC汽油脱硫小试装置的设计[J]. 辽宁石油化工大学学报 2014(04)

- [29].多变量约束预估控制在FCC分馏塔上的应用研究[J]. 化学工程与装备 2008(12)

- [30].FCC催化剂中重金属镍离子的固定化试验研究[J]. 华北科技学院学报 2017(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/693f1db3533f8fcfab980715.html