# 滇池水体及表层沉积物—水界面各形态磷分布特征研究

### 论文摘要

滇池是我国著名的高原湖泊,具有城市供水、水产养殖、水上航运、旅游观光、调节气候、防洪调蓄等多种功能。滇池对于昆明市乃至云南省经济和社会发展具有极其重要的地位。随着滇池流域社会和经济的发展,入湖污染负荷逐步增加,滇池水体污染日益严重,富营养化程度不断升级,水生生态系统遭到破坏,治理滇池污染已成为摆在昆明市人民和政府面前的一项紧迫任务。本论文于2010年春季（枯水期）调查研究了滇池全湖表层水、中层水、上覆水、表层沉积物间隙水的总磷（TP）、可溶性总磷（TDP）、正磷酸盐（SRP）的浓度及分布特征；以及相对应采样点表层沉积物总磷（TP）和各级形态磷包括：水溶性磷（Exch-P）、铝结合磷（A1-P）、铁结合磷（Fe-P）、钙结合磷（Ca-P）、闭蓄态铝结合磷（Oc Al-P）、闭蓄态铁结合磷（Oc Fe-P）的含量及其分布特征；总结了磷在滇池水体中的纵向分布特征及横向区域性分布特征；分析了滇池沉积物-水界面磷的浓度分布梯度,探讨了滇池当前磷污染的主导污染源；探讨了磷元素在滇池沉积物中的赋存形态和分布规律。得出如下结论：1)总磷、可溶性总磷、正磷酸盐浓度在滇池草海的浓度水平均高于外海,且在草海北部高于南部。外海中总磷浓度以北部湖区最高,呈现出从湖区北部到南部逐渐降低的规律。可溶性总磷和正磷酸盐均呈现从外海北部向中部逐渐降低然后在靠近南部晋宁及东部呈贡附近湖区增高的趋势。2)总磷在外海表层和中层水中含量分别占上覆水含量72.7%、77.1%,表层水总磷浓度略低于中层水,上覆水最高；可溶性总磷在中层水和表层水平均含量稍低于上覆水,均是上覆水可溶性总磷含量的94.3%；正磷酸盐在中层水浓度略高于表层水,上覆水最高：变化趋势比总磷缓和,比可溶性总磷显著。在草海,总磷在表层和中层水中的平均浓度分别是上覆水的72.7%、76.1%,与外海的规律一致；可溶性总磷和正磷酸盐在表层水和中层水中的浓度基本相同。3)草海间隙水中总磷、可溶性总磷、正磷酸盐的平均浓度分别是上覆水的3.45、5.61、4.97倍。可溶性总磷和正磷酸盐占总磷的百分比分别为84.9%、64.3%,远高于上覆水的51.8%、44.7%。内源磷当前有可能已成为草海水体中磷污染的主导源;外海间隙水中总磷的平均浓度是上覆水的1.46倍,可溶性总磷和正磷酸盐占总磷的平均百分比分别为10.6%、3.5%,远低于上覆水中百分比分别为25.8%、11.3%。结果与草海相反。4)滇池外海表层沉积物总磷含量范围为1465.27-3650.12 mg-kg-1,平均浓度为1901.92 mg·kg-1,草海总磷平均浓度已达到3349.29 mg-kg-1。滇池草海、外海两个湖区富营养化情况均非常严重,草海最为显著,具有较高的内源磷负荷。5)外海各级形态磷含量的次序为Fe-P>Oc Fe-P>Ca-P>Exch-P>Al-P>Oc Al-P,铁结合磷（Fe-P）、钙结合磷（Ca-P）、闭蓄态铁结合磷（Oc Fe-P）的含量在同一水平上水溶性磷（Exch-P）、铝结合磷（A1-P）、闭蓄态铝结合磷（Oc Al-P）与前三者含量水平相差两个数量级。草海各级形态磷含量的次序为Oc Fe-P>Fe-P>Ca-P>Al-P> Exch-P>Oc Al-P,与总磷相同,草海各级形态磷都比外海高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 插图和附表清单

- 第一章 绪论

- 1.1 课题背景及来源

- 1.2 研究目的和意义

- 1.3 研究内容及方法

- 1.3.1 研究内容及研究区域

- 1.3.2 研究方法及技术路线

- 1.4 研究工作执行情况

- 1.5 本文创新点

- 第二章 文献综述

- 2.1 沉积物中磷赋存形态

- 2.1.1 沉积物中磷赋存形态分析

- 2.1.2 沉积物中磷分级浸取发展趋势

- 2.2 沉积物-水界面磷迁移释放

- 2.2.1 沉积物-水界面磷释放行为及其影响因素

- 2.2.2 存在的问题和发展趋势

- 第三章 实验材料及方法

- 3.1 采样点的设置

- 3.2 样品的采集

- 3.2.1 水样品的采集

- 3.2.2 表层沉积物样品的采集

- 3.3 样品的前处理

- 3.3.1 间隙水的制备

- 3.3.2 表层沉积物样品的前处理

- 3.4 室验室分析

- 3.4.1 水样品的分析

- 3.4.2 沉积物样品的分析

- 第四章 水体及间隙水中磷的分布特征分析

- 4.1 水体和表层沉积物间隙水中磷浓度水平

- 4.2 滇池水体总磷、可溶性总磷、正磷酸盐区域性分布特征

- 4.2.1 滇池水体总磷分布特征

- 4.2.2 滇池水体可溶性总磷分布特征

- 4.2.3 滇池水体正磷酸盐分布特征

- 4.2.4 滇池水体各形态磷纵向分布特征分析

- 4.3 表层沉积物间隙水总磷、可溶性总磷、正磷酸盐分布特征

- 4.3.1 间隙水中总磷分布特征

- 4.3.2 间隙水中可溶性总磷分布特征

- 4.3.3 间隙水中正磷酸盐分布特征

- 4.3.4 沉积物-水界面上覆水与间隙水中各形态磷对比分析

- 第五章 表层沉积物中磷分布特征分析

- 5.1 表层沉积物总磷及各形态磷浓度水平

- 5.2 表层沉积物总磷分布特征

- 5.3 表层沉积物各级磷形态分布特征

- 第六章 结论与展望

- 6.1 主要结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 攻读学位期间发表论文目录

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/694c0df6dd792056bf0f0e5d.html