# 园林景观工程中大树移栽技术探讨魏亚妹

河北红紫薇园林有限公司河北邯郸056002

摘要：大树移栽和养护技术的进步和发展，是提高大树成活率和质量的一个重点技术，在风景园林绿化中是一项难度较高的技术工作。大树的移栽技术和养护技术两者之间有着密切的联系，缺一不可。大树移栽本来就是一项风险较大、难度较高的工作，通过先进的科学技术，根据大树移栽的具体环境状况，制定相应的大树移栽和养护方案，是提高大树移栽成活率的有效方式。

关键词：园林景观；大树移栽；技术应用；养护措施

引言

当前，我国城镇化发展和旧城区改造等，都进一步加大了对园林绿化的需求，其受重视程度不但提升，成为评价城市人居环境和生态建设等重要指标。园林绿化不仅提高了城市生活质量，还有利于开发旅游项目和招商引资。因此，我国园林绿化项目在不断增加，绿化面积也在扩大。我国近年来园林绿化工作在持续进展，在未来其也会随着城市化进程的推进而不断成长，园林绿地面积将会继续扩大。因此，不断完善大树移栽技术和养护管理技术是十分必要的。

1大树移栽的意义

1.1能创造独特的景观效果

大树移栽可增加园林景观的观赏性，对不同生长期、不同品种的树木合理布局，能取得很好的观赏效果。大树在移栽之前，已形成较为固定的树形和树体结构，具有很高的观赏性，大树移栽在较短的时间内就能保证整个园林的绿化效果，通过植物造景，效果会更加明显。园林不仅仅是绿化，更多的是美化，通过大树移栽最大限度地增加景观的可塑性，美化效果也大大增加。当大树被移栽后，能够抵挡外部环境对园林的破坏，绿化成果保存更方便。

1.2能取得良好的生态效益

园林绿化的生态效果评价标准是该区域范围内绿地总量的多少。大树较一般的草本植物、灌木植物形成的叶面积总量更大，产生的生态效果也更好。大树移栽后“一年成景，三年成阴”，大树的存在能使园林形成良好的植物群落，将大树与草本或灌木相间种植，不仅能充分利用土地和水资源，还能实现对园林的合理规划。大树与灌木和草本植物的科学合理搭配，可以最大限度地发挥有效土地面积的生态效益。

2大树的移植

2.1工具准备

首先需准备工具及机械，前者比如铁锹、手锯等，后者比如吊车以及车辆等。铁锹、锄头或镐在大树移植工程主要作用是挖掘树木；手锯在大树移植工程主要作用是将较大树根锯断；草绳在大树移植工程主要作用是对土球进行包扎；树干护板在大树移植工程主要作用是对树干进行保护；吊车在大树移植工程主要作用是对大树进行吊装；运输车辆在大树移植工程主要作用是对苗木进行运输。

2.2确定土球大小

对比树木胸径，大树土球有着相对更大的直径，因此，其土球大小的确定是非常重要，影响着后续运输，一般为前者的8～10倍。步骤如下：（1）首先对胸径进行测量，所需要用到的工具是卷尺，让大树离地面1.3m，对大树周长进行测量，进而推导出其胸径；（2）基于以上数据对土球直径进行计算，对土球高度进行计算。在地面使用尺子对土球直径进行测量，以土球直径绘制大3～5cm的圆，主要用来对土球进行标记。

2.3土球挖掘

使用铁锹、锄头或镐等沿着圆向外挖掘操作沟，宽度大约是70～80cm，按土球高度来挖掘操作沟的深度。有些根系可能比较细，这部分根系可使用工具将其切断，切口需尽可能避免劈裂情况的出现，同时需要做好足够的凭证，这对于树木恢复以及生长有着积极的意义，若处理不当，根系极容易出现腐烂的情况，造成严重的影响。有些根可能会比较粗，此时需要用到手锯处理出切口，一定要保持平整。避免使用铁锹等进行处理，此时极容易造成根口出现劈裂的情况。在挖好土球后，接下来就需要修整土球，对于后续草绳的包扎提供很大的方便。最好是苹果形，土球要敦实。后续使用“根腐灵”等处理土球，处理之后可以尽可能避免根系出现腐烂的情况，决定了树木的成活率，尤其是根切面和须根细根系，这部分决定了树木的成活情况，因此需要重点喷洒。

2.4土球包装

上述环节完成后，在树干基部需要制作出草绳钉护板，紧接着扎腰箍以及花箍，一切完成之后需要将主根斩断。（1）扎腰箍的环节。包扎的时候需要用到草绳，主要用于土球中上部，这样可以固定土球。提前用水浸泡草绳，包扎后一旦草绳干了，就可以变得更紧。腰箍圈数通常情况下为1/3～1/4的土球高度。（2）扎花箍的环节上个环节完成后，在其下从四周铲向泥球内侧，当泥球底部中心只剩余25%的土球直径的土连接，此时就要终止铲土操作，开始扎花箍的环节。形式有桔子式、井字及五星式。桔子式最普遍：斜着捆绑土球底，到一半球面后回去，接着进行缠绕，当满球后就终止。还有一遍在肩沿的地方草绳齐整整地相压，一直到满球，栓牢。在内腰绳靠近下面的地方进行外腰绳的捆扎，大约有几十道，穿连绑紧内外腰绳，让其表现为锯齿状。向外挖弧形沟，方便后续推倒树，尽可能减少树干损伤情况的出现。若是壤土以及沙性土，就需要对根系进行保护，在其底部安置上蒲包，这一步是非常重要，主要使用草绳绑在纵向绳上。

2.5大树修剪

修剪主要是处理大树的地上部分，这一部分操作非常关键。在修剪的过程中有很多注意事项，首先在条件允许的情况，大树骨架尽可能不要动。重点修剪弱枝、病枝等，同时还需要截断外围枝条，对于树冠中一些弱枝也需要进行清理，对于一些萌生枝要尽可能保留，修剪量不能超过树冠的1/3。

2.6编号定向

一一编号，标定树干方向，最好原向栽植。

2.7清理现场及安排运输路线

吊装前，依据移植顺序对运输路线进行安排，这样可以按计划运出所有的树。

2.8大树吊装

对树冠进行捆笼，保证在运输的过程中树冠不会受到损伤，有些大树有支撑物，这部分的吊装的时候是并不需要的，因此在吊装前需要将其撤去，有些大树有粗大根系，锯断后慢慢地放倒，土球需要移动一些。对起吊部位进行确定，多集中于土球3/5的地方。相应的位置扎上草绳，其厚度大约为60～70cm，亦或是采用木板，挂钩挂住木板，保证钢绳有着足够的承重力。装车做好以下几点：（1）树皮以及土球需要尽可能避免被碰到；（2）土球在前面，避免运输过程中枝干被风吹断；（3）采用木块有效地固定土球的底部，将土球采用大绳进行固定；（4）将软物放置在树身与车板间，做好固定，避免树皮受损；（5）有些大树有着相对较大的树冠，此时

就需要围笼树冠，避免树冠触地，对冠形进行保护。

2.9大树的定植

斜吊大树到种植穴中，将树冠捆扎的绳子放开，然后扶正树干，有效支撑。合理调整树冠方向，这样可以让树姿充分融入到附近环境中，朝向最好不要变。将土球上的绳包进行撤除，分层填土，处理出围堰，浇水。

3大树移栽养护管理技术

3.1灌溉

在大树完成移栽之后，其养护管理技术关乎大树的成活率，因此要首先做好灌溉工作，使土壤中的水分有效保持。刚完成移栽的树木要注意灌溉水分不宜过多，次数要恰当，选择早上或下午来进行。完成移栽之后，要注意对其及时补水，天气炎热的情况下要增加补水次数，确保其水分保湿良好。

3.2施肥

采取合理的施肥措施，有助于移栽树木的成长，在前期阶段可对其根系外部进行施肥，施肥量要恰当控制，避免施肥量太大而伤害到根系，采取勤施少量的原则进行。刚移栽大树发芽后及时补充尿素和磷酸二氢钾来施肥，生长两年后可结合具体情况加大施肥量。

3.3除杂草

大树移栽后要进行除杂草工作，拔除会与大树争夺养分的杂草，除了可使用物理方式外，也可以喷洒合适的化学药剂来处理。如果除草采用的是化学方式，就要根据大树的种类和杂草类型来选择合适的化学药剂，喷洒中要避免其洒到目标植物以外。

3.4病虫害处理与防治

在大树养护管理中，很容易遇到病虫害问题，对其要坚持“预防为主，综合治理”的原则。病虫害多出现于冬季，可主要采取生物措施，结合化学防治和物理防治来处理，化学防治方法要尽量少用，避免对环境造成污染，以及对生态平衡造成严重破坏。

结束语

在园林绿化中，大树移栽和移栽后的养护管理关乎其成活率，因此要根据当地气候环境套条件、树木生物特性等，合理运用相关技术来进行移栽，并注意采用科学的养护管理措施，保证树木成长良好，促进城市园林绿化工作的发展。

参考文献：

［1］朱丽君．园林绿化中的大树移栽及养护管理技术分析［J］．吉林农业，2018，30（20）：92．

［2］朱英葛．风景园林绿化中的大树移栽及养护管理技术探析［J］．中国绿色画报，2018，26（7）：85．

［3］李新文．园林绿化树木移栽技术［J］．乡村科技，2018，9（15）：58－59．

［4］李昕芝，方圆，冯冲．浅谈园林绿化工程中的大树移栽及其养护［J］．建材与装饰，2017，13（5）：72．

［5］朱丽君.园林绿化中的大树移栽及养护管理技术分析［J］．吉林农业，2018，（20）：92.

［6］于舒媚.大树移栽管理技术在园林绿化工程中的应用［J］．北京农业，2013（12）：47.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/69665def7a612ae4b7c2818f.html