# 水电站机械常见故障检修技术的应用

（中国水利水电第八工程局有限公司湖南长沙410004）

摘要:随着经济的发展，人民生活水平的提高，人们对电力资源的需求量也越来越大，这就给电力行业的产能效率提出了更高的要求，为了电能的需求，众多水电站引入一些新型发电机械设备，水电站机械化水平正在不断提高，在此背景下保证水电站机械设备的正常高效运转就是对水电站产能效率的保证。为此我们必须对水电站机械设备的常见故障检修技术的应用加以研究，保证系统安全平稳运行。下文对水电站机械常见故障检修技术的应用进行探讨。

关键词：水电站；机械；故障；检修

引言：随着社会的进步,经济的高速发展,人们生活水平有了非常大改善,人们的用水量渐渐增加。作为水力发电的关键设施，水电站的关键作用就是转化自然水落差形成的能量，而且把大量的电能提供给人类的生产与生活。因为水电站具备相对多的常用机组设备，并且不论是低电保护设备也好还是励磁系统和水力发电机也好都在水电站的安全运行中发挥了非常关键的作用。然而也正是因为水电站具备复杂的技术和相对多的设备，因此也会发生非常多的故障与问题，所以一定要做好水电站机械设备的日常检修工作，只有这样才可以确保水电站的安全正常运行。现在有许多检修技术在水电站机械检修工作中获得了普遍的运用，本文以水电站机械设备维护的重要性、水电站机械常见故障检修技术的应用、提升水电站机械常见故障检修水平的方法与对策进行了分析与介绍。

1.水电站机械设备维护的重要性

水电站的机械设备分为一次设备与二次设备，一次设备的关键作用就是负责产生电能与输送电能，二次设备的关键作用就是对一次设备实施监控、保护，避免一次设备发生故障，关系到发电与输送电能。例如：一次设备中的发电机、变压器、断路器等设备都是发电与输电的关键设备，影响着水电站的正常运行，只有更好的监控和保护这些设备，才可以确保水电站的正常运行，但是因为太多设备，在监控与保护的经过中不免会发生问题，甚至还有一些潜藏的隐患没被发现，这就需要对水电站的运行机组实施维护，这样才可以找到问题，处理潜藏隐患，确保电能不被损耗，设备可以正常、安全、高效的工作，才可以更好的创造经济效益，因此设备定期维护检修对水电站机组的正常运行有着关键的意义。

2.水电站机械常见故障检修技术的应用

2.1稳定性故障检修技术的应用

稳定性检测是水力发电机日常检修工作中的重要部分，工作人员对于水电站机械系统设备运转的可靠性及安全性进行全面检测，通过运行工况调整实现故障的排除。在实际工作过程中，水电站机械设备稳定性故障主要采用试验的方式检测，常用的试验方式主要有4种，分别是调相试验、负荷试验、暂态过程试验及变转速试验。在上述方法中，调相试验是专用作发电机故障判定的试验，变转速试验是在发电机运行工况下通过发电机不同转速下的测量数据来分析发电机组的整体稳定性情况，及时调整参数差异，维持机械设备稳定性。

2.2水轮机检修密封故障检修技术的应用

作为水电站机械设备系统中的核心部分，水轮机组可以把水能转化为旋转机械能从而驱动发电机发电。水轮机的密封故障是相对常见的故障类型，同时对水电站的整体运行有着不利影响。现阶段，检测处理解决此类故障的主要方式是检修密封控制技术，这种技术之下有两种控制方式解决空心围带破损之后出现的问题。通常情况下，空心围带破损后修复更换较难，特别是在水电站机组中。此外，空心围带破损还会诱发水电站其它安全问题，因此需要特别关注。下图1为水轮机检修密封故障检修技术原理图。

图1水轮机检修密封故障检修技术原理图

如图1所示，使用该种技术控制空心围带的操作方式有两种:手动及自动。手动模式下，需做好节点复归，避免当其定点转速过大时，造成机组在内部存有空气时就进行旋转，形成空心围带。而自动模式下，空心围带的运作都由自动控制系统来进行操控。

3.提升水电站机械常见故障检修水平的方法与对策

3.1对水电站设备管理充分了解

要想保障生产设备的安全性和可靠性，必须首先了解水电站生产设备的每个细部，全面了解和掌握生产设备的每个细节。它涵盖了发电机、水轮机、调速器、油气水系统、起重装置、启闭设施等生产设备。必须对每个细节、每个零件、每个型号、每个元件、每个尺寸、每个编号进行充分了解、精细分类、认真检查和筛选，这需要编写不同设备体系的技术台账，对其每个零件进行详细记载，对每个元件、每个零部件进行明确标识其名称和编号，才能对生产设备进行井然有序的管理。

3.2保持定时检查的工作习惯

许多水电站为了讲究利益和效率，对设备尤其对于附属辅助设备的保养和检修重视度不足，同时由于资金甚至人员等方面的短缺因素，对设备检修有的只进行一部分，有的甚至干脆放弃，长此以往便形成了只要不坏就不用管的错误观念，致使各种元件、机器的使用寿命下降，最终导致了机器设备的各种故障发生，使得水电站不能够正常运转。相关机械设备运行检修人员要依据技术说明书以及实际检修经验来确定检查方法以及检查周期，不仅要求定时检查，而且还要执行科学的保养检修设备方法，以及设备检修完成后是否符合质量标准的要求。

3.3加强对设备的检修保养工作

在实际工作中，不仅要定时保养，还要设置维修计划，依据各元件、配件的寿命，实际运行的效果，根据生产计划分批、分层次进行检查维修，包括更换寿命快到期或性能不稳定的零件和机器设备。检修工作是水电站的大事，它直接影响到机组的寿命、运行的时间、发电效率、经济效益等方面。检修通常分为急性检修和一般性检修，急性检修是指设备事故，通常是指在机器运行过程中突然发生的故障，需要在短时间内抢修完善。维修的时间越短，损失的效益便越少。要在尽可能短的时间内处理解决故障问题，必须在平时成立事故抢修小组，做到出现事故后，人员有条不紊地进行抢修。水电站的管理人员需要结合实际情况及以往经验编写抢修预案，包括事故发生后各组人员如何行动，抢修人员到场后如何分工，对事故故障如何进行判断以及抢修完成后的调试工作，这些预备工作可以让事故发生后不慌不乱，有应对措施，在最短的时间内以最好的质量完成抢修任务。

3.4根据实际情况规范检修工作

针对各水电站的实际情况，根据设备结构及其特点，制定检修及运行规程。明确设备检修人员的数量、维护的责任以及工作内容。对检查标准做到正规化，对前沿科技以及新技术进行学习，并应用于实际生产，提高检修效率与质量，使检修工作能够一次性对设备检修到位，达到真正的检修目的，把有问题的都检修到，将检修到的都检修好，形成正规的、标准的检修工作流程。要达到对每个步骤、每个部分都进行全面地检查与验收，完成后整体进行验收，并适当进行技术讨论，总结经验，提高及补充检修技术和能力。

4.结语

综上所述，水电站机械设备的检修维护工作是保障水电站正常运行的基础，所以对设备的检修工作尤为重要，要想保障设备的安全可靠运行，就要建立健全的检修及管理体制，培养各方面的人才，需要全体工作人员团结一致，齐心协力，共同奋斗，共同交流经验教训，正确地开展设备检修工作与人员培训，保证设备的正常运行，促进水电站的可持续发展，提高水电站的经济效益。

参考文献

[1]刘贤邦.水电站机械设备的运行维护与管理[J].科技展望,2015,32

[2]刘烨,张小闯.水电站机械电气设备检修及维护[J].橡塑技术与装备,2016,04

[3]郭小宁.对水电站机械电气设备检修与维护的探讨[J].科学中国人,2015,32

[4]周永富.莫乌河水电站水力机械设计与设备选型[J].四川水利,2012,01

[5]高健.探析水电站机械常见故障检修技术的应用[J].企业技术开发，2015(3)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/69686625499992f86365da45.html