# 面向冲压全工序与设计全流程的板料成形模拟系统

### 论文摘要

计算机辅助工程（CAE）技术是现代先进制造技术的重要组成部分,也是企业提升产品、工艺、模具设计水平,摆脱传统经验型设计的关键。随着有限元数值方法、冲压成形理论研究的不断深入以及计算机技术的迅速发展,板料成形模拟技术逐渐成熟并摆脱了早期只能应用于单工序拉延模拟的局面,可以完成从重力效应到回弹在内的全工序虚拟试模,以适应不断发展的制造工业的需要。与此同时,由于具备了传统CAE系统不具备的无缝集成与数据无损的优势,CAD/CAE一体化集成系统不断完善,实现“CAE驱动设计”已成为近年来CAD/CAE系统发展的重要方向。论文结合国家自然科学基金资助项目（No.50575080）、国家科技支撑计划资助项目（No. 2006BAF01A43）和国家863计划基金（No. 2006AA04Z140）,对板料成形模拟的核心求解器、前后处理关键技术、CAD/CAE集成技术等进行了深入研究,并在此基础上开发了国内首个板料成形全工序模拟系统FASTAMP/Multi-process和国际首个面向设计全流程的CAD/CAE集成系统FASTAMP-NX。针对传统动力显式算法中拉深筋阻力、摩擦力等工艺参数数值模型无法反映约束阻力真实作用效果的问题,提出了基于真实工艺参数的动力显式算法,可以更加精确地反映实际成形过程中工艺参数所引起的约束阻力的作用效果。首次将网格自适应加减密技术引入到动力显式算法,开发了达到工业实用化水平的动力显式算法核心求解器。对板料成形模拟系统的一些关键技术,如数据文件接口、曲面描述、网格剖分算法等,进行了深入研究。加强了FASTAMP系统数据文件接口的兼容性和稳定性;提出了新的独立裁剪曲面工具网格剖分和修复算法,开发了相应的工具网格剖分器,避免了网格质量问题所引起的网格修复工作,大大减少了有限元分析模型准备的工作量;提出并实现了新的裁剪坯料网格生成算法,与传统的有限元网格剖分算法相比,网格质量生成质量有了很大的提高,有助于改进求解器的计算精度。在对板料成形模拟关键技术研究的基础上,研究开发了国内首个面向汽车覆盖件和级进模的板料成形全工序模拟系统FASTAMP/Multi-process,实现了包括重力效应、压边过程、拉深（拉延）、弯曲、成形、工艺切口、冲裁、修边、翻边、折边、回弹在内的全工序模拟功能。基于UGS NX平台开发了国际首个面向设计全流程的全参数化CAD/CAE集成系统FASTAMP-NX。系统包含了面向设计的IAW（Inverse Approach Wizard）和面向虚拟试模的FAW（Forming Analysis Wizard）子系统,实现了全参数化的―建模-分析-制造‖流程,克服了传统CAE软件无法实现实时―设计-修改-再分析‖的局限,可以应用于产品设计、工艺设计、模具设计、虚拟试模的全流程。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 选题目的和意义

- 1.2 板料成形模拟现状及发展趋势

- 1.3 本文研究内容

- 2 基于真实工艺参数的动力显式算法

- 2.1 引言

- 2.2 动力分析的虚功（率）方程

- 2.3 动力显式算法有限元方程

- 2.4 显式时间积分的中心差分算法

- 2.5 基于真实工艺参数的动力显式算法

- 2.6 真实工艺参数处理方法

- 2.7 网格自适应加密与减密

- 2.8 验证实例

- 2.9 小结

- 3 板料成形模拟系统关键技术研究

- 3.1 引言

- 3.2 数据转换接口

- 3.3 模型曲面几何描述及编辑

- 3.4 工具网格剖分及修复

- 3.5 法向量自动调整算法

- 3.6 平面坯料网格生成

- 3.7 小结

- 4 板料成形全工序模拟系统

- 4.1 引言

- 4.2 冲压成形工艺及模拟

- 4.3 全工序模拟关键技术

- 4.4 系统设计与实现

- 4.5 应用实例

- 4.6 小结

- 5 面向设计全流程的集成系统

- 5.1 引言

- 5.2 CAD/CAE 集成技术

- 5.3 CAD 集成平台

- 5.4 集成系统设计与实现

- 5.5 应用实例

- 5.6 小结

- 6 总结与展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 研究展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 攻读博士学位期间发表论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6987ef97d098508f7802ba12.html