# KDP晶体潮解抛光的实验研究

### 论文摘要

在惯性约束聚变固体激光驱动器、强激光武器及核武器等关键设备所需的众多光学元器件中,KDP晶体作为一种优质的非线性材料,被广泛地应用于激光和非线性光学领域。但由于其具有软脆、易潮解、对温度变化敏感等特点,给高质量的加工要求带来了极大的困难,目前被公认为最难加工的光学零件之一。为了探索软脆功能晶体材料KDP的超精密加工新方法,本文从KDP晶体易潮解的性质出发,研究晶体潮解的机理,研究利用潮解原理实现KDP晶体的抛光加工,最终获得一种新的超精密加工方法,并在此基础上配制抛光液,分析比较各工艺条件对抛光效果的影响。在本文中,首先通过对KDP晶体材料特性以及潮解机理的研究分析了KDP晶体潮解抛光的材料去除机理;并通过分析知道KDP晶体在纯水中的溶解速度很快并且很难控制,用纯水作为抛光液很难达到加工要求。为此本文对KDP晶体潮解抛光的抛光液配方进行了研究。选择乙醇作为水的稀释剂,并通过实验发现仅使用水和乙醇的混合液作为抛光液抛光KDP晶体得到的抛光效果不好,研究发现表面活性剂在化学机械抛光中起着重要作用,所以在抛光液中加入表面活性剂。用已选取的各个抛光液的成分配制不同成分比例的抛光液进行抛光实验,通过对抛光后材料去除率及表面粗糙度的分析,最终确定性能良好的抛光液组成。最后,通过对影响潮解抛光KDP晶体的去除率及表面质量的主要工艺参数的分析,选择了四个主要的工艺参数利用已经配制好的抛光液进行单因素实验。通过对抛光后的材料去除率以及表面粗糙度的分析,研究各参数对抛光效果的影响规律,并总结出了最佳的压力、抛光液流量等工艺条件,最后研究了抛光垫对抛光效果的影响。为潮解抛光KDP晶体技术的进一步深入研究奠定了基础。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题来源

- 1.2 课题研究的目的及意义

- 1.3 KDP晶体超精密加工技术研究现状

- 1.3.1 单点金刚石切削加工技术（SPDT）

- 1.3.2 超精密磨削技术

- 1.3.3 磁流变抛光技术（MRF）

- 1.3.4 KDP晶体潮解抛光的研究现状

- 1.4 本课题的主要研究内容

- 第2章 KDP晶体潮解抛光机理分析及实验方案设计

- 2.1 KDP晶体材料特性的分析

- 2.1.1 KDP晶体的结构

- 2.1.2 KDP晶体的性质

- 2.2 KDP晶体潮解抛光机理分析

- 2.2.1 KDP晶体潮解机理分析

- 2.2.2 KDP晶体潮解抛光材料去除机理

- 2.3 KDP晶体潮解抛光实验研究方案设计

- 2.3.1 抛光液的配方研究

- 2.2.3 影响抛光质量的各个因素的研究

- 2.4 实验设备和实验材料

- 2.5 本章小结

- 第3章 KDP晶体潮解抛光液配方研究

- 3.1 抛光液基本成分的选择

- 3.2 表面活性剂的选择

- 3.2.1 表面活性剂概述

- 3.2.2 表面活性剂的亲水亲油平衡性

- 3.2.3 表面活性剂在溶液中的性质

- 3.2.4 表面活性剂的实验

- 3.3 KDP晶体潮解抛光液的配制实验

- 3.3.1 实验条件及安排

- 3.3.2 水与乙醇的比例选择实验

- 3.3.3 表面活性剂的浓度选择实验

- 3.4 本章小结

- 第4章 KDP晶体潮解抛光的工艺实验研究

- 4.1 影响抛光效果的因素

- 4.2 工艺参数对抛光材料去除率的影响

- 4.2.1 抛光压力对抛光材料去除率的影响

- 4.2.2 抛光液流量对抛光材料去除率的影响

- 4.2.3 抛光盘转速对抛光材料去除率的影响

- 4.2.4 抛光各阶段去除率的变化

- 4.3 工艺参数对抛光表面粗糙度的影响

- 4.3.1 抛光压力对抛光表面粗糙度的影响

- 4.3.2 抛光液流量对抛光表面粗糙度的影响

- 4.3.3 抛光盘转速对抛光表面粗糙度的影响

- 4.3.4 抛光时间对抛光表面粗糙度的影响

- 4.4 抛光垫的修整对抛光效果的影响

- 4.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].KDP晶体超精密加工机床主轴系统模态分析[J]. 组合机床与自动化加工技术 2017(05)

- [2].KDP晶体表面波纹度的分析与研究[J]. 工具技术 2015(08)

- [3].KDP晶体半波电压及电光系数的测量研究[J]. 信息记录材料 2020(03)

- [4].KDP晶体受激拉曼散射特性[J]. 强激光与粒子束 2014(09)

- [5].不同籽晶对KDP晶体质量的影响[J]. 功能材料 2012(13)

- [6].KDP晶体相位匹配角理论预测模型及其验证分析[J]. 物理学报 2015(02)

- [7].基于光热位移原理的KDP晶体光吸收系数干涉测量方法的数学模型及结构参数优化[J]. 红外与激光工程 2013(12)

- [8].切削参数对KDP晶体加工表面实际频率特征的影响[J]. 强激光与粒子束 2020(03)

- [9].快速生长KDP晶体中的包裹体[J]. 功能材料 2008(01)

- [10].旋转半径对KDP晶体生长过程影响的数值模拟研究[J]. 人工晶体学报 2015(10)

- [11].KDP晶体各向异性对切削力的影响研究[J]. 工具技术 2008(06)

- [12].KDP晶体支撑系统工作姿态确定[J]. 光学精密工程 2017(03)

- [13].过饱和度对KDP晶体生长与光学性能的影响研究[J]. 人工晶体学报 2013(10)

- [14].紫外脉冲激光退火发次对KDP晶体抗损伤性能的影响[J]. 物理学报 2013(14)

- [15].三维运动下KDP晶体生长过程中的应力分析[J]. 人工晶体学报 2014(12)

- [16].夹持方式对KDP晶体三倍频转换效率的影响[J]. 强激光与粒子束 2011(06)

- [17].KDP晶体超声辅助磨削的亚表面损伤研究[J]. 人工晶体学报 2010(01)

- [18].小尺度波纹对KDP光学元件透射比的影响[J]. 光学学报 2010(04)

- [19].KDP晶体超精密加工表面粗糙度预测模型的建立[J]. 科技与企业 2011(10)

- [20].KDP晶体生长工艺研究[J]. 昆明理工大学学报(理工版) 2008(03)

- [21].KDP晶体微纳加工表层杂质对其激光损伤阈值影响的有限元分析[J]. 强激光与粒子束 2008(07)

- [22].六偏磷酸盐对KDP晶体快速生长及光学性能的影响研究[J]. 功能材料 2014(01)

- [23].加工误差引入的薄型KDP晶体附加面形[J]. 强激光与粒子束 2012(02)

- [24].基于离子束抛光的KDP晶体表面嵌入铁粉清洗研究[J]. 人工晶体学报 2013(04)

- [25].KDP晶体杂质对生长及出槽应力分布的影响[J]. 人工晶体学报 2012(05)

- [26].KDP晶体微纳米加工表层缺陷对其激光损伤阈值的影响[J]. 强激光与粒子束 2010(01)

- [27].水溶液提拉法实现KDP单晶柱面扩展[J]. 材料导报 2013(14)

- [28].大口径KDP晶体夹持方式对面形的影响[J]. 激光与光电子学进展 2011(08)

- [29].KDP晶体缺陷对生长应力分布的影响[J]. 人工晶体学报 2011(06)

- [30].KDP晶体真空吸附方式对加工面形精度的影响[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2009(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/698a4ad3d757c5afa98bde86.html